## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

## КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план

Вильвенского сельского поселения

Добрянского муниципального района

Пермского края

Контракт № 967/08

от 07.07.08

Заказчик: Управление развития территории администрации

Добрянского муниципального района

Екатеринбург 2010

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,

## КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,

«УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

Генеральный план

Вильвенского сельского поселения

Добрянского муниципального района

Пермского края

Контракт № 967/08

от 07.07.08

Заказчик: Управление развития территории администрации

Добрянского муниципального района

Генеральный директор

ФГУП «Уралаэрогеодезия»						Карпенко Б.П.

Главный архитектор проекта						Санок С.И.

Главный инженер проекта						Косинцева Е.В.

Екатеринбург 2010

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование схемы | Масштаб | Кол-во листов в схеме | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Схема современного использования территории с нанесением границ земель разных категорий (опорный план) с опорными планами основных населенных пунктов | 1:25000 | 1 | ДСП |
| 2 | Схема комплексной оценки территории, границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема ограничений, утвержденных в составе схемы территориального планирования Пермского края | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 4 | Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 7 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | 1:50000 | 1 | ДСП |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочный					С.И. Санок

раздел	Д.В. Заговалко Л.А. Мовчан

Н.А. Ефремова

О.В. Головченко

Н.А. Коробова

Экономический раздел 							М.В. Толстова

Инженерное обеспечение

территории 								Л.Р. Цой

Охрана окружающей среды						Е.Н. Соловьева

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 8 |
| I | Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных пунктов, проблем и направлений их развития | 10 |
| 1. | Местоположение и физико-географическая характеристика | 10 |
| 2. | Природно-климатическая характеристика | 11 |
| 3. | Современное использование территории | 13 |
| 4. | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 15 |
| II | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 17 |
| 1. | Анализ необходимости изменения границ муниципальных образований | 18 |
| 2. | Численность населения | 20 |
| 3. | Анализ существующей потребности в социальных и культурно-бытовых учреждениях | 23 |
| 4. | Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие | 26 |
| 5. | Современное состояние основных населенных пунктов | 29 |
| 6. | Обоснование задач территориального планирования | 31 |
| III | Перечень мероприятий по территориальному планированию | 34 |
| 1. | Жилая зона | 36 |
| 2. | Общественно-деловые зоны | 37 |
| 3. | Развитие производственных территорий | 37 |
| 4. | Развитие транспортной инфраструктуры | 39 |
| 5. | Развитие инженерной инфраструктуры | 40 |
| 6. | Развитие социальной инфраструктуры | 44 |
| 7. | Развитие рекреационных территорий | 44 |
| 8. | Зона специального назначения | 45 |
| IV | Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 46 |
| 1. | Планировочная организация территории сельского поселения | 46 |
| 1.1. | Развитие промышленных, коммунально-складских и специальных зон | 49 |
| 1.2. | Развитие жилых территорий | 50 |
| 2. | Организация системы социального и культурно-бытового обслуживания | 51 |
| 3. | Внешний и поселковый транспорт. Местная улично-дорожная сеть | 59 |
| 3.1. | Внешний транспорт | 59 |
| 3.2. | Местная улично-дорожная сеть | 64 |
| 3.3. | Инженерная подготовка территории населенных пунктов | 65 |
| 4. | Инженерное оборудование | 66 |
| 4.1. | Водоснабжение | 66 |
| 4.2. | Канализация | 69 |
| 4.3. | Санитарная отчистка | 70 |
| 4.4. | Теплоснабжение | 71 |
| 4.5. | Газоснабжение | 72 |
| 4.6. | Электроснабжение | 75 |
| 4.7. | Телефонизация и радиофикация | 76 |
| 4.8. | Ливневая канализация | 78 |
| V | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охрана окружающей среды | 80 |
| 1. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 80 |
| 2. | Охрана окружающей среды | 85 |
| 2.1. | Характер взаимодействия объекта с окружающей средой | 85 |
| 2.2. | Мероприятия по охране окружающей среды | 88 |
|  | Приложение 1. Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций | 96 |

#### Введение

Генеральный план Вильвенского сельского поселения выполнен на основании муниципального контракта № 967/08 от 07 июля 2008 года и Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

Основными задачами разработки проекта являются:

-разработка предложений по перспективному развитию сельского поселения и эффективному использованию территорий;

-определение направлений дальнейшего роста населённых пунктов поселения;

-разработка предложений по организации внешних и внутренних транспортных связей сельского поселения, формированию производственных территорий, жилых и иных зон;

-определение мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- разработка предложений по охране и улучшению окружающей среды.

При разработке Генерального плана Вильвенского сельского поселения учтены и использованы следующие нормативные материалы и ранее разработанные проектные материалы:

-СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

-СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Схема территориального планирования Добрянского муниципального района Пермского края»

- Схема территориального планирования Пермского края

В качестве топографических материалов использована топографическая съемка М 1:25000

Расчетный срок для проекта 2035 год.

Первая очередь реализации мероприятий генерального плана – 2015 год.

### I. Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных пунктов, проблем и направлений их развития

#### Общие сведения

##### 1. Местоположение и физико-географическая характеристика

Вильвенское сельское поселение Добрянского района расположено в центральной части Пермского края в восточной части Добрянского муниципального района на территориях водораздельного пространства левых притоков Камы - Косьвы и Чусовой. Координаты крайних точек территории: 58°20/, 58°40/ северной широты; 56°45/, 57°21/ восточной долготы.

Поселение находится на значительном удалении от центра муниципального района – города Добрянка. Площадь сельского поселения составляет 688 км2. С севера Вильвенское сельское поселение граничит с Перемским сельским поселением, с востока и юга – с Чусовским районом. С запада к нему примыкает Добрянское городское поселение, с юго-запада – Дивьинское сельское поселение. Все населенные пункты Вильвенского сельского поселения сосредоточены в западной части его территории. Три из них, включая центральный поселок Вильва, расположены вдоль Перемского отрезка Горноуральской железной дороги.

Связь между населенными пунктами поселения осуществляется по грунтовым дорогам. С городом Добрянка и городом Пермь сельское поселение связано железной дорогой, а также посредством грунтовых дорог, проходящих на севере из поселка Вильва, а на юге из села Голубята через деревню Шкарята до автомобильной дороги регионального значения, проходящей через Добрянский район с севера на юг, и соединяющей Усольский район и северные территории Пермского края с г. Пермь.

Вся территория сельского поселения расположена в пределах повышенной грядово-холмистой равнины Восточного Прикамья и покрыта развитой сетью ручьев и рек с глубокими руслами каньонного типа. Это обусловило формирование расчленённого рельефа равнинно-овражного типа с относительно небольшими уклонами на водоразделах и выраженными уклонами бортов оврагов и приречных склонов.

Реки в пределах территории поселения относятся к группе малых горных рек, имеют незначительную глубину и подвержены весенним половодьям и паводкам.

Центральная часть Вильвенского сельского поселения расположена на слаборасчленённых участках, занята сельскохозяйственными угодьями. Вся остальная территория – лесами таёжной группы с преобладанием хвойных пород. На юго-востоке вдоль реки Вильва развиты заболоченные территории.

В окрестностях поселка Вильва, деревни Кыж и западнее деревни Шкарята расположены небольшие зоны карстов.

##### 2. Природно-климатическая характеристика

Климатологическая характеристика составлена по данным метеостанции г. Перми.

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Для района характерна достаточно низкая средняя температура самого холодного месяца (-17,2°) и весьма высокая средняя максимальная температура самого жаркого месяца (+24,4°). Резкие зимние похолодания и летние возвраты холодов чаще всего вызваны вторжением антициклонов полярного происхождения, имеющих зимой и летом наибольшую повторяемость.

Переходные периоды характеризуются неустойчивой погодой.

Осенний период отмечен ранним наступлением заморозков, весна - частыми возвратами холодов на фоне начала вегетационного периода.

Ветровой режим характеризуется преобладанием южного направления.

Таблица 1

Среднегодовая повторяемость направлений ветра

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 11 | 7 | 6 | 8 | 32 | 13 | 12 | 11 | 9 |

Таблица 2

Климатические параметры холодного периода года

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, | Со | - 42 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки | Со | - 38 |
| Средняя температура самого холодного месяца | Со | -17,2° |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | Со | - 47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | Со | 7,1 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 192 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь | м/с | 5,2 |

Таблица 3

Климатические параметры теплого периода года

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Со | 23,4 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха , °С | Со | 37 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Со | 10,9 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 424 |
| Суточный максимум осадков | мм | 72 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август |  | Ю |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | м/с | 0 |
| Климатический район |  | IB |

Обильные осадки в зимний и летний периоды являются причиной весеннего половодья и летних кратковременных паводков.

##### 3. Современное использование территории

Общая площадь Вильвенского сельского поселения составляет 688,3 км2. На территории поселения находятся 10 населенных пунктов: с. Вильва; пос. и ж.д.ст. Боковая; дер. Кыж; ж/д станция и пос. Кыж; дер. Большое Спицино; село Голубята; дер. Мутная; дер. Никулята; дер. Пахомово (ликвидирован Законом Пермского края от 18.06.2009 г.); дер. Шкарята. Административным центром сельского поселения является поселок Вильва, распложенный на севере территории поселения в непосредственной близости от железной дороги «Пермь – Березники» на реке Вильва.

На сегодня крупных производств на территории Вильвенского СП нет. Бывшие промплощадки, такие как фермы КРС и машинные дворы, находящиеся в с. Голубята были закрыты.

В настоящее время в пос. Вильва продолжает действовать ООО «Найт», реорганизованный из бывшего Леспромхоза (складская зона вдоль железной дороги на западе поселка). Также функционирует сельская врачебная амбулатория, школа, сельская библиотека, сельский клуб, церковь, отделения Сбербанка и почты.

Действующие кладбища расположены близ поселков Вильва, Кыж и села Голубята. Усовершенствованной свалки ТБО нет, в связи с чем, население использует для вывоза бытового мусора окрестные лесные массивы. Биотермическая яма находится вблизи села Голубята.

Через территорию сельского поселения проходят магистральные трубопроводы: нефтепровод и газопровод вдоль западной границы, и газопровод вдоль южной границы поселения. Параллельно с нефтепроводом проложена линия электропередач. Также по территории сельского поселения проходит Линия ВЛ-500 и пересекает СП с севера на юг. Санитарно-защитные коридоры от магистральных сетей не установлены.

Территория Вильвенского СП находится в стороне от основной автодороги Добрянского района «Пермь – Березники» и соединена с ней грунтовой дорогой длиной 23 км (от региональной АД до пос. Вильва). Состояние данной дороги – неудовлетворительное. Вторая связь территории поселения с автодорогой регионального значения осуществляется в южной части поселения гравийной дорогой «Голубята – Кухтым – Фоминка». По территории сельского поселения проходит железная дорога, которая обеспечивает связь населенных пунктов поселения с городом Пермь на юге и городами Александровск и Березники на севере. Прямая железнодорожная связь с районным центром г. Добрянка отсутствует. Автобусное сообщение также отсутствует. Местное население добирается в районный центр по железной дороге, делая пересадку на пригородный автобус в пос. Ярино Дивьинского сельского поселения.

Благоприятные природные условия, чистые леса и озера способствуют развитию на территории сельского поселения рекреационной зоны, однако удаленность и отсутствие устойчивых транспортных связей, а также низкий уровень развития инфраструктуры препятствуют развитию данного вида деятельности в поселении.

Существующий баланс территорий сельского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4

Существующий баланс территорий

| № | Категория земель | Площадь в пределах сельского поселения, км2 | % от площади поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 73,126 | 10,4 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 5,633 | 0,8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, … | 2,115 | 0,3 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,006 | 0,01 |
| 5 | Земли лесного фонда | 607,090 | 88,1 |
| 6 | Земли водного фонда | 0,344 | 0,49 |
| 7 | Земли запаса | - | - |
|  | Итого | 688,314 | 100 |

##### 4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Наиболее опасными природными явлениями на территории Вильвенского сельского поселения являются: грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады с интенсивностью 20 мм за 24 часа град с диаметром частиц 20 мм; гололед с диаметром отложений 200 мм, сильные ветра со скоростью более 20 м/сек. Также можно выделить наличие крупных лесных массивов, занимающих большую часть территории сельского поселения. В засушливые периоды данные массивы могут стать источниками лесных пожаров.

Опасность представляют карстовые явления, имеющие распространение на территории поселения и района.

Вильвенское сельское поселение - не категорированное по ГО сельское поселение, категорированных по ГО предприятий, организаций и учреждений нет.

Потенциально опасные объекты:

- железная дорога «Пермь – Углеуральская»; класс опасности – 3;

- автодороги местного значения;

- котельные ЖКХ.

Ликвидация лесных пожаров затруднена отсутствием дорог, в том числе для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек с удобными спусками для забора воды и редким населением.

### II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

#### Технико-экономическая оценка развития сельского поселения

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа программ экономического развития сельского поселения и в соответствие с заданием на разработку генерального плана.

При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией муниципального образования (отдел по земельным ресурсам, финансово-экономический отдел).

Муниципальное образование входит в групповую систему расселения с центром в г. Добрянка и расположено в 40 км от него. Связь с г. Добрянка осуществляется автомобильным и, частично, железнодорожным транспортом.

На территории сельского поселения можно выделить две локальных системы расселения:

- северная, к которой относятся дер. Мутная, дер. Кыж, станция Боковая; центр – пос. Вильва; общая численность населения составляет 1562 человека;

- южная, к которой относятся деревни Никулята, Большое Спицино, Пахомово и Шкарята; центр – село Голубята; общая численность населения составляет 216 человек.

Пос. Кыж, расположенный в западной части поселения, является автономным образованием, что обусловлено его обособленностью. Население поселка составляет 190 человек.

##### 1. Анализ необходимости изменения границ муниципального образования и населённых пунктов

В составе генерального плана Вильвенского сельского поселения, в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, даются предложения по изменению границ населенных пунктов.

Правовой основой изменения границ населённых пунктов являются статьи 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской федерации и ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми «установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования…».

На территории Вильвенского сельского поселения расселение имеет концентрированный характер. Системы расселения сформированы на основе одного-двух крупных населенных пунктов. На современном этапе по демографическому развитию Вильвенское сельское поселение может быть отнесено к группе деградирующих территорий. Так только пос. Вильва имеет устойчивые показатели по количеству населения. Посёлки Боковая, Кыж, село Голубята с населением 200 – 250 чел относятся к группе риска и при неблагоприятных условиях экономического развития могут терять население, как за счёт отрицательной миграции самодеятельного населения, так и за счёт естественной убыли старших возрастов. Однако данные населённые пункты могут быть отнесены к группе населенных пунктов, ликвидация которых в перспективе маловероятна.

В целом, ликвидация населенных пунктов по причине изменения или прекращения организации хозяйственной деятельности, по-видимому, будет продолжаться. Особенно это коснется мелких населенных пунктов (с населением до 50 человек) в районах, население которых занято в сельском хозяйстве, хотя это будет иметь неблагоприятные последствия, связанные с «забрасыванием» ценных сельскохозяйственных и промысловых угодий. К категории населённых пунктов поселения, которые могут прекратить своё существование без серьёзной экономической поддержки, могут быть отнесены: дер. Кыж, дер. Большое Спицыно, дер. Мутная, дер. Никулята, дер. Пахомово, дер. Шкарята, население которых колеблется от 1 до 14 человек (см. п. 2. Численность населения).

В соответствии с положениями градостроительной политики, реализуемой в Пермском крае, а также Концепцией развития Добрянского муниципального района на территории поселения, как правило, не должны образовываться новые постоянные населенные пункты. Преобразование населённых пунктов, в частности перевод из сельских в городские, может быть осуществлено в связи с тем, что основная часть населения в них будет занята в несельскохозяйственных видах деятельности. Это возможно в отношении крупных поселков, таких как Вильва и Кыж.

Таким образом, в рамках настоящей работы можно сделать следующие выводы по предполагаемому изменению муниципального устройства:

- Изменение границ сельского поселения и большинства населенных пунктов сельского поселения нецелесообразно.

- В связи с отсутствием реальных тенденций к возрождению сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в ближайшее время возможна ликвидация мелких населенных (таких как: дер. Кыж, Большое Спицино, Никулята, Шкарята, Пахомово и Мутная).

- Наличие железнодорожной связи пос. Вильва, Боковая с г. Пермь и ряда производств в этих посёлках может обусловить незначительный приток населения, в том числе сезонного, что повлечёт за собой необходимость реконструкции существующих территорий в пределах границ этих населённых пунктов.

##### 2. Численность населения

На территории Вильвенского сельского поселения располагаются 10 населенных пунктов. Из них лишь в 4 населенных пунктах население превышает 190 человек, в остальных населенных пунктах численность варьируется от 1 человека до 14. Такие населенные пункты в отдельности не могут развиваться, следовательно, должны тяготеть к более развитым (центрам расселения).

Численность постоянного населения сельского поселения на 1 января 2008 года составляет 1968 человек. Площадь территории населенных пунктов составляет 563,3 га. Плотность населения 3 чел/га в населенных пунктах.

Данные о численности населения согласно материалам Пермьстата за 2006-2008 г.г. приведены в таблицах 5, 6 и 7.

Таблица 5

Численность населения Вильвенского сельского поселения на 01.01.2008

| № пп | Населенный пункт | Численность населения | Число хозяйств | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 1309 | 469 | 2,8 |
| 2 | пос. Боковая | 250 | 89 | 2,8 |
| 3 | дер. Кыж | 1 | 1 | 1,0 |
| 4 | пос. Кыж | 190 | 75 | 2,5 |
| 5 | дер. Большое Спицыно | 1 | 1 | 1,0 |
| 6 | село Голубята | 198 | 71 | 2,8 |
| 7 | дер. Мутная | 2 | 2 | 1,0 |
| 8 | дер. Никулята | 2 | 2 | 1,0 |
| 9 | дер. Пахомово | 1 | 1 | 1,0 |
| 10 | дер. Шкарята | 14 | 8 | 1,8 |
|  | Итого: | 1968 | 719 | 2,7 |

Таблица 6

Численность населения Вильвенского сельского поселения на 01.01.2007

| № пп | Населенный пункт | Численность населения | Число хозяйств | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 1334 | 480 | 2,8 |
| 2 | пос. Боковая | 253 | 93 | 2,7 |
| 3 | дер. Кыж | 3 | 1 | 3,0 |
| 4 | пос. Кыж | 192 | 75 | 2,6 |
| 5 | дер. Большое Спицыно | 1 | 1 | 1,0 |
| 6 | село Голубята | 171 | 68 | 2,5 |
| 7 | дер. Мутная | 3 | 3 | 1,0 |
| 8 | дер. Никулята | 3 | 3 | 1,0 |
| 9 | дер. Пахомово | 1 | 1 | 1,0 |
| 10 | дер. Шкарята | 27 | 9 | 3,0 |
|  | Итого: | 1988 | 734 | 2,7 |

Таблица 7

Численность населения Вильвенского сельского поселения на 01.01.2006

| № пп | Населенный пункт | Численность населения | Число хозяйств | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 1341 | 494 | 2,7 |
| 2 | пос. Боковая | 248 | 97 | 2,6 |
| 3 | дер. Кыж | 3 | 1 | 3,0 |
| 4 | пос. Кыж | 204 | 82 | 2,5 |
| 5 | дер. Большое Спицыно | 1 | 1 | 1,0 |
| 6 | село Голубята | 209 | 73 | 2,9 |
| 7 | дер. Мутная | 3 | 3 | 1,0 |
| 8 | дер. Никулята | 2 | 1 | 2,0 |
| 9 | дер. Пахомово | 1 | 1 | 1,0 |
| 10 | дер. Шкарята | 21 | 9 | 2,3 |
|  | Итого: | 2033 | 762 | 2,7 |

На основе статистических данных о численности можно предположить следующий прогноз численности, представленный в таблице 8.

Таблица 8

Динамика численности за 2006 – 2008 г.г.

|  | 2006 г | 2007 г | 2008 г | Прирост | Коэффициент прироста | Прогноз 2015 г | Расчетный срок 2035 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 2033 | 1988 | 1968 | -65 | 0,984 | 1758 | 1402 |

В связи с отрицательной динамикой, численность населения на первую очередь и на расчетный срок сократится на 13,5% и на 30% соответственно.

Проектом предлагается сохранение населения на прежнем уровне, за счет обеспечения его необходимым комплексом учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, вследствие чего отток населения замедлится.

##### 3. Анализ существующей потребности в социальных и культурно-бытовых учреждениях

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по Вильвенскому сельскому поселению проводился по требованиям СНиП 2.07.01-89*, приложение 7 и рекомендациям Справочника проектировщика Районная планировка (М.Стоийиздат, 1986 г.). В качестве нормируемых объектов по поселению принимались такие объекты повседневного обслуживания с нормируемой доступностью населения как ДДУ, начальные и средние школы, а так же учреждения торговли (продуктовые магазины, киоски) и помещения для культурно-массовой и воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, размещение которых рекомендуется в каждом населённом пункте. В качестве учреждений социального и культурно-бытового обслуживания периодического обслуживания (в пределах 30 минутного транспортного обслуживания), размещаемых в населённых пунктах – центрах сельских поселений и центрах локальных кустовых систем рассматривались – амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, почтовые отделения, отделения банков, клубы, спортзалы и сельские стадионы, магазины промышленных товаров и универмаги. Список существующих учреждений обслуживания проектируемого района и процент обеспеченности ими населения приводится в таблице 9.

Из таблицы видно, что обеспеченность общеобразовательными школами, клубами и фельдшерско-акушерскими пунктами достигает 100%. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляет 79%. Обеспеченность магазинами смешанных товаров составляет 81%. Обеспеченность отделениями связи и отделениями Сбербанка составляет 66% и 33% соответственно.

Современное состояние социальной инфраструктуры Вильвенского сельского поселения характеризуется неполным составом и недостаточными нормируемыми мощностями объектов обслуживания, их неравномерным распределением. Полноценное медицинское, торговое и бытовое обслуживание население Вильвенского сельского поселения может получить лишь в центре муниципального района – г.Добрянка или в г.Перми.

Данное положение обусловлено малым количеством постоянного населения в населённых пунктах, незначительным количеством или практическим отсутствием младших и средних возрастов в демографической структуре и низким уровнем дохода населения,

Норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами принят согласно возрастной структуре населения. Обеспеченность учреждениями здравоохранения рассчитана на основании данных Добрянской Центральной районной больницы.

Таблица 9

Список существующих учреждений обслуживания проектируемого района

| № п.п. | Наименование учреждений обслуживания и единица измерения | Вместимость | Количество на 1000 человек | Норма по СНиП 2.07.01-89* | Вместимость по СНиП 2.07.01-89* | Процент обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 70 | 36 | 45 | 89 | 79 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащихся | 300 | 152,4 | 101 | 199 | 151 |
| 3 | Клубы, посетительское место | 250 | 128 | 80 | 157 | 160 |
| 4 | Библиотека, тыс. ед. хранения | - | - | 6,0 | 11,8 | 0 |
| 5 | Магазины, кв. м. торг. площади | 480,4 | 244,1 | 300 | 590,4 | 81 |
| 6 | ФАП | 2 | 1 | по заданию | 2 | 100 |
| 7 | Амбулатория, посещ/смена | 60,8 | 30,9 | 52,3 | 102,9 | 59 |
| 8 | Почтовое отделение, объект | 2 | 1 | 1 на 2 тыс. чел. | 3 | 66 |
| 9 | Отделение Сбербанка, объект | 1 | 0,5 | 1 объект на 2-3 тыс. чел. | 3 | 33 |

##### 4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Общая площадь земель в границах сельского поселения – 68831,4 га.

Отрасль сельского хозяйства представлена личным подсобным хозяйством населения. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 7801,18 га. Эти земли включают в себя пастбища, сенокосы, пашни.

На перспективу получат дальнейшее развитие предприятия, связанные с добычей глины и нефти, торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию добывающей и строительной техники. В настоящее время на стадии регистрации находится рыбное хозяйство. Предусматривается строительство предприятия по переработке твердых бытовых отходов, что повлечет за собой строительство дороги и подключение поселка к сети газоснабжения. Дальнейшее развитие получат заводы кормов и приемные пункты по сбору продукции фермерских хозяйств.

Промышленность сельского поселения представлена лесохозяйственными предприятиями. Численность работающих на лесозаготовительных предприятиях 94 человека. 70 человек занято в сфере охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов. На перспективу предусматривается развитие предприятий строительного производства и топливной промышленности, а также завод по сортировке твердых бытовых отходов, который может иметь важное значение, как для Добрянского муниципального района, так и для прилегающих районов.

Благоприятные природные условия способствуют развитию учреждений отдыха.

Все эти предложения позволят создать новые рабочие места. Отсутствие прямого автобусного сообщения из-за неудовлетворительного качества дороги «Ольховка – Вильва», соединяющей пос. Вильва с автодорогой регионального значения «Пермь – Березники», исключает возможность жителей трудиться в районном центре.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Учреждения образования представлены двумя общеобразовательными школами, в пос. Вильва и в селе Голубята, и детскими садами на базе школы в пос. Вильва и с. Голубята.

Система здравоохранения поселения включает сельскую врачебную амбулаторию в пос. Вильва и 2 фельдшерско-акушерских пункта (в пос. Кыж и селе Голубята). В системе здравоохранения численность работающих составляет 22 человека.

В системе учреждений культуры находится 2 дома культуры, библиотека, музей истории культуры, культурно-досуговый центр. Численность работающих в этих учреждениях 10 человек.

В муниципальном образовании зарегистрировано 13 предприятий розничной и мелкорозничной торговли. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 36 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 16 человек.

Для устойчивого развития экономики муниципального образования необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в строительстве, на транспорте, в сельском хозяйстве. В сельских населенных пунктах целесообразна организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере рекреации, торговли и бытовых услуг.

В структуре населения муниципального образования численность лиц в трудоспособном возрасте, занятых трудовой деятельностью составляет 223 человека, не занятых - 281 человек. В случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, не занятое население явится дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того учитывая возможные масштабы развития производства предусмотрен дополнительный резерв в 200 человек.

##### 5. Современное состояние основных населенных пунктов

пос. Вильва

Поселок Вильва расположен в северной части Вильвенского сельского поселения между железной дорогой «Пермь – Березники» и рекой Вильва. Поселок является административным центром Вильвенского сельского поселения. Численность населения поселка – 1309 чел.

Посёлок расположен на р. Вильва. На территории поселка располагается база ООО «Найт». Сельскохозяйственные предприятия в поселке отсутствуют.

Основная часть трудоспособного населения работает в г. Пермь. Около 100 человек заняты в сфере лесозаготовки и охраны лесов. В поселке работают сельская врачебная амбулатория, школа, сельская библиотека, отделения связи и Сбербанка, парикмахерская, дом культуры, церковь, а также 8 продуктовых магазинов и 1 магазин смешанной продукции.

Основная часть территории поселка занята кварталами жилой индивидуальной застройки. Жилая территория посёлка достаточно компактная. С востока жилые кварталы ограничены старицами и руслом реки Вильва.

Кладбище расположено на юге от поселка за пределами административной границы. Санитарно-защитная зона от кладбища не установлена.

С запада к поселку примыкает пос. Боковая.

пос. Боковая

Поселок Боковая находится к западу от поселка Вильва и занимает узкую полосу территории между пос. Вильва и железной дорогой и, фактически, является частью пос. Вильва.

Численность населения поселка – 250 чел.

Жилая территория посёлка представлена несколькими кварталами жилой застройки, ограниченными административными границами поселка с юга и востока. На территории поселка располагается электрическая подстанция, которая занимает значительную площадь. На западе границей является железная дорога. Северная часть поселка вытянута вдоль железной дороги. Население поселка обслуживается предприятиями и учреждениями обслуживания поселка Вильва.

Посёлок не имеет резервных территорий для развития.

село Голубята

Село Голубята расположено в южной части Вильвенского сельского поселения в 18 км от пос. Вильва.

Численность населения – 198 человека.

Прямая автомобильная связь с административным центром поселения отсутствует. Связь с районным центром осуществляется по гравийной автодороге через поселки Кухтым и Фоминка.

В селе функционируют: фельдшерско-акушерский пункт, школа, сельская библиотека, сельский клуб, почтовое отделение, 2 магазина. Хозяйственная функция поселения – сельское хозяйство.

Село Голубята является центром групповой системы расселения включающей также деревни Никулята, Шкарята, Пахомово и Большое Спицино, которые, как и малые деревни северной системы, отличаются крайне низкой численностью населения и отсутствием учреждений обслуживания.

пос. Кыж

Пос. Кыж находится в 9 км юго-западнее пос. Вильва рядом с железной дорогой, соединяющей г. Пермь и г. Березники.

Численность населения 190 человек.

Большая часть населения работает в сфере заготовки и охраны леса, а также на строительстве дороги Ольховка – Вильва.

Жилая территория посёлка представлена несколькими кварталами жилой индивидуальной застройки.

С севера к жилой застройке примыкает кладбище. Санитарно-защитные зоны от кладбища не установлены. Объекты культурно-бытового обслуживания представлены фельдшерско-акушерским пунктом и магазином.

##### 6 Обоснование задач территориального планирования

Особенностями развития Вильвенского сельского поселения являются: удалённость поселения от основных автомобильных транспортных путей, неразвитость производственного комплекса, в частности сельско- и лесохозяйственных комплексов, связанная с этим низкая заселённость территорий и как следствие – неразвитость социальной и инженерной инфраструктур.

Повышение автомобилизации городского населения и переход значительной части грузопотока на автотранспорт обусловило уменьшение пассажиро- и грузопотока ж/д транспорта и, как следствие – уменьшение притягательности территорий Вильвенского сельского поселения, прилегающих к ж/д, но не обеспеченной автомобильными дорогами.

Вместе с тем в границах поселения имеются значительные территории, покрытые лесными массивами, пригодными для развития лесозаготовок и первичной переработки древесины, развития иных видов лесопользования, вплоть до экологического туризма, промышленного сбора грибов и ягод.

Наличие сельскохозяйственных земель, благоприятный климат делают возможным восстановление традиционного для этих зон молочного и мясного скотоводства, пасечных хозяйств.

В соответствии с материалами «Стратегии развития Добрянского муниципального района» можно выделить следующие проблемы, сдерживающие развитие Вильвенского сельского поселения:

1. не все населенные пункты территории имеют выходы на дороги с твёрдым покрытием;

- доходы населения ниже средне районного уровня;

- расходы бюджета территории втрое превышают доходы;

- женская безработица;

- отток молодого поколения трудоспособного населения за пределы поселения;

- доля пожилых людей в численности проживающих превышает в 2 раза долю трудоспособного населения;

- низкий уровень безопасности проживания (высокая преступность);

- 70% жилого фонда близко к предельным срокам эксплуатации и требует капитального ремонта;

- низкий уровень благоустройства (отсутствие, водопровода, канализации, центрального отопления, наружного уличного освещения, улицы не имеют тротуаров; водоотводные лотки, кюветы и канавы отсутствуют или требуют восстановления и др.);

- количество жителей проживающих в 65% населенных пунктов составляет менее 20 чел.

Проблемы на уровне предприятий Вильвенского сельского поселения:

- отсутствие дорог с твёрдым покрытием;

- отсутствие квалифицированных кадров;

- несовершенство налоговой, ценовой и инвестиционной политики на государственном, региональном и местном уровнях, недостаток и несовершенство нормативно-правового обеспечения деятельности существующих и организации новых предприятий.

Проблемы на уровне администрации Вильвенского сельского поселения

1. расходы бюджета территории втрое превышают доходы, недостаточность средств для реализации полномочий;

2. отсутствие проектов и прогнозов развития предприятий, а также в целом территории поселения.

Основной целью градостроительной политики Вильвенского сельского поселения является стабилизация численности населения за счёт формирования достаточного количества постоянных рабочих мест, оптимизации социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

Эта цель может быть достигнута путём решения следующих задач:

- Формирование устойчивых транспортных связей поселения с центром района, внутри поселения и с удалёнными территориями (устройство лесохозяйственных дорог).

- Выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности.

- Увеличение жилищной обеспеченности за счет реконструкции существующих не эффективно используемых территорий в пределах населенных пунктов без изменения границ.

- Обеспечение населённых пунктов газо-, водоснабжением, объектами санитарной очистки и удалением хозяйственно-бытовых стоков.

### III. Перечень мероприятий по территориальному

### планированию

Главной целью территориального планирования Вильвенского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственного власти. Это достигается путём планирования развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального) значения, зон с особыми условиями использования.

Для территории Добрянского муниципального района выполнена Схема территориального планирования. Она предусматривает упорядочение функционального зонирования территории района, охрану и улучшение окружающей среды, рациональные транспортные связи и развитие рекреационной сферы деятельности в муниципальном районе в связи с большим количеством привлекательных для туристов мест. Схема территориального планирования также предусматривает развитие инновационных сельскохозяйственных малых предприятий (агро-бизнес-инкубаторов) и устройство рекреационных зон на территории Вильвенского сельского поселения.

В настоящее время в связи с изменением экономической, политической и демографической ситуации в стране за последние 25 лет, большинство населенных пунктов сельского поселения приходят в упадок. Это отражается в уменьшении количества производственных территорий и объектов, в прекращении товарного сельскохозяйственного производства, в резком сокращении населения. Вместе с тем в настоящее время Вильвенское сельское поселение имеет определённый потенциал для развития. В границах поселения существует около 60 тыс. га пригодной для освоения территории. Данная территория на 88% покрыта лесами гослесфонда, пригодными для развития различных видов деятельности. 10% территории составляют выведенные из использования сельскохозяйственные земли, пригодные для развития мясомолочных отраслей сельскохозяйственного производства. Значительная часть территорий малых населённых пунктов в настоящее время не заселена вследствие убыли населения и может рассматриваться как резерв для размещения жилищного строительства, в том числе для сезонного проживания.

Несколько снижает привлекательность поселения состояние подъездных автодорог, а также тот факт, что большая часть жилых территорий поселков не имеет полного набора инженерного благоустройства и оборудования.

Данные положения определили концептуальные предложения генерального плана, направленные на разрешение современных проблем на территории поселения, определение стратегии градостроительного развития и условия формирования комфортной среды жизнедеятельности.

Настоящий генеральный план составлен на основе современных принципов градостроительства с учетом природно-экономических особенностей Вильвенского сельского поселения, Добрянского муниципального района и Пермского края в целом.

Проектом предусматривается осуществление комплекса мероприятий, направленных на упорядочение существующей планировочной структуры и создания комфортных условий для труда, быта и отдыха населения округа.

К ним относятся:

- определение четкого функционального зонирования территории;

- установление рациональных транспортных связей;

- организация зон отдыха населения;

- организация промышленно-складских территорий и создание санитарно-защитных зон между жильем и промышленностью, с запрещением в этих зонах нового жилищного строительства и постепенного выноса имеющейся застройки.

Основные решаемые задачи концепции заключаются в упорядочении функционально-планировочной структуры с развитием системы культурно-бытового и медицинского обслуживания, а также путем создания оптимальной транспортной инфраструктуры. Данная концепция в первую очередь учитывает существующую экономическую, политическую и демографическую ситуацию.

#### Развитие территорий и объектов сельского поселения

Основные направления развития территории определяются с учетом программ развития Добрянского муниципального района и Вильвенского сельского поселения и их взаимной увязки, а также задач рационального природопользования, экологического оздоровления среды жизнедеятельности, и др. На основании этих предложений в генеральном плане анализируются градостроительные условия возможного размещения объектов капитального строительства и определяются зоны их размещения.

Важным элементом генерального плана является функциональное зонирование, которое разрабатывается с учетом сложившейся хозяйственной специализации территории, задач комплексного использования природно-ресурсного потенциала, сохранения окружающей среды и рационального природопользования.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одной из важнейших задач генерального плана является определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур местного значения на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства регионального значения.

##### 1 Жилая зона

В связи с прогнозируемым уменьшением численности населения, увеличение жилых (заселённых) территорий, в том числе за счёт увеличения жилищной обеспеченности и расселения аварийного фонда, предусматривается за счет реконструкции существующих жилых территорий, а также выделения новых в пределах действующих границ населенного пункта. Для увеличения объема жилого фонда (для возможного прироста населения, а также для повышения уровня качества жизни) проектом предусматривается упорядочивание планировочной структуры населенных пунктов с освоением неиспользуемых в данный момент земель в населенных пунктах (в пос. Вильва, Боковая, Кыж, селе Голубята).

В остальных населенных пунктах не предлагается резервирование новых территорий под жилую застройку из-за прогнозируемой отрицательной динамики численности населения.

##### 2. Общественно-деловые зоны

Концепция предполагает сохранение существующих объектов обслуживания и дальнейшее их развитие с размещением объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных объектов делового, финансового назначения, иных объектов культурно-бытового обслуживания в центрах групповых систем расселения. При этом проектом предусматривается создание полифункциональных центров обслуживания в складывающихся центрах локальных систем – пос. Вильва и село Голубята. Данные центры должны обеспечивать необходимый уровень обслуживания населения прилегающих деревень за счёт развития транспортной инфраструктуры.

##### 3. Развитие производственных территорий

###### 3.1. Развитие сельскохозяйственного комплекса

Концепция предполагает сохранение существующих зон сельскохозяйственного использования без дальнейшего их территориального развития. Для эффективного использования существующих сельскохозяйственных территорий концепцией (на основе схемы территориального планирования Добрянского муниципального района) предлагается развитие малых сельскохозяйственных предприятий разной производственной направленности в дер. Большое Спицыно, Никулята, Пахомово, Шкарята. Данные предприятия могут обслуживать как сам Добрянский район, так и прилегающие к нему, например, горнодобывающие районы, с которыми сельское поселение и муниципальный район граничат на востоке и северо-востоке (Александровский, Губахинский и Чусовской муниципальные районы). В настоящее время созданы новые возможности для выхода малых предприятий на рынок сельскохозяйственной продукции.

Изъятие земель предусматривается только для строительства объектов транспортной инфраструктуры: автодорог «Голубята – Мутная – Вильва» общей протяженностью по землям с/х назначения 14,41км.

###### 3.2. Развитие лесохозяйственного комплекса

Сельское поселение обладает обширными территориями, занятыми лесами (около 88%), которые определяют потенциал поселения с точки зрения развития лесной промышленности. Статьей 25 лесного кодекса РФ предусматривает следующие виды использования лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.

Для территории Вильвенского сельского поселения выделяются зоны заготовки древесины и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления рекреационной деятельности, а так же для ведения охотничьих хозяйств и охоты

##### 4. Развитие транспортной инфраструктуры

Основной задачей концепции генерального плана относительно развития транспортной инфраструктуры поселения является создание сетевой структуры автодорог, обеспечивающих соответствие требованиям безопасности и удобства сообщения населения как с центрами групповых систем расселения и административным центром, так и с районным центром – г. Добрянка.

###### Внешний транспорт

В соответствии с концепцией и потребностями населения предлагается реконструкция автодороги «Вильва – Таборы – Губаха». В настоящее время дорога имеет грунтовое и разрушенное бетонное покрытие. Данная связь позволит повысить привлекательность Вильвенского сельского поселения, чья территория на данный момент находится в стороне от основных транспортных связей района, а также обеспечить автотранспортную связь пос. Вильва с г. Добрянка. Необходимым условием устойчивого развития территории поселения является строительство автодороги «Голубята – Вильва», соединяющей населенные пункты на юге территории сельского поселения с административным центром поселения. Эта связь позволит замкнуть ранее тупиковую структуру автодорог, обеспечивая требуемый уровень удобства и безопасности населения.

Наличие железной дороги «Пермь – Березники» несколько улучшает условия доступности территории.

Проектом закладываются новые транспортные связи в планируемую рекреационную зону, находящуюся к северо-востоку от пос. Вильва.

##### 5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проектом предлагается создание централизованной системы водоснабжения для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в крупных населенных пунктах Вильвенского сельского поселения, а также для объектов капитального строительства, размещаемых в населенных пунктах, принятие централизованной системы водоотведения, с устройством локальных очистных сооружений. Для сохраняемой индивидуальной застройки с приусадебными участками на период действия генерального плана предлагается оставить надворные уборные. Для новой индивидуальной застройки предусмотрено оборудование выгребами, септиками или индивидуальными установками обеззараживания стоков. Вывоз бытовых стоков производить на существующие канализационные очистные сооружения в г. Добрянка либо на рельеф в места, согласованные с органами санэпиднадзора.

Существующая система теплоснабжения представлена котельной в поселке Вильва, эксплуатируемой ООО «Найт». Котельная обслуживает административные помещения организации, а также бюджетные организации (здание администрации, клуб, школу).

Мощность котельной – 2,0 Гкал/ч;

Год ввода в эксплуатацию – 1976; износ > 70%;

Присоединенная нагрузка ~ 1,5 Гкал/ч;

Протяженность теплосетей – 1500 м (в двухтрубном исчислении; средний износ > 70%).

В перспективе теплоснабжение жилой и общественной застройки в населённых пунктах предлагается от индивидуальных отопительных установок, работающих на газу (для снижения затрат на энергоносители могут быть использованы инновационные виды топлива, например, биогаз). Для объектов соцкультбыта в п. Вильва предлагается отопление от газовой котельной. Согласно «Программе социально-экономического развития Добрянского муниципального района» данным проектом предусматривается газификация основной части населенных пунктов Вильвенского сельского поселения. Для этого предлагается проектирование системы газоснабжения в п. Вильва, п. Боковая, с. Голубята и п. Кыж (согласовано с проектом газоснабжения генерального плана Дивьинского сельского поселения).

Использование газа предусматривается всеми потребителями населенных пунктов:

- отопление общественных зданий;

- приготовление пищи, нагрев воды, отопление жилых домов – от газопровода низкого давления. Проектируемые газораспределительные пункты размещены в п. Боковая, п. Кыж и в п. Шкарята.

Электроснабжение осуществляется от подстанции «Боковая». Расчет перспективной нагрузки проводился без учета временного населения.

Проектом предусматривается развитие сетей связи за счет развития сотовой телефонии и размещение вышек сотовой связи. Также необходимо обеспечение доступа к сети интернет. Для прокладки кабелей связи предусматривается резервирование технических коридоров вдоль основных автодорог. По согласованию с Добрянским ЦКТОЭС Березниковского ТУЭС ОАО "Уралсвязьинформ" резервирование участков под размещение мачт связи на первую очередь предусматривается в пределах зон объектов инженерной инфраструктуры в поселке Вильва и селе Голубята.

Этапы реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры Вильвенского сельского поселения представлены в таблице 10.

Таблица 10

Этапы реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры Вильвенского сельского поселения

| п/п | Населенные пункты | Вид сооружения инженерной инфраструктуры | Протяженность, км / мощность | Назначение | Мощность, м3/сут | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Газификация |
| 1.1 | ГРП "Кухтым"- Шкарята | газопровод среднего давления, ГРП | 8,1 | Газификация д. Шкарята | - | 2017 | протяженность указана от границы Вильвенского СП (согласовано с проектом газоснабжения генерального плана Дивьинского сельского поселения |
| 1.2 | Голубята- Шкарята | газопровод низкого давления | 1,8 | Газификация с. Голубята | - | 2017 | - |
| 1.3 | Шкарята- Вильва | газопровод среднего давления, ГРП | 14,9 | Газификация п. Вильва | - | 2017 | - |
| 1.4 | Вильва - Кыж | газопровод среднего давления, ГРП | 11,0 | Газификация д. Кыж | - | 2035 | - |
| 1.5 | Вильва - Перемское | газопровод среднего давления | 9,7 | Газификация с. Перемское | - | 2035 | - |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | пос. Вильва | водонапорная башня | - | обеспечение населения водой питьевого качества п. Вильва | 60 | I очередь 2015 | протяженность указана от границы Вильвенского СП |
| 3. Связь |
| 3.1 | п. Вильва с. Голубята | вышка сотовой связи | - | обеспечение сотовой связью населения Вильвенского СП | - | 2015 | - |
| 4. Теплоснабжение |
| 4.1. | пос. Вильва | Реконструкция котельной малой мощности* | 2,0 + 1,0* Гкал/ч |  | Обеспечение теплом объектов культурно-бытового обслуживания | I очередь 2015 | *Увеличение мощности до 3,0 Гкал/ч Предпочтительно использование современных энергоэффективных технологий и источников энергии |

##### 6. Развитие социальной инфраструктуры

На территории Вильвенского сельского поселения располагается 10 населенных пунктов. Проектом населенные пункты делятся на 3 системы расселения.

Первая система расселения сформирована из пос. Вильва, дер.Мутная, дер. Кыж, пос. Боковая ж/д станция, вторая система сформирована из села Голубята, дер. Большое Спицыно, дер. Никулята, дер. Пахомово, дер. Шкарята и третья из обособленного поселка Кыж.

Проектом предусматривается обслуживание населения сельских поселений в составе систем расселения. На группу поселений разрабатывается комплекс учреждений социального и культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребностей выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Показатели вместимости детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ рассчитаны на основе потребностей населения, нормы проектирования объектов здравоохранения приняты согласно данным Добрянской центральной районной больницы, пожарные депо запроектированы в соответствии с НПБ 101-95.

Расчет потребностей в объектах обслуживания в системах расселения представлен в разделе IV.

##### 7. Развитие рекреационных территорий

Территория Вильвенского сельского поселения, как и всего Добрянского района, в связи с наличием обширных неосвоенных территорий, может рассматриваться, как потенциальный район отдыха населения крупных городов, таких как Пермь, Березники, Александровск и Губаха. Для кратковременного отдыха местного населения, а также привлечения туристов из прилегающих районов предусматривается создание рекреационной зоны на северо-востоке от поселка Вильва вблизи уникального карстового озера «Вильвенское». Наличие большого количества памятников истории и археологии на небольшом удалении (в южной части Перемского сельского поселения, близ деревень Бояново, Бородкино и поселка Таборы) делают расположение рекреационной зоны в данном районе весьма перспективным.

##### 8. Зона специального назначения

Концепцией генерального плана предлагается дальнейшее использование и расширение существующих кладбищ:

- на юге от поселка Вильва;

- на западе от села Голубята.

На данном этапе размещение биотермических ям и скотомогильников не предусматривается. Точное местоположение скотомогильника, в случае развития животноводческих предприятий, установить специально разработанным проектом, на основе изысканий, с целью предотвращения возможного заражения населения в месте, удовлетворяющем всем требованиям по размещению объектов специального назначения.

### IV. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

#### 1. Планировочная организация территории сельского поселения

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ основными целями территориального планирования является «определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В этой связи проект генерального плана определяет границы функционального использования территорий, населённых пунктов и зоны размещения объектов капитального строительства, обеспечивающих устойчивое развитие территории поселения.

В соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Добрянского муниципального района в генеральном плане не планируется изменения границ Вильвенского сельского поселения.

Проектом предлагается сохранение сложившейся планировочной структуры поселения с выделением и развитием двух локальных систем населенных пунктов: северной - с центром в пос. Вильва, и южной – с центром в селе Голубята.

Пос. Кыж, расположенный в западной части поселения, сохраняется автономным образованием, что обусловлено его территориальной обособленностью и ориентированностью на горнозаводскую железную дорогу, соединяющую г. Пермь и г. Березники.

Сохранение общей планировочной структуры обеспечивается существующими и реконструируемыми автомобильными дорогами и предлагаемым строительством новой автодороги, связывающей пос. Вильва и село Голубята. В частности реконструкция автодороги Ольховка – Вильва, Вильва – Таборы – Губаха, так как параметры дороги не соответствуют значению и категории, а покрытие не удовлетворяет требованиям безопасности. Это позволит создать прямую связь Добрянского района с Губахинским и Гремячинским районами и повысить градостроительную ценность и привлекательность поселка Вильва.

Данная планировочная структура позволяет сохранить существующую структуру землепользования с более эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения и земель гослесфонда, прилегающих к территориям населённых пунктов.

В проекте, в целом, сохраняется сложившееся функциональное зонирование территории с выделением протяженной меридиональной полосы территорий сельскохозяйственного использования в долине р Вильва.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ, выделяются зоны, предназначенные для различного вида использования лесов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего Кодекса.

Для территории Вильвенского сельского поселения выделяются зоны заготовки древесины и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, осуществления рекреационной деятельности, а так же для ведения охотничьих хозяйств и охоты. Зоны лесозаготовок ориентированы на железнодорожные станции Вильва-Боковая и ст. Кыж.

Сбор недревесных лесных ресурсов и заготовка пищевых лесных ресурсов могут развиваться на территориях, прилегающих к малым населённым пунктам сельского поселения. Для приёма товарной продукции (грибов, ягод) в центрах локальных систем – пос Вильва и с. Голубята предлагается организовать приёмные пункты по типу Потребкооперации.

Жилые и общественные территории, связанные с размещением объектов культурно-бытового обслуживания и коммунальных предприятий, формируются в границах населённых пунктов.

На территории поселения выделяются зоны транспортной и инженерной инфраструктур федерального и регионального значения, приуроченные к отводам железной дороги МПС, территорий нефтедобычи в границах Ольховского месторождения (северо-запад поселения) и трассам магистральных нефте- и газопроводов.

Наличие объектов, представляющих потенциальную опасность для населения, обусловливает выделение зон с особыми условиями использования территорий.

Большинство населённых пунктов поселения не имеют территорий для развития жилых и производственных зон, однако прогнозы развития населения и производства не предполагают значительного увеличения территорий под промышленное и жилищное строительство

##### 1.1.Развитие промышленных, коммунально-складских и специальных зон

Программами развития Добрянского муниципального района и Схемой территориального планирования Пермского края не предусматривается активное развитие промышленных и коммунально-складских предприятий на территории Вильвенского сельского поселения за исключением сохранения и развития предприятий по заготовке леса на существующих площадках. Однако в настоящее время данная территория рассматривается как перспективная для размещения завода по сортировке твердых бытовых отходов.

В настоящее время сельское поселение обладает значительным экономическим потенциалом. Задача концепции – предложить территории для развития промышленной, коммунально–складской, инженерной и транспортной инфраструктур. Проектом предлагается устройство промышленной зоны для размещения завода по сортировке твердых бытовых отходов на западе территории сельского поселения в непосредственной близости от автодороги «Ольховка – Вильва» и ВЛЭП 220кВ. Такое размещение обусловлено преобладающим направлением ветра для защиты близлежащих населенных пунктов (пос. Вильва и Боковая), а также необходимостью организации подъезда грузового автотранспорта с территории муниципального района и подвоза трудящихся.

Также предусмотрено резервирование территорий в самом посёлке Вильва под развитие складского хозяйства в районе железнодорожной станции.

В пределах станционного поселка Боковая имеются жилые территории, которые находятся в пределах санитарно-защитной зоны от существующего производства (ООО «Найт»). Проектом не предусматривается их дальнейшее развитие. При развитии производства и наличии потребности для развития коммунально- складских зон, данная территория может быть изъята.

Концепция генерального плана предусматривает определение санитарно-защитных зон от существующих и вновь проектируемых производственных объектов, а также коридоры от магистральных сетей транспортной и инженерной инфраструктур. От предложенной производственной площадки предусмотрена санитарно-защитная зона величиной 1 км.

Проектом предложено расширение кладбища, расположенного южнее пос. Вильва, а также кладбища, расположенного в селе Голубята на восток.

Точное местоположение скотомогильников и биотермических ям, в случае развития животноводческих предприятий, определить специально разработанным проектом.

##### 1.2.Развитие жилых территорий

В связи с отрицательной демографической динамикой, проектом не предусматривается рост численности населения. Для повышения уровня качества жизни, наряду с обеспечением населения требуемыми объектами культурно-бытового обслуживания, проектом предлагается увеличение жилищной обеспеченности. Для выполнения этого предложения предусматривается упорядочивание планировочной структуры населенных пунктов (пос. Вильва, Кыж, село Голубята), рациональное зонирование и создание четкой улично-дорожной сети. Изменение границ проектом не предусматривается. Развитие жилых зон производится за счет реконструкции существующих неэффективно используемых земель в пределах населенных пунктов.

#### 2. Организация системы социального и культурно-бытового обслуживания

Площадь Вильвенского сельского поселения 68831,4 га. На территории сельского поселения располагается 10 населенных пунктов. Условно населенные пункты делятся на 3 системы расселения.

Первая система расселения сформирована из пос. Вильва, дер. Мутная, дер. Кыж, пос. Боковая ж/д станция., вторая система сформирована из села Голубята, дер. Большое Спицыно, дер. Никулята, дер. Пахомово, дер. Шкарята и третья из обособленного поселка Кыж.

Проектом предусматривается обслуживание населения сельских поселений в составе систем расселения. На группу поселений разрабатывается комплекс учреждений социального и культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребностей выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Показатели вместимости детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ рассчитаны на основе потребностей населения, нормы проектирования объектов здравоохранения приняты согласно данным Добрянской центральной районной больницы, пожарные депо запроектированы в соответствии с НПБ 101-95.

Расчет потребностей в организации социального и культурно-бытового обслуживания населения в системах расселения представлен в таблицах 11, 12, 13.

Таблица 11

Расчет потребностей в организации социального и культурно-бытового обслуживания населения в 1ой системе расселения в пос. Вильва

| № пп | наименование учреждений обслуживания | един. измерения | норма на 1000 чел. | требуется по расчету | размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | сущ. сохр | новое строит. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 70 | 70 | 50 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 101 | 158 | 265 | 265 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10 % от общего числа учащихся | 16 | 16 | - | 16 (в составе клуба) |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационаров | посещ. в смену | 52,3 | 81,7 | 81,7 | 30,9 | 50,8 (пристрой) |
| 5 | Выдвижной пункт скорой помощи | автомобиль | 1 на 5 тыс. чел. в пределах доступн. 30 мин. | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | Аптека (отдельно стоящая или встроенная) | объект | 1 на центр системы расселения | 1 | 1 | - | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, всего | га | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,6 |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60 | 93,7 | 93,7 | - | 93,7 |
| 9 | Тур. база | посетитель |  |  |  |  | 25 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 10 | Клубы | посет. место | 80 | 125 | 125 | 125 | - |
| 11 | Кинотеатры | мест | 25 | 39 | 39 | - | 39 (в составе клуба) |
| 12 | Сельские массовые библиотеки | Тыс . ед. хранения | 6 | 9,4 | 9,4 | - | 9,4 (в составе клуба) |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 13 | Магазины смешанных товаров | м2 торговой площади | 300 | 468,6 | 468,6 | 312,2 | 156,4 |
| 14 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 62 | 62 | - | 62 |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 11 | 2 | - | 1(приёмный пункт) 1 (парикма-херская) |
|  | Пункт приёма продукции личных подсобных хозяйств и побочного использования лесов | раб. мест |  |  |  |  | 1 |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 16 | Прачечные самообслуживания | кг. белья в смену | 60 | 94 | 94 | - | 94 |
| 17 | Химчистки (приёмный пункт) | кг. вещей в смену | 3,5 | 5 | 5 | - | 5 (выездное обслуживание) |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |
| 18 | Отделения связи | объект | 1 на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 19 | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 операци-онное место на 1-2 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | - |
| 20 | Юридические консультации | -«- | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | - | 1 |
| 21 | Нотариальные конторы | -«- | 1 на 30 тыс. чел. | 1 | 1 | - | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22 | Пожарное депо | автомобиль | 2 автомобиля на население до 5 тыс. чел. | 2 | 2 | - | 2 |
| 23 | Гостиницы | мест | 6 | 9 | 9 | - | 9 |
| 24 | Общественные туалеты | прибор | 1 | 2 | 2 | - | 2 |

Таблица 12

Расчет потребностей в организации социального и культурно-бытового обслуживания населения во 2ой системе расселения в селе Голубята

| № пп | наименование учреждений обслуживания | един. измерения | норма на 1000 чел. | требуется по расчету | размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строит. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 10 | 10 | 10 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 101 | 22 | 35 | 35 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Аптека (отдельно стоящая или встроенная) | объект | 1 на центр системы расселения | 1 | 1 | - | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, всего | га | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60 | 13 | 13 | - | 13 |
|  | Тур. база | посетитель |  |  |  |  | 25 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Клубы | посет. место | 80 | 17 | 125 | 125 | - |
| 8 | Сельские массовые библиотеки | Тыс . ед. хранения | 6 | 1,3 | 3,9 | 3,9 | - |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 9 | Магазины смешанных товаров | м2 торговой площади | 300 | 64,8 | 135,2 | 135,2 | - |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 9 | 9 | - | 9 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 2 | 2 | - | 1 (приёмный пункт) 1 (парикмахерская) |
|  | Пункт приёма продукции личных подсобных хозяйств и побочного использования лесов | раб. мест |  |  |  |  | 1 |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Нотариальная контора | объект |  |  | 1 |  | выездное обслуживание |
|  | Юридическая консультация | объект |  |  | 1 |  | выездное обслуживание |
|  | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 операци-онное место на 1-2 тыс.чел | 1 | 1 | - | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 14 | Пожарное депо | автомобиль | 2 автомобиля на население до 5 тыс. чел. | 2 | 2 | - | 2 |

Таблица 13

Расчет потребностей в организации социального и культурно-бытового обслуживания населения в 3ей системе расселения в пос. Кыж

| № пп | наименование учреждений обслуживания | един. измерения | норма на 1000 чел. | требуется по расчету | размещено в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | сущ. сохр. | новое строит. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 | 9 | 9 | - | 9 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 101 | 19 | - | - | - (доставка учащихся в пос.Вильва) |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Аптека (отдельно стоящая или встроенная) | объект | 1 на центр системы расселения | 1 | 1 | - | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 5 | Территория физкультурно-спортивных сооружений, всего | га | 0,7 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола | 60 | 11 | 11 | - | 11 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Клубы | посет. место | 80 | 15 | 15 | - | 15 |
| 8 | Сельские массовые библиотеки | Тыс . ед. хранения | 6 | 1,1 | 1,1 | - | 1,1 |

| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| --- |
| 9 | Магазины смешанных товаров | м2 торговой площади | 300 | 57 | 57 | 33 | 24 |
| 10 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 8 | 8 | - | 8 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 1 | 2 | - | 1(приёмный пункт) 1 (парикма-херская) |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи |
| 12 | Отделения связи | объект | 1на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 операци-онное место на 1-2 тыс.чел | 1 | 1 | - | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 14 | Пожарное депо | автомобиль | 2 автомобиля на население до 5 тыс. чел. | 2 | 2 | - | 2 |

#### 3. Внешний и поселковый транспорт. Местная улично-дорожная сеть

##### 3.1. Внешний транспорт

Территория сельского поселения расположена в стороне от автодороги регионального значения «Пермь – Березники» и связь населенных пунктов с ней затруднена.

Общая протяженность автодорог поселения составляет 27,8 км. Автодороги имеют грунтовое либо переходное покрытие.

Устойчивой связи с административным центром поселения, а также автодорогами внешней сети не имеют населенные пункты: Мутная, Большое Спицино.

В настоящее время, из-за неудовлетворительного состояния автодороги «Ольховка – Вильва» отсутствует прямое автобусное сообщение с районным центром – городом Добрянка. Связь с административным центром района осуществляется железнодорожным транспортом с пересадкой в пос. Ярино на автобус (сообщение пос. Ярино с г. Добрянка осуществляется автобусами средней вместимости и маршрутными такси с частотой 2 рейса в день по будням). Связь с краевым центром осуществляется пригородными поездами с частотой 6 р/день.

Таблица 14

Основные технико-эксплуатационные показатели

станции сельского посления

| № п/п | Наименование станции | Класс станции | Назначение станции (характер работы) | Пассажиро-оборот, тыс.пасс (отпр. за 2009 год) | Грузовая работа, Вагонов (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Погрузка | Выгрузка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ст. Боковая | 5 | Промежуточная | 3 655 | 186 (10599 тонн) | 5 (270 тонн) |

Добрянский муниципальный район (по данным ГИБДД ОВД по Добрянскому муниципальному району) характеризуется низким уровнем автомобилизации. Однако анализ уровня в динамике выявляет с тенденцию к росту количества легковых автомобилей (как индивидуальных, так и ведомственных) и автобусов.

Данные о количестве зарегистрированного в Добрянском районе транспорта приведены в таблице15.

Таблица 15

Автотранспорт по району (выборка за 2007 – 2008 г.г.)

| № п/п | Вид транспортных средств | Количество, ед |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 г. | 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Легковые а/м, в т.ч.: | 10568 | 12216 |
|  | - ведомственные | 135 | 194 |
|  | - такси | 96 | 134 |
|  | - индивидуальные/частные | 326 | 609 |
| 2. | Автобусы, в т.ч.: | 521 | 715 |
|  | - частных | 122 | 216 |
| 3. | Грузовые а/м, в т.ч.: | 3069 | 3262 |
|  | - частных | 1169 | 108 |
| 4. | Мотоциклы | 3054 | 3054 |

По данным ГИБДД ОВД по Добрянскому муниципальному району и Пермского отделения дороги Свердловской железной дороги на территории сельского поселения находится 2 пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне (ж/д переезда).

Данные о расположении, типе и оборудовании приведены в табл. 16

Таблица 16

Перечень железнодорожных переездов

| № п/п | Местоположение | Частота движ. поездов | Тип (охран./ неохран) | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование пересекаемой а/дороги, км | Ближайший нас.пункт | Наименование перегона жел. дороги, км |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Вильва – Кыж; 7 км; | д.Кыж | Кухтым - Боковая, 68 км | 42 ед. | Неохран. | Светозвук. сигнал, резино-техническое покрытие. |
| 2. | Ольховка – Вильва; 12 км | пос. Вильва | Боковая – Тихая, 82 км | 40 ед. | Охран. | Автоматические шлагбаумы, усторйство заграждения, светозвук.сигнализация, резино-техн.покрытие |

В связи с созданием предусмотренной в проекте групповой системы расселения, при которой объекты культурно-бытового обслуживания располагаются в административном центре группы необходимо предусмотреть эффективную и удобную систему транспортных связей. Уточнение маршрутов и интервалов движения необходимо произвести исходя из результатов обследования подвижности населения.

Проектом предлагается реконструкция сети дорог, соединяющих населенные пункты между собой, а также с внешним транспортом: реконструкция дорог «Ольховка – Вильва», «Кухтым – Голубята», строительство автодороги до дер. Большое Спицино, а также дороги «Вильва – Голубята» для связи населенных пунктов южной части сельского поселения с административным центром.

Этапы реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Вильвенского сельского поселения представлены в таблице 17.

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог в пределах сельского поселения представлен в таблице 18.

Таблица 17

Этапы реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры Вильвенского сельского поселения

| № п/п | Автодороги, объекты транспортной инфраструктуры | Протяженность, км | Назначение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Строительство новых объектов |
| 1 | А/д Вильва – Таборы - Губаха | 3 | Связь населенных пунктов Добрянского муниципального района между собой, а также с прилегающими Александровских, Губахинским районами | 2015 |  |
| 2 | А/д Вильва – Мутная - Голубята | 17 | Связь населенных пунктов Вильвенского сельского поселения. Обеспечение транспортной доступности до административного центра поселения | 2035 |  |
| 3 | А/д Ольховка – пос. Кыж | 7 | Прямая связь поселка Кыж с автодорогами «Ольховка – Вильва» и «Пермь – Березники» | 2015 |  |
| 4 | А/д «Вильва – Перемское» | 5 | Прямая связь пос. Вильва с Перемским сельским поселением | 2035 |  |
| 5 | Ж/д переезд на а/д «Ольховка-Кыж» |  |  | 2015 |  |
| 6 | Мост на а/д «Вильва – Мутная - Голубята» |  |  | 2015 |  |
| Реконструкция участков существующих автодорог |
| 7 | Ольховка - Вильва | 23 | Обеспечение связи административного центра сельского поселения с автодорогой регионального значения «Пермь- Березники» | 2015 | В настоящее время является основной связью районного центра с автодорогами внешней сети. Нуждается в реконструкции, так как технические параметры не соответствуют выполняемой функции. |
| 8 | Вильва - Кыж | 11 | Обеспечение связи населенного пункта с административным центром поселения и внешней сетью автодорог |  | Требуется реконструкция |
| 9 | Кухтым - Голубята | 8 | Обеспечение связи населенных пунктов групповой системы расселения с автодорогами внешней сети. | 2015 |  |
| 10 | Голубята – Бол.Спицино | 3 | Обеспечение связи населенного пункта с центром групповой системы расселения | 2015 |  |

Таблица 18

Годовой объем работ по ремонту сети автодорог в пределах сельского поселения

| Общая протяженность дорог сельского поселения, км | Периодичность проведения ремонта, лет-1 | Годовой объем ремонтных работ, км/год |
| --- | --- | --- |
| 69,8 | 6 | 11,7 |

##### 3.2. Местная улично-дорожная сеть

Местная улично-дорожная сеть всех поселков формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью межмуниципальных и местных автодорог района расселения. Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения системы расселения поселения в целом и генеральных планов населённых пунктов в частности.

Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения. Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов. В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру населенных пунктов.

В проекте сохранена существующая транспортная сеть поселков. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Существующие улицы поселков Вильва и Кыж, а также села Голубята предполагают возможное выпрямление, увеличение ширины в красных линиях, а также устройство твердого покрытия, расширение и благоустройство.

Ширина красных линий населенных пунктов принята в соответствии со СНИП 2.07.01 – 89*:

Поселковая дорога – 25 м;

Главная улица – 20 м;

Улицы в жилой застройке – 15 м.

##### 3.3. Инженерная подготовка территории населенных пунктов

Инженерная подготовка территорий населённых пунктов подразумевает формирование системы отвода ливневых и талых вод с застроенных территорий посредством реконструкции существующей и создания новой системы кюветов, лотков и водоотводных канав в естественные водоёмы с устройством станций механической очистки ливневых и талых вод перед сбросом в водоёмы. На территориях подверженных подтоплению необходимо устройство дренажей с отводом вод в систему ливнестоков. В пониженных местах, на территориях, резервируемых под строительство, необходимо повышение уровня поверхности грунта путём подсыпок и т.д. При строительстве необходимы инженерные изыскания в связи с опасностью возникновения карстовых провалов.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых участков систем водоотведения в населенных пунктах приведены в таблице 31.

#### 4. Инженерное оборудование

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999 г. и уточняются на следующих стадиях проектирования.

В данном разделе записки произведен расчет объемов водопотребления, теплопотребления, газопотребления и электропотребления, резервуаров для воды, а так же количества таксофонов, телефонных и радиоточек для населения на расчетный срок.

##### 4.1. Водоснабжение

###### Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в крупных населенных пунктах, а также для объектов капитального строительства промышленного и общественного назначения, размещаемых в остальных населенных пунктах. Водоснабжение жилой застройки предусматривается как путём подключения конечных пользователей к сетям водоснабжения, так и устройством водоразборных колонок в границах жилой застройки. Водоснабжение населения малых населённых пунктов с числом постоянно проживающих на превышающим 50 человек предусматривается из индивидуальных/кустовых скважин, в исключительных случаях из дворовых колодцев. В качестве источников водоснабжения планируется использование только подземных вод с необходимой водоподготовкой.

Для объектов капитального строительства, размещаемых в населенных пунктах и пользующихся централизованными системами водоснабжения, принятие централизованной системы водоотведения, с устройством локальных очистных сооружений.

Сводные данные водопотребления и водоотведения представлены в таблице 19.

Общее водопотребление составит 651,3 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека в л/сутки согласно СНиП и методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. Расходы воды животноводческих ферм и хозяйств фермеров приняты согласно технологическим нормам.

Таблица 19

Сводная таблица водопотребления и водоотведения

| № п/п | Населенные пункты | Водопотребление, м3/сутки | Водоотведение, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Вильва | 380,7 | 342,6 |
| 2 | пос. Боковая | 72,7 | 65,4 |
| 3 | пос. Кыж | 55,3 | 49,8 |
| 4 | с. Голубята | 57,6 | 51,8 |
|  | Итого | 566,3 | 509,6 |
|  | Всего с К = 1,15 | 651,3 | 586,0 |

###### Условия пожаротушения

Условия пожаротушения:

-количество одновременных пожаров в сутки (в каждом из населенных пунктов) — 1;

-продолжительность пожара — 3 часа;

-расход на наружное и внутреннее пожаротушение —5 л/сек;

Условия пожаротушения установлены согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные расходы воды по населенным пунктам приведены в таблице 20.

Таблица 20

Расчетные расходы воды по населенным пунктам

| № п/п | Населенный пункт | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л /сек | Максимальный секундный расход с учётом пожарных расходов, л /сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пос. Вильва | 380,7 | 456,8 | 19,0 | 5,3 | 10,3 |
| 2 | пос. Боковая | 72,7 | 87,2 | 3,6 | 1,0 | 6,0 |
| 3 | пос. Кыж | 55,3 | 66,4 | 2,8 | 0,8 | 5,8 |
| 4 | с. Голубята | 57,6 | 69,1 | 2,9 | 0,8 | 5,8 |
|  | Итого: | 566,3 | 679,5 | 28,3 | 7,9 | 27,9 |

###### Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (10% общего максим. часового);

- 3-х часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение;

- 3-х часового неприкосновенного максимального расхода

пос. Вильва– 89 м3;

пос. Боковая –61 м3;

пос. Кыж – 59 м3;

село. Голубята -59 м3.

###### Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7%) от максимального расхода

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение.

пос. Вильва– (1309х4%)+5 =57  м3

пос. Боковая –(250х4%)+5 =15 м3

пос. Кыж – (190х4%)+5 =13 м3

село. Голубята -(198х4%)+5 =13 м3

Сводные данные расчетов емкостей резервуаров чистой воды и баков водонапорных башен приведены в таблице 21.

Таблица 21

Сводная таблица расчетов емкостей резервуаров чистой воды и баков водонапорных башен

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Резервуары чистой воды | Водонапорные башни |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неприкосн. запас воды, м3 | Кол-во резервуаров (шт), емкость ( м3) | Запас воды, м3 | Кол-во баков(шт)/ емкость (м3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пос. Вильва | 89 | 1х90 | 57 | 1 /60 м3 |
| 2 | пос. Боковая | 61 | 1х60 | 15 | 1 /15 м3 |
| 3 | пос. Кыж | 59 | 1х60 | 13 | 1 /15 м3 |
| 4 | с. Голубята | 59 | 1х60 | 13 | 1 /15 м3 |

##### 4.2. Канализация

###### Проектное предложение

Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителей поселения. Общий расход составит 586,0 м3/сутки.

Проектом предлагается для объектов капитального строительства (жилых зданий этажностью 2- 3 эт., зданий школ, детских садов, общественных зданий), размещаемых в населенных пунктах, принятие централизованной системы водоотведения с устройством локальных очистных сооружений. Для индивидуальной застройки с приусадебными участками предлагается оставить канализование надворными уборными. Вывоз жидких бытовых отходов производить на существующие канализационные очистные сооружения в г. Добрянка, либо на рельеф в места, согласованные с органами санэпиднадзора.

##### 4.3.Санитарная очистка

###### Существующее положение

Система сбора и вывоза бытовых отходов не организована.

Расчетные нормы накопления отходов приняты по рекомендации УНИИ АКХ и составляют 1,5 м3/год х чел в настоящее время; 1,6 м3/год х чел на первую очередь и 1,8 м3/год х чел на расчетный период. Численность населения на расчетный срок принята равной существующей.

В таблице 22 представлены данные о количестве ТБО.

Таблица 22

Данные о количестве ТБО

| № п/п | Населенный пункт | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 1963,5 | 2094,4 | 2356,2 |
| 2 | пос. Боковая | 375 | 400 | 450 |
| 3 | дер. Кыж | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| 4 | пос. Кыж | 285 | 304 | 342 |
| 5 | дер. Большой Спицыно | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| 6 | с. Голубята | 297 | 316,8 | 356,4 |
| 7 | дер. Мутная | 3 | 3,2 | 3,6 |
| 8 | дер. Никулята | 3 | 3,2 | 3,6 |
| 9 | дер. Пахомово | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| 10 | дер. Шкарята | 21 | 22,4 | 25,2 |
|  | Итого | 2952 | 3148,8 | 3542,4 |

###### Проектное предложение

Проектом предлагается организовать сбор и вывоз бытовых отходов по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно и в строго определенные часы.

В перспективе мусор предполагается вывозить на мусороперерабатывающий завод, который планируется к размещению в сельском поселении. В настоящее время ведутся работы по выбору места размещения завода.

Необходима разработка проекта генеральной схемы санитарной очистки для Добрянского муниципального района.

##### 4.4. Теплоснабжение

###### Проектное предложение

Проектом предлагается централизованное теплоснабжение от котельных в сочетании с децентрализованным в зависимости от расположения потребителей и объемов теплопотребления.

Жилая застройка с садовыми участками - на местном отоплении в виде индивидуальных отопительных систем, оборудованных газовыми отопительными установками. Вид топлива - природный газ. Для отдельных объектов и зданий предусмотреть автономные газовые отопительные устройства. Для обеспечения теплоснабжением общественных зданий, жилой застройки этажностью 2-3 эт., а так же малоэтажной блокированной секционной жилой застройки проектом предлагается строительство локальных котельных, что обеспечит экономию средств за счет уменьшения расходов на транспортировку.

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 23. Потребности тепла для населения приведены в таблице 24.

Теплопотребление населения по сельскому поселению составит 30,137 тыс. Гкал/год.

Таблица 23

Исходные данные для расчетов

| Расчетная температура наружного воздуха | -35ºС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | -7.9ºС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | +18ºС |
| Количество дней отапливаемого периода | 220 суток |

Система теплоснабжения – закрытая. Схема теплосетей – тупиковая. Прокладка сетей – двухтрубная. Изоляция труб – усиленная. Горячее водоснабжение  - от водонагревателей.

Таблица 24

Потребности тепла для населения

| № п/п | Населенные пункты | Годовой расход тепла (Гкал) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пос. Вильва | 12,76 |
| 2 | пос. Боковая | 2,44 |
| 3 | пос. Кыж | 1,85 |
| 4 | с. Голубята | 1,93 |
|  | Итого | 18,98 |

##### 4.5. Газоснабжение

###### Проектное предложение

Согласно «Программе социально-экономического развития Добрянского муниципального района» данным проектом предусматривается газификация основной части населенных пунктов Вильвинского сельского поселения. Для этого предлагается проектирование системы газоснабжения в п. Вильва, п. Боковая, с. Голубята и п. Кыж.

Использование газа предусматривается всеми потребителями населенных пунктов:

- отопление общественных зданий от газопровода среднего давления;

- приготовление пищи, нагрев воды, отопление жилых домов – от газопровода низкого давления.

Газ от межпоселкового газопровода поступает в газорегуляторные пункты поселков, где происходит снижение давления от высокого до среднего, откуда поступает к потребителю. Газ среднего давления поступает к котельным в ГРПШ, где снижается до низкого и подается в жилые дома.

Проектируемые газораспределительные пункты размещены в п. Боковая, п. Кыж и в п. Шкарята (согласовано с проектом газоснабжения генерального плана Дивьинского сельского поселения).

Схема газоснабжения в населенных пунктах разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

Годовой расход газа для населения составит 2,25 млн.м3/год, часовой –160,7 м3/час.

Все изменения к схеме газоснабжения (увеличения потребителей газа, точки подключения, диаметры труб и др.) должны согласовываться с разработчиком и при необходимости корректироваться.

Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год, согласно Методическим рекомендациям:

- средняя норма расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды – 250 м3;

- на автономное отопление жилых домов – 800-900 м3.

Годовой расход газа для нужд населения представлен в таблице 25. Часовые расходы газа представлены в таблице 26.

Таблица 25

Годовой расход газа для нужд населения

| № п/п | Населенные пункты | Расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-бытовые нужды | Автономное отопление жилых домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Вильва | 327,3 | 1047,2 |
| 2 | пос. Боковая | 62,5 | 200,0 |
| 3 | пос. Кыж | 47,5 | 152,0 |
| 4 | с. Голубята | 49,5 | 158,4 |
|  | Итого | 486,8 | 1557,6 |
|  | Всего с К=1,1 | 535,4 | 1713,4 |

Всего по сельскому поселению – 2248,8 тыс.м3/год.

Таблица 26

Часовые расходы газа

| № п/п | Населенные пункты | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хозяйственно-бытовые нужды | Автономное отопление жилых домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Вильва | 23,4 | 74,8 |
| 2 | пос. Боковая | 4,5 | 14,3 |
| 3 | пос. Кыж | 3,4 | 10,9 |
| 4 | с. Голубята | 3,5 | 11,3 |
|  | Итого | 34,8 | 111,3 |
|  | Всего с К=1,1 | 38,3 | 122,4 |

Итого по сельскому поселению – 160,7 м3/час.

##### 4.6. Электроснабжение

###### Существующее положение

По территории поселения трассированы высоковольтные линии передач (220 кВ, 110 кВ).

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ-6кВ, ВЛ-10кВ.

Источником электроснабжения для Вильвенского сельского поселения является электроподстанция ПС «Боковая». Электроснабжение осуществляется от понижающих трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ, откуда сети отходят к жилым и общественным зданиям.

###### Проектное предложение

Расчетная нагрузка на перспективу составит 546,56 кВт.

Электропотребление составит 1,85 млн.кВт.час в год. Удельное электропотребление составит 950 кВт.час на одного человека.

Расчеты выполнены согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94».

Все расчеты велись без учёта временного населения (садоводов).

Таблица 27

Электропотребление

| № п/п | Населенные пункты | Электропотребление, млн.кВт.час/год | Удельное электропотребление, кВт.час на одного человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | пос. Вильва | 1,24 | 950 |
| 2 | пос. Боковая | 0,24 | 950 |
| 3 | пос. Кыж | 0,18 | 950 |
| 4 | с. Голубята | 0,19 | 950 |
|  | Итого | 1,85 |  |

Таблица 28

Таблица расчетных нагрузок

| № п/п | Населенные пункты | Электрические нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пос. Вильва | 367,46 |
| 2 | пос. Боковая | 70,18 |
| 3 | пос. Кыж | 53,34 |
| 4 | с. Голубята | 55,58 |
|  | Итого | 546,56 |

Итого по поселению – 546,56 кВт.

##### 4.7. Телефонизация и радиофикация

###### Проектное предложение

Проектом предлагается выделение участков для дублирования систем сотовой связи и размещения вышек.

Согласно Пособию по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) телефонизация жилого фонда должна составлять 100%.

Таблица 29

Расчет телефонизации населения

| № п/п | Населенные пункты | Количество телефонных точек, шт. | Количество телефонных точек в общественных зданиях, шт. | Количество таксофонов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 468 | 14 | 4 |
| 2 | пос. Боковая | 89 | 3 | 1 |
| 3 | пос. Кыж | 76 | 2 | 1 |
| 4 | с. Голубята | 71 | 2 | 1 |
|  | Итого | 704 | 21 | 7 |

Проектом намечается 100% охват населения радиовещанием.

Таблица 30

Расчет радиофикации населения

| № п/п | Населенные пункты | Количество радиоточек, шт. | Количество радиоточек в общественных зданиях, шт. | Количество громкоговорителей, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пос. Вильва | 468 | 23 | 7 |
| 2 | пос. Боковая | 89 | 4 | 1 |
| 3 | пос. Кыж | 76 | 4 | 1 |
| 4 | с. Голубята | 71 | 4 | 1 |
|  | Итого | 704 | 35 | 10 |

##### 4.8. Ливневая канализация

Для обеспечения водоотвода с территорий населенных пунктов данного поселения необходимо предусмотреть очистные сооружения для очистки ливневых вод.

Базовые технологические очистные схемы, обеспечивающие глубокую очистку поверхностных сточных вод, должны включать в себя следующий минимальный набор последовательных технологических стадий:

- предварительная очистка стока от крупных механических включений и мусора;

- разделение потока сточных вод;

- пескоулавливание;

- аккумулирование и усреднение стока;

- предварительное безреагентное отстаивание и удаление свободно всплывающих нефтепродуктов;

- реагентная обработка сточных вод;

- выделение основной массы загрязнений методом отстаивания, флотации или контактной фильтрации;

- извлечение средне- и тонкодиспергированных взвешенных загрязнений методом одно- или двуступенного механического фильтрования;

- двуступенная адсорбционная доочистка от остаточных эмульгированных и растворённых нефтепродуктов и органических веществ;

- дезинфекция очищенных сточных вод.

Очистные сооружения, включающие указанный набор технологических процессов, обеспечивают нормативную степень очистки от загрязнений, характерных для поверхностных стоков.

Качество очистки должно соответствовать требованиям ПДК в водоёмах рыбохозяйственного назначения. Типовой проект должен выполняться в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. Точка сброса и место расположения проектируемых очистных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования.

Мероприятия по организации поверхностного водоотвода представлены в таблице 31.

Таблица 31

Мероприятия по организации поверхностного водоотвода

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации - определение населенных пунктов для проведения первоочередных мероприятий | 2012 |  |
| 2 | Проведение реконструкции существующей системы лотков и кюветов. Строительство устройств сбора и отведения дождевых вод на проблемных территориях населенных пунктов. Устройство первичных очистных сооружений для механической очистки стоков. | 2015 | В соответствии со специально разработанным проектом |
| 3 | Строительство систем поверхностного водоотвода. Усовершенствование очистных сооружений для приведения качества стоков в соответствие требованиям | 2035 |  |

### V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охрана окружающей среды

#### 1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

##### Природные ЧС

Наиболее опасными природными явлениями на территории Вильвенского сельского поселения являются: грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; снегопады с интенсивностью 20 мм за 24 часа град с диаметром частиц 20 мм; гололед с диаметром отложений 200 мм, сильные ветра со скоростью более 20 м/сек. Также можно выделить наличие крупных лесных массивов, занимающих большую часть территории сельского поселения. В засушливые периоды данные массивы могут стать источниками лесных пожаров.

Таблица 32

Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2. | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3. | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4. | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5. | Гроза | Электрические разряды |

Опасность также представляют карстовые явления, имеющие распространение на территории поселения и района.

Карта-схема результатов карстологического исследования Пермского Государственного Университета приведена на рис. 1.

Рис. 1. Карта карстоопасности территории Добрянского административного района по плотности карстовых форм в пределах исследованных карстовых форм ГОУ ВПО «Пермский государственный университет»: Мониторинг закарстованных районов Пермского края (промежуточный отчет)

##### Техногенные ЧС

Вильвенское сельское поселение - не категорированное по ГО сельское поселение, категорированных по ГО предприятий, организаций и учреждений нет.

Потенциально опасные объекты:

- железная дорога «Пермь – Углеуральская»; класс опасности – 3;

- автодороги местного значения;

- котельные ЖКХ.

При рассмотрении ЧС техногенного характера на автомобильных и железных дорогах, прежде всего, выделяются аварии, связанные с разгерметизацией и утечкой легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Максимальное количество опасного вещества принято в размере емкости одной железнодорожной цистерны для нефтепродуктов – 160 м3.

На АЗС целесообразно рассматривать аварии, приводящие к образованию:

- взрывоопасных топливо-воздушных смесей с последующим их взрывным превращением внутри подземных или наземных резервуаров для хранения нефтепродуктов, снаружи резервуаров при сливе в них нефтепродуктов из автоцистерн, внутри автомобильных цистерн при сливе из них нефтепродуктов, снаружи топливных баков автомобилей при их заполнении топливом;

- разливу нефтепродуктов с последующим их возгоранием при переполнении  подземной емкости, разъединении соединительных трубопроводов “автоцистерна-резервуар”, переполнении топливного бака автомобиля, несвоевременного извлечения раздаточного пистолета из бака, наезда на топливо-раздаточную колонку, опрокидывания наполняемой нефтепродуктом канистры.

Количество потенциально опасного вещества при авариях на АЗС принимается равным объему одной автоцистерны (25 м3) с наполнением 90%.

По данным управления гражданской защиты и мобилизационной работы Добрянского муниципального района, ширина зоны подверженной воздействию поражающих факторов при авариях на транспорте, в зависимости, от объемов емкостей, варьируется от 50 до 100 м. В указанной зоне в пределах населенных пунктов (Вильва, Кыж, Боковая) не располагается жилых зданий.

| № п/п | Наименование потенциально опасного объекта | Вид потенциально опасного вещества | Объем вещества, м3 | Зона поражающего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина зоны, м | Площадь зоны в пределах населенных пунктов, га | Количество населения, проживающего в зоне, чел. |
| 1 | Ж/д «Пермь – Углеуральская» | ЛВЖ, СУГ | 160 | 100 | 67,9 | - |
| 2 | А/д местного значения | Бензин, Дизтопливо | 22,5 | 50 | - | - |
| 3 | Котельные ЖКХ | Природный газ |  | 50 | 0,79 | - |
| 4 | Проектируемая АЗС | Бензин, Дизтопливо | 22,5 | 50 | - | - |

По данным паспорта безопасности Добрянского муниципального района около 468 км2 территории поселения находится в зоне возникновения аварии с вероятностью менее 0,0001 (что составляет 68% от общей площади поселения), 148 км2 - в зоне с вероятностью менее 0,001 (22 % территории) и около 72 км2 в зоне с вероятностью 0,001 (10% территории).

Ликвидация лесных пожаров затруднена отсутствием дорог, в том числе для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек с удобными спусками для забора воды и редким населением. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин на схеме границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций построены из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин. Расчетная средняя скорость движения пожарной машины принята 35-40 км/ч. Таким образом, для территории сельского поселения построена изохронограмма (линия, соединяющая точки с равной доступностью) 20-минутной доступности. Территория, обслуженная зоной 20-минутной доступности пожарных машин, составляет 38% от общей площади сельского поселения (в данную зону входят все населенные пункты поселения). Доля населения, проживающего в зоне доступности – 100%.

Для предотвращения жертв при чрезвычайных ситуациях техногенного характера, связанных с транспортировкой потенциально опасных веществ (по железной дороге «Пермь – Углеуральская» и автодорогам местного значения) проектом предусмотрено устройство жилых зон на удалении от потенциально опасных объектов. В зоне вдоль железной дороги сохраняются промышленные и коммунально-складские зоны.

При строительстве АЗС для предотвращения аварий необходимо:

-	оборудование топливо-раздаточных колонок заправочными пистолетами с автоматическим отключением при достижении номинального уровня топлива в баке автомобиля;

-	размещение топливо-раздаточных колонок на островке, приподнятом над дорожным полотном для исключения наезда автомобиля;

-	увеличение толщины стенки резервуаров и трубопроводов для компенсации коррозии, применение материалов шлангов, трубопроводов и насосов, обеспечивающих надежность эксплуатации в диапазоне рабочих и аварийных давлений и температур;

-	организация обвалования зон слива нефтепродуктов из автоцистерны.

В соответствии с планом наращивания инженерной защиты населения Добрянского муниципального района, проектом назначается размещение быстровозводимых укрытий в населенных пунктах:

- поселок Вильва;

- ж/д станция Боковая;

- пос. Кыж;

- село Голубята.

#### 2. Охрана окружающей среды

##### 2.1. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой

Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» генерального плана Вильвенского сельского поселения Добрянского муниципального района Пермского края разработан в соответствии с требованиями Пособия к СНиП 11-01-05 на основании принятых проектом решений и предложений.

Целью данного раздела проекта является анализ проектных решений и предложений, направленных на рациональное использование природных ресурсов в строительстве с учетом особенностей района строительства, техногенной нагрузки и негативного влияния на окружающую природную среду.

Население Вильвенского сельского поселения составляет 1968 человек.

Характер застройки населенных пунктов усадебный. Уровень благоустройства населенных пунктов следующий: холодный водопровод (частично), водонепроницаемые выгреба, поквартирное отопление с приготовлением горячей воды в колонках, электроснабжение от государственных сетей.

На территории сельского поселения сложилась неблагоприятная обстановка в сфере обращения твердых бытовых отходов, связанная с отсутствием полигона ТБО и как следствие этого стихийное появление несанкционированных свалок.

Суммарное количество ТБО для всех населенных пунктов сельского поселения на данный момент составляет 2952 м3/год.

Скотомогильников на территории поселения нет, но неподалеку от с. Голубята располагается биотермическая яма. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, биотермическая яма соответствует установленным санитарно-ветеринарным требованиям.

Территория сельского поселения характеризуется низким уровнем загрязнения атмосферы.

Источниками загрязнения атмосферы во всех населенных пунктах являются: нефтедобывающие предприятия, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи жилых зданий и др.

Источником питьевой воды являются подземные воды. Проекты организации зон санитарной охраны для скважин отсутствуют.

Сервисное обслуживание автотранспортных средств осуществляется в специализированных мастерских, находящихся за пределами сельского поселения.

##### 2.1.1. Карстовые явления

На территории Добрянского района карстологическими исследованиями были охвачены Дивьинское сельское поселение, большие площади Добрянского и Вильвенского поселений и Перемское сельское поселение в южной его части. Карст в пределах Висимского и Сенькинского поселений не исследовался (рис. 2).

Рис. 2. Сельские поселения Добрянского района и распространение исследованных карстовых полей в его пределах

Из исследованных на территории Добрянского района карстовых участков на территории Вильвенского поселения встречаются следующие: Голубятский, Таборский и небольшие площади Шалашнинского и Яринского участков. Карстовые поля выделены на Голубятском и Таборском участках.

Большую часть территории Вильвенского поселения занимает Голубятский карстовый участок, расположенный к югу от Таборского и занимающий бассейн среднего течения реки Вильвы. Именно здесь расположено карстовое поле, наибольшее по площади (13,1 км2) среди полей Вильвенского поселения (рис. 3).

Рис. 3. Карстовые поля Вилвьенского сельского поселения

Поверхностные формы карстового поля Голубятского участка представлены воронками, карстовыми и эрозионно-карстовыми оврагами, сухими речками и участками с явлениями проседания. Эти формы зарегистрированы на склонах террас правого берега р. Вильвы у дд. Мутная, Сельково, Калова, к северу от д. Б. Спицыно и с. Голубята, а также в бассейнах речек Кухтым, Пелуч и Вильвы. На правобережье Вильвы чашеобразные и конусообразные воронки обычно разбросаны одиночно, имеют простые очертания и значительные размеры. Средняя плотность карстовых форм невелика – 1,5 шт./км2, средний диаметр равен 17,5 м, глубина в среднем 4,5 м.

Таборский участок занимает бассейн нижнего течения р. Вильвы между устьями ее притоков Исток и Кыж. Основываясь на общности тектонических структур, к этому участку следует отнести закарстованные территории, расположенные к востоку от д. Тихой, и бассейн среднего течения р. Ключанки.

В пределы Вильвенского поселения попадают небольшие части Кыжовского, Мальковского полей и поле номер 38 Таборского участка. Площадь Кыжовского поля, принадлежащая Вильвенскому поселению, равна 0,09 км2, Мальковского – 0,05 км2, а площадь поля 38 равна 0,3 км2.

Усредненные значения характеристик по карстовым формам полей Вильвенского сельского поселения приведены в табл. 33.

Таблица 33

Осредненные данные по все карстовым полям, локализованным в пределах Вильвенского сельского поселения

| Суммарная площадь карстовых полей, км2 | Плотность карстовых форм, шт./км2 | Диаметр воронок, м | Максимальный диаметр воронок, м | Средняя глубина воронок, м | Максимальная глубина воронок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,54 | 3,0 | 20,25 | 53,5 | 4,3 | 11,3 |

##### 2.2. Мероприятия по охране окружающей среды

###### Защита атмосферного воздуха

Территория сельского поселения характеризуется умеренным загрязнением атмосферы (концентрация загрязняющих веществ менее 5 ПДК). Концентрация загрязняющих веществ на территории поселения не превышает 1ПДКСС, за исключением взвешенных веществ (пыль) – 1,46 ПДК и диоксида азота – 1,3 ПДК.

Для всех промышленных и коммунальных объектов, на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», установлены ориентировочные СЗЗ.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения.

На территории сельского поселения необходимо осуществление следующих контрольных мер:

- проведение экологического мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха, включающего регулярные наблюдения, лабораторные исследования;

- отбор проб атмосферных осадков, определение содержания вредных веществ в снеге и воде;

- обязательное проведение экологического обоснования и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

###### Защита почвы от загрязнения

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается плановый вывоз твердого мусора из зданий и с улиц.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего необходимо организовать его вывоз за пределы населенных пунктов в снегоотвалы.

Наряду с техническими мероприятиями для защиты почв необходимо проведение мероприятий управленческого характера:

- ведение мониторинга загрязнения почв на селитебных территориях;

- контроль  соблюдения природоохранного законодательства на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

###### Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды. Водозаборные скважины расположены в пос. Вильва – 5 шт., с. Голубята – 1 шт., ст.Боковая – 1 шт., пос.Кыж – 1 шт. Проекты зон санитарной охраны не разработаны. Проектом предусматривается установление границы I пояса ЗСО на расстоянии 50 м от водозабора. В дальнейшем необходима разработка проектов зон санитарной охраны для всех источников водоснабжения. В пределах поясов зон санитарной охраны предусматривается специальный режим эксплуатации территории, регламентирующийся СанПиН 2.1.4.111-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Кроме того, необходим контроль качества воды.

Для защиты от загрязнения водоемов сельского поселения предусмотрено создание водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой полосы. Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается в соответствии с Водным кодексом РФ.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена множеством рек и ручьев, наиболее крупные из них: р. Вильва, р. Ник, р. Баркмос, р. Пелуч, р. Кыж, р. Шушпанка, р. Мутная, р. Березовка, р. Валик, р. Куб, р. Ольховка, р. Сухая Мутная, р. Малая Мутная, р. Большая Вильва, р. Малая Вильва, р. Скакун, р. Маслянка, р. Долгая, р. Рассольная, р. Ломовая, р. Малка, р. Дикая, р. Кухтым. В соответстии с Водным кодексом РФ для водных объектов установлены водоохранные зоны.

В дальнейшем, для всех водных объектов проектируемого района рекомендуется разработать проекты водоохранных зон.

Для защиты водных ресурсов на этапе разработки генеральных планов населенных пунктов необходимо предусмотреть ливневую канализацию, а также территории для размещения очистных сооружений ливневой канализации.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию приведен в табл. 34.

Таблица 34

Мероприятия по защите окружающей среды и природопользованию

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация набережных и устройство систем сбора ливневых стоков в населенных пунктах, расположенных вблизи рек | 2015 | Для предотвращения попадания стоков в реки |
| 3. | Разработка проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | 2015 |  |
| 4. | Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос | 2015 |  |
| 5. | Разработка генеральной схемы санитарной очистки для Добрянского муниципального района | 2015 |  |
| 6. | Организация системы мониторинга компонентов природной среды | 2015 |  |

###### Рекультивация земель, занятых свалками твердых бытовых отходов

Проектом предлагаются мероприятия по рекультивации существующих свалок в лесах, прилегающих к крупным населенным пунктов (пос. Вильва, село Голубята), а также вдоль основных автодорог сельского поселения.

Мероприятия по рекультивации свалок в лесных массивах сельского поселения представлены в таблице 35.

Таблица 35

Мероприятия по рекультивации свалок в лесных массивах сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение инвентаризации - определение местоположения несанкционированных свалок твердых бытовых отходов | 2015 |  |
| 2 | Проведение комплекса экологических исследований (гидрогеологические, геологические, почвенные, исследования атмосферы, проверка отходов на радиоактивность и т.п.) Решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использование биогаза, устройство экранов и т.д. | 2015 | В соответствии со специально разработанным проектом |
| 3 | Лесохозяйственное направление рекультивации: создание на нарушенных полигонами землях лесных насаждений различного типа. Создание и выращивание лесных культур мелиоративного, противоэрозионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения. | 2035 |  |

При осуществлении сельскохозяйственного направления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное садоводство допускается через 10-15 лет, создание сенокосно-пастбищных угодий - через 1-3 года после закрытия полигона. Строительное направление рекультивации закрытых полигонов - приведение территории закрытого полигона в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.

Физические факторы

Шум

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, должны быть удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарно-защитные зоны. В противном случае, после соответствующего обоснования, необходимо применение шумозащитных мероприятий, таких как реконструкция существующей застройки с применением шумозащитных материалов или посадка шумозащитных полос зеленых насаждений.

Электромагнитное излучение

Санитарно-защитные зоны от электроподстанций устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для воздушных линий электропередач устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»:

220 кВ – 25 м;

110 кВ – 20 м;

10 кВ – 10 м.

Планировочные ограничения

###### Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунальных объектов

Для всех существующих и проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены ориентировочные СЗЗ.

Экспликация объектов представлена в таблице 36.

Таблица 36

Экспликация объектов

| № п/п | Наименование объекта | Ориентиро-вочный размер СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Существующие объекты |
| 1 | ООО «Найт» | 50 | Наличие существующей жилой застройки и водонапорных башен |
| 2 | Фонд скважин Ольховского месторождения | 300 |  |
| 3 | Кладбище (пос. Вильва) | 300 |  |
| 4 | Кладбище (с. Голубята) | 50 |  |
| Проектируемые объекты |
| 1 | Мусороперерабатывающий завод | 1000 |  |

###### Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом для всех водных объектов установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Перечень водных объектов представлен в таблице 37.

Таблица 37

Перечень водных объектов

| № п\п | Название реки | Длина водотока, км | Впадает | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  |  | Обратный- нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Вильва (Бол.Вильва) | 94 | Косьва | 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | Ник | 23 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 3 | Баркмос | 14 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 4 | Кыж | 17 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 5 | Шушпанка | 13 | Кыж | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 6 | Мутная | 13 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 7 | Березовка | 11 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 8 | Валик | 11 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 9 | Куб | 21 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 10 | Кухтым | 13 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 11 | Пелуч | 10 | Вильва | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 12 | Сухая Мутная | 5 | Малая Мутная | 50 | 50 | 5 |
| 13 | Малая Мутная | 2 | Мутная | 50 | 50 | 5 |
| 14 | Малая Вильва | 5 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 15 | Скакун | 4 | Ник | 50 | 50 | 5 |
| 16 | Маслянка | 7 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 17 | Долгая | 8 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 18 | Рассольная | 4 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 19 | Ломовая | 4 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 20 | Малка | 6 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 21 | Ольховка | 7 | Вильва | 50 | 50 | 5 |
| 22 | Дикая | 2 | Вильва | 50 | 50 | 5 |

###### Зоны санитарной охраны водных объектов и водопроводных сооружений

Источником питьевой воды являются подземные воды. Водозаборные скважины расположены в пос. Вильва – 5 шт., с. Голубята – 1 шт., ст. Боковая – 1 шт., пос. Кыж – 1 шт. Проекты зон санитарной охраны не разработаны. Проектом предусматривается установление границы I пояса ЗСО на расстоянии 50 м от водозабора. В дальнейшем необходима разработка проектов зон санитарной охраны для всех источников водоснабжения. В пределах поясов зон санитарной охраны предусматривается специальный режим эксплуатации территории, регламентирующийся СанПиН 2.1.4.111-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с СанПиН 2.1.4.111-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водонапорных башен граница I пояса ЗСО устанавливается на расстоянии 10 м, для насосных станций – 15 м. Ширину санитарно-защитной полосы необходимо принять: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 м, при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водовода.

###### Выводы по соблюдению планировочных ограничений

Анализ сложившейся на территории сельского поселения ситуации с точки зрения планировочных ограничений, накладываемых природоохранными и санитарными нормами, позволяет сделать следующие выводы:

- в части соблюдения водоохранного законодательства – нарушений не выявлено;

- в части соблюдения санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов: в пределах СЗЗ ООО «Найт» расположена существующая жилая застройка и существующие водонапорные башни – требуются решения о переносе водонапорных башен и по корректировке размеров СЗЗ, либо выносу жилья или предприятия.

Приложение 1

Перечень исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

I. Анализ современного состояния территории сельского поселения и населенных пунктов, проблем и направлений их развития	10

Общие сведения	10

1. Местоположение и физико-географическая характеристика	10

2. Природно-климатическая характеристика	11

3. Современное использование территории	13

4. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	15

II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	17

Технико-экономическая оценка развития сельского поселения	17

1. Анализ необходимости изменения границ муниципального образования и населённых пунктов	18

2. Численность населения	20

3. Анализ существующей потребности в социальных и культурно-бытовых учреждениях	23

4. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие	26

5. Современное состояние основных населенных пунктов	29

6 Обоснование задач территориального планирования	31

III. Перечень мероприятий по территориальному	34

планированию	34

Развитие территорий и объектов сельского поселения	36

1 Жилая зона	36

2. Общественно-деловые зоны	37

3. Развитие производственных территорий	37

4. Развитие транспортной инфраструктуры	39

5. Развитие инженерной инфраструктуры	40

6. Развитие социальной инфраструктуры	44

7. Развитие рекреационных территорий	44

8. Зона специального назначения	45

IV. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	46

1. Планировочная организация территории сельского поселения	46

1.1.Развитие промышленных, коммунально-складских и специальных зон	49

1.2.Развитие жилых территорий	50

2. Организация системы социального и культурно-бытового обслуживания	51

3. Внешний и поселковый транспорт. Местная улично-дорожная сеть	59

3.1. Внешний транспорт	59

3.2. Местная улично-дорожная сеть	64

3.3. Инженерная подготовка территории населенных пунктов	65

4. Инженерное оборудование	66

4.1. Водоснабжение	66

4.2. Канализация	69

4.3.Санитарная очистка	70

4.4. Теплоснабжение	71

4.5. Газоснабжение	72

4.6. Электроснабжение	75

4.7. Телефонизация и радиофикация	76

4.8. Ливневая канализация	78

V. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и охрана окружающей среды	80

1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	80

Природные ЧС	80

Техногенные ЧС	82

2. Охрана окружающей среды	85

2.1. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой	85

2.1.1. Карстовые явления	86

2.2. Мероприятия по охране окружающей среды	88