Документация по планировке территории

«Проект планировки территории линейного объекта: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края»

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

14-2019-ППТ

2019

Состав проекта планировки и проекта межевания территории:

Т1. Основная часть проекта планировки территории:

Т1.1 – Положение о размещении линейного объекта

Т1.2 –  Графическая часть

Т2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

Т2.1 – Пояснительная записка

Т2.2 –  Графическая часть

Т3. Проект межевания территории:

Т3.1 – Пояснительная записка

Т3.2 –  Графическая часть

Т4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории:

Т4.1 –  Графическая часть

Содержание

| 2.1 Обоснование положений по строительству линейного объекта | 4 |
| --- | --- |
| 2.1.1 Обоснование параметров линейного объекта | 4 |
| 2.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 4 |
| 2.1.3 Инженерные изыскания | 7 |
| Приложение А Постановление администрации Добрянского муниципального района Пермского края «О подготовке документации по планировки территории» от 21.06.2019 г. № 729 | 21 |
| Приложение Б Ситуационный план | 22 |
| Схема расположения элемента планировочной структуры. | 23 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки и проекта межевания территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | 24 |

2.1. Обоснование положений по строительству линейного объекта

2.1.1 Обоснование параметров линейного объекта

В административном отношении трасса проектируемого линейного объекта располагается на территории с. Голубята Добрянского района Пермского края.

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом существующих инженерных коммуникаций, сложившейся застройки и природных условий участка. Размещение газопровода по отношению к существующим зданиям и сооружениям принято в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Природный газ относится к взрывоопасным веществам, а по токсикологической характеристике – к веществам 4-го класса опасности (вещества малоопасные). Проектируемый линейный объект - газопровод - предназначен для транспортировки природного газа по ГОСТ 5542-87.

Распределение газа предусматривается по двухступенчатой схеме, а именно:

– проектируемый газопровод высокого давления II категории от точки подключения в существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории до заглушки (предполагаемое место установки ТКУ);

- проектируемые газопроводы низкого давления от точек подключения (7 шт.) в существующие газопроводы низкого давления, идущие по Молодежная, Полевая, Южная.

Проектируемый газопровод классифицируется по рабочему давлению в газопроводе:

- свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно – газопровод высокого давления II категории (Г3);

- до 0,005 МПа включительно – газораспределительная система низкого давления.

По принципу построения газопровод относится к тупиковому газопроводу.

Площадь зоны размещения линейного объекта – проектируемого газопровода «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» составляет 1,7646 га.

2.1.2 Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Трасса проектируемого газопровода выбрана с учетом сложившейся застройки, природных условий, расположения существующих инженерных коммуникаций, исходя из требований технических условий присоединения к газораспределительным сетям. При выборе трассы газопровода рассматривался вариант прокладки, который минимизирует вырубку древесно-кустарниковой растительности и прокладку газопроводов под дорогами.

Сведения о существующей территории

Проектируемая трасса газопровода приурочена к правобережному водораздельному пространству (возможно морфологически нерасчлененным III-ей и IV-ой надпойменным террасам) изгиба реки Вильва, меняющей направление течения с широтного западного на меридиональное северное, осложненном суходольным логом с пологими бортами.

Почвы на рассматриваемой территории преимущественно подзолистые суглинистые и супесчаные. Рельеф ровный. Растительный покров в основном представлен хвойными и смешанными лесами. Луговая растительность распространена в поймах рек и по расчисткам от леса и кустарника на склонах речных долин. Луговая растительность представлена многолетними травянистыми растениями, образующими сложные сообщества.

Речная сеть густая. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,6÷0,8 км/км2. Преобладают малые реки и ручьи длиной менее 10 км. Гидрографическая сеть района изысканий принадлежит бассейну реки Кама, ее левобережного притока – реки Косьва.

Климатическая характеристика района изысканий приведена по метеостанции Пермь, находящейся в микрорайоне Архирейка, с привлечением данных по метеостанции Добрянка, расположенной в микрорайон «Задобрянка». Метеостанция Пермь выполняет полный объем метеорологических наблюдений. Метеорологическая станция имеет значительный ряд наблюдений и расположена в достаточной близости от изыскиваемой трассы (в 55 км южнее участка изысканий). Материалы наблюдений обладают высокой степенью надежности.

Температура воздуха. Среднегодовая температура воздуха составляет +2,3 °С по метеостанции Пермь и +1,9 °С по метеостанции Добрянка Абсолютный минимум температуры воздуха составил минус 47 °С по метеостанции Пермь и минус 49 °С по метеостанции Добрянка, абсолютный максимум +37 °С

Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха по району составила 75–77 %. Наибольший среднемесячный дефицит насыщения наблюдается в июне (7,9 гПа), наименьший (0,4 гПа) в декабре – январе. Среднегодовой дефицит насыщения составляет 3,3 гПа.

Осадки. Среднемесячный максимум осадков наблюдается в июле (76 мм по метеостанции Пермь и 79 мм по метеостанции Добрянка), минимум (26 мм по метеостанции Пермь и 27 мм по метеостанции Добрянка) – в феврале – марте. Среднее количество осадков за год по району составляет 634 мм по метеостанции Пермь и 647 мм по метеостанции Добрянка.

Снежный покров. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом (полевом) участке составляет 63 см, максимальная высота снежного покрова – 80 см, минимальная – 46 см (по метеостанции Добрянка).

Ветер. Зимой под влиянием западного отрога Сибирского антициклона наблюдается увеличение ветров южного направления. Летом преобладают ветры северного направления. Преобладающее направление ветра в течение года в районе г. Перми юго-западное. Средняя годовая скорость ветра по метеостанции Добрянка 2,8 м/с.

Атмосферные явления на рассматриваемой территории обусловливаются особенностями циркуляции атмосферы, а отдельные сезоны и влиянием рельефа.

Грозы В среднем в году наблюдается 25 дней с грозой, наибольшее количество гроз приходится на июнь – июль – 7–8 дней. Средняя продолжительность гроз в год составляет 41,2 часа, в день – 1,6 часа. Максимальная непрерывная продолжительность грозы 13 июня 1949 г. достигла 9,5 часа .

Метели. В среднем в году может наблюдаться до 65 дней с метелью. Наибольшее число дней в году достигало 97 дней. Средняя продолжительность метелей в году составляет 649 часов  при средней продолжительности в день 10 часов.

Туманы. В среднем наблюдается 13 дней с туманом по метеостанции Пермь, наибольшее число дней с туманом составляет 29 дней .

Отложения гололёда и изморози. В среднем за год отмечается 12 дней с гололедом, 46 дней с изморозью, по 2 дня со сложными отложениями и мокрым снегом, обледенение всех видов составляет 55 дней. Наибольшее количество дней в году с обледенением всех видов достигает 71 дня . Повторяемость массы гололёдно–изморозевых отложений ≤ 40 г/м по метеостанции Пермь – опытное поле (н. п. Архирейка) составляет 96 % , массы в диапазоне 41–140 г/м – 4 %. В 36 % случаев максимальные отложения с массой, не превышающей 40 г/м, наблюдаются при штилях, в 13 % случаях – при юго-западных ветрах.

На основании сведений, полученных из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), проведен анализ фактического использования территории.

В границах проектируемой территории расположены земельные участки, находящиеся в частной собственности физических и юридических лиц.

С целью рационального использования земель предполагается минимальное занятие земель.

В районе строительства отсутствуют зарегистрированные зоны действия публичных сервитутов.

Так же выявлено, что газопровод не затрагивает:

- Границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- Границ объектов культурного и археологического наследия.

Схема границ территорий объектов культурного наследия в проекте планировки не разрабатывалась в связи с их отсутствием на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки территории в проекте планировки не разрабатывались в связи с проведением работ по строительству проектируемого газопровода в условиях существующего рельефа без его изменения.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) не разрабатывалась в связи с отсутствием риска возникновения чрезвычайных ситуаций;

Проектируемый газопровод расположен на территории возможной для освоения.

2.1.3  Инженерные изыскания

Инженерно-геодезические изыскания

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» выполнены ООО «ТГС» на основании   технического задания и программы работ от 25 марта 2019г.

Виды и объёмы работ, выполненные на объекте, определены согласно нормативным документам (СНиП 11-02-96, СП 11-104-97) и приведены ниже в таблице №1.

Таблица №1 - Виды и объемы работ

| Виды работ | Единицы измерения | Объёмы работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Инженерно-геодезические изыскания |  |  |
| 1.1 Полевые работы: |  |  |
| -проложение теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования | км | 2130 |
| -закладка временных реперов | шт. | - |
| - топографическая съемка масштаба 1:500 сечением рельефа горизонталями через 0.5 метра | га | 10.4 |
| 1.2 Камеральные работы: |  |  |
| - создание топографического плана масштаба 1:500 | лист/ кв. дм | 6/41.6 |
| - составление отчета | отчет | 1 |

Система координат  -  МСК 59. Система высот – Балтийская.

На выполнение данных видов работ имеется свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, регистрационный номер СРО-И-001-28042009.

Информация, полученная в процессе производства изысканий, об имеющихся на территорию района работ планово-картографических материалах и пунктах геодезических сетей приведена в таблице №2.

Таблица №2.

| № арх./инв. | № п/п | Тип, название (номер) пункта, кем создан | Год создания | Местонахождение информации (каталогов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | 1 | пункт ОМС 71 | 2007 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю |
| - | 2 | пункт ОМС 72 | 2007 | -//- |
| - | 3 | пункт ОМС 73 | 2007 | -//- |
| - | 4 | пункт ОМС 74 | 2007 | -//- |

Система высот – Балтийская.

Анализ имеющихся и полученных данных с учетом репрезентативности и срока давности показал их относительную достоверность и пригодность к использованию в производстве работ в качестве исходных данных и вспомогательного материала.

С целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей создание инженерно-топографических планов М 1:500 на территории объекта было создано ПВО проложением теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования.

Точки ПВО на местности закреплялись временными знаками.

Построение сети ПВО выполнено в соответствии с требованиями нормативных   документов.

Общая характеристика сети:

всего пунктов в сети 18 в том числе:

- 2 исходных пункта;

-16 определяемых пунктов ПВО.

Линейно-угловые измерения в ходах производились электронным тахеометром.

Уравнивание теодолитных ходов, ходов тригонометрического нивелирования  выполнено программным комплексом “CREDO-DAT" в системе координат – МСК-59, Балтийской системе высот.

В качестве исходных (принимались фиксированными) были использованы координаты и высоты пунктов, приведенных в таблице №3.

Таблица №3

| № пп | Название (номер) пункта | Фиксируемые параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОМЗ 71 | X Y Н |
| 2 | ОМЗ 74 | X Y Н |

Фактические границы участка топографической съемки определены на местности руководителем группы топографии Вакиным Н.В. на основании технического задания.

Топографическая съемка выполнялась с точек съемочного обоснования. Создание планово-высотного съемочного обоснования для производства топографической съемки осуществлялось путем проложения теодолитных ходов, с одновременным выполнением топографической съемки, что не противоречит п. 5.29 СП 11-104-97, с предельной относительной погрешностью не грубее 1:2000. Плановое и высотное обоснование развивалось от пунктов ОМС.

Съёмка подземных коммуникаций производилась по местным признакам, выходам подземных коммуникаций, а также с помощью трассоискателя «RD-7000». Однако, в некоторых случаях, трассопоисковое оборудование не даёт однозначный результат по местоположению и глубине залегания подземных коммуникаций, либо не позволяет определить характеристики вообще. Связано это с тем, что плотность залегания в отдельных случаях очень велика и не везде есть возможность подключения генерирующего устройства к недействующим коммуникациям, а также некоторые трубопроводы выполнены из полимерных материалов.

По результатам топографической съёмки в лицензионном программном комплексе “CREDO-III” в виде ИЦММ составлен топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 метра (14-19-ИГДИ) (система координат – МСК-59, система высот – Балтийская) с последующим переводом в формат .dwg (AutoCAD).

Здания и сооружения, ограждения, элементы планировки, рельефа и растительности, сети инженерных коммуникаций отображены на плане в соответствии с принятыми для данного масштаба условными знаками и обозначениями.

Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций уточнены в эксплуатирующих организациях г.Добрянка.

Оригинал топографического плана, полученный в процессе согласований с эксплуатирующими службами, находится в архиве предприятия.

По результатам производства инженерно-геодезических изысканий составлен технический отчёт в соответствии с требованиями нормативных документов.

процессе производства инженерно-геодезических изысканий применялись следующие геодезические инструменты:

- комплект электронного тахеометра Spectra Precision Focus 6.

Оборудование аттестовано и поверено в соответствии с требованиями нормативных документов Госстандарта России в центрах стандартизации метрологии и сертификации и имеет свидетельство о поверке средств измерений.

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно осуществлялся контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой с составлением соответствующего акта.

В процессе работ руководитель осуществлял  текущий контроль результатов работ.       Выборочно выполнял контрольные измерения объектов и сравнивал их с положением на плане.

Точность инженерно-топографического плана М 1:500 оценивалась по расхождениям контуров, высот точек, рассчитанных по горизонталям (указанных на плане) с данными контрольных измерений.

Точность, детальность, полнота и оформление инженерно-топографического плана и других графических топографо-геодезических материалов соответствуют требованиям нормативных документов.

Производство работ на всех этапах контролировалось главным специалистом изыскательских работ Вакиным Н.В.

По техническим характеристикам и результатам приёмки установлено, что выполненные инженерно-геодезические работы на объекте: «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края» выполнены в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными документами и пригодны для принятия  обоснованных  проектных решений.

При производстве инженерно-геодезических изысканий были соблюдены требования нормативных документов по охране труда, окружающей природной среды и пожарной безопасности.

При производстве земляных работ необходимо вызвать представителей владельцев подземных коммуникаций.

Инженерно-геологические изыскания

В административном отношении участок работ расположен в Добрянском районе Пермского края. Проезд до объекта осуществляется в любое время года автомобильным транспортом по автодорогам местного значения. Связь с краевым центром осуществляется по дорогам местного значения, далее по автодороге «Березники - Пермь». Расстояние до краевого центра — 105 км (по автодороге).

В орографическом отношении исследуемый участок приурочен к правобережному водораздельному пространству  изгиба реки Вильва, меняющей направление течения с широтного западного на меридиональное северное, осложненном логом суходолом с пологими бортами и правого безымянного притока р.Вильва (бассейн р.Косьва).

Рельеф исследуемой территории относительно ровный с общим уклоном поверхности в северном, западном и южном направлении в сторону поймы р. Вильва и ее притока. Отметки высот находятся в пределах 238,3 м в восточной части участка работ и 174,0 м на западе.

Район работ относится к I В строительному климатическому подрайону.

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной продолжительной зи-мой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале, где расположен участок изысканий, часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев. Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,9 °С по метеостанции Добрянка. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января составляет минус 14,9 °С. Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля составляет плюс 18,2 °С. Абсолютный минимум температуры составил минус 49 °С. Абсолютный максимум температуры составил плюс 37 °С.

Более подробно климатологические характеристики района приведены выше в разделе 3.2. настоящего отчета и в отчете по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (том 3).

В геологическом строении исследуемой территории до глубины 4,0 м принимают участие четвертичные делювиальные (dQ) глины, элювиальными (еQ) глины с включениями дресвы и щебня, верхнепермские известняки (Р2).

С поверхности по трассе проектируемого газопровода прослеживается почвенно-растительный слой (рQIV), а при пересечении дорог (улиц) встречены современные четвер-тичные отложения, представленные насыпными грунтами (tQIV).

На основании полевых и лабораторных работ, а так же в соответствии с ГОСТ 25100-2011, в пределах исследуемой территории выделено три инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

ИГЭ-1 (dQ) – глина от твердой до тугопластичной консистенции;

ИГЭ-2 (еQ) – глина от твердой до тугопластичной консистенции, с включением дресвы и щебня до 10-20%;

ИГЭ-3 (Р2) – известняк.

В соответствии с данными технического задания, в качестве естественного основания труб газопровода будут служить глины ИГЭ-1 и ИГЭ-2, частично известняки ИГЭ-3.

Рекомендуемые для расчетов показатели физико-механических характеристик грунтов приведены выше в главе 7.

В период производства буровых работ (апрель-май 2019г.) подземные воды четвертичных отложений не вскрыты.

В соответствии с требованиями СП 11-105-97 ч. II, прил. И, участки с трассой проекти-руемого газопровода относятся к неподтапливаемым территориям в естественных условиях. Тип территории по подтопляемости - III-А-1.

Специфические грунты участка изысканий представлены техногенными отложениями грунты и элювиальными глинами (ИГЭ-2).

В пределах исследуемой территории встречаются геологические и инженерно-геологические процессы, связанные с морозным пучением, сейсмичностью территории. Кроме того исследуемый участок относится к закарстованным территориям. Подробно инженерно-геологические процессы приведены в гл. 9.

Согласно расчетам, выполненным в соответствии с п. 6.8 СП 22.13330.2011 и  п. п. 2.136, 2.137 «Пособием по проектированию оснований зданий и сооружений», по степени морозоопасности грунты трассы обладают следующими пучинистыми свойствами:

- глины ИГЭ-1  слабо- и среднепучинистые;

- глины ИГЭ-2  обладают слабопучинистыми свойствами;

Грунты, имеющие коэффициент водонасыщения Sr > 0,9, в соответствии с п. 2.137 «По-собия по проектированию оснований зданий и сооружений», рекомендуется принять, как сильнопучинистые грунты.

Степень пучинистости грунтов, а также границы грунтов с различной степенью пучинистости, обозначены дополнительно на продольных профилях газопровода.

Согласно расчетам, нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2 составляет: 1,8 м.

По данным химических анализов водных вытяжек и согласно табл. 2 и 4 ГОСТ 9.602-2005 по отношению к свинцовой оболочке кабеля грунты исследуемой территории обладают низкой коррозионной активностью, по отношению к алюминиевой - средней и высокой коррозионной активностью.

Согласно табл. В.1 СП 28.13330.2012  все грунты неагрессивны по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости.

Распределение грунтов на группы, в зависимости от трудности разработки механизированным способом (одноковшовым экскаватором), произведено, согласно ГЭСН 2001, редакция 2017. Номера групп обозначены на продольных профилях газопроводов.

Согласно геологическому строению, физическим свойствам и в соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2018, грунты, слагающие проектируемые трассы, относятся ко II категории по сейсмическим свойствам (средние грунтовые условия).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

В административном отношении объект «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Пермского края» расположен в с. Голубята Добрянского района Пермского края.

В геоморфологическом отношении село Голубята расположено на левом коренном склоне реки Вильва, являющейся левым притоком реки Косьва.

Район работ относится к I В строительному климатическому подрайону.

Согласно районированию территории по весу снегового покрова территория изысканий относится к V району, расчётное значение веса снегового покрова Sg составляет 3,2 кПа.

Согласно указаниям  территория изысканий по ветровому давлению относится к I району , нормативное значение ветрового давления W0 в зависимости от ветрового района  составляет 0,23 кПа.

Согласно ПУЭ нормативное ветровое давление W0 принято равным 500 Па, что соответствует району II согласно карте районирования территории России по ветровому давлению.

Согласно СП 20.13330.2011 толщина стенки гололеда составляет для изыскиваемой территории b=5 мм (район II).

Согласно ПУЭ по районированию гололедной стенки территория изысканий относится к III району, нормативная толщина гололедной стенки для высоты 10 м над поверхностью земли, bэ равна 20 мм.

Среднегодовая продолжительность гроз в районе согласно ПУЭ (7 выпуск) составляет от 40 до 60 часов.

Водотоки рассматриваемого района относятся к равнинным рекам с чётко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью.

На изыскиваемом объекте водные объекты отсутствуют.

Проектируемая площадка строительства не подвержена затоплению поверхностными водами от близлежащего водотока реки Вильва ввиду превышения отметок изыскиваемого участка над горизонтом высоких вод.

Проектируемый газопровод в юго-западной части попадает в границы водоохранной зоны реки Вильва.

Для выполнения требований инженерной защиты проектируемых газопроводов в проектных решениях необходимо учитывать приведенные в отчете расчетные гидрометеорологические характеристики.

Инженерно-экологические изыскания.

Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние компонентов природной среды, а также сохранение экологической ситуации на территории проектируемых работ необходимо:

– соблюдать технологию производственного процесса;

– соблюдать нормы и правила природоохранного законодательства.

Одной из важнейших задач по улучшению состояния окружающей среды является сохранение биологического разнообразия и обеспечение устойчивости экосистем.

Прежде всего это относится к сохранению популяции животных и птиц.

Строительные работы на территории с. Голубята  нанесут незначительный урон экологии. Косвенный вред зоокомплексу экосистемы будет иметь место и выразится в загрязнении среды обитания животного мира выбросами вредных веществ от строительной техники, автотранспорта и неорганической пылью при погрузке, транспортировке и разгрузке стройматериалов и оборудования.

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность и животный мир, рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:

– строгое соблюдение установленных границ земельного отвода;

– обеспечение средствами пожаротушения всех строительных объектов с целью сохранения растительного покрова от пожара;

– запрещение выжигания растительности;

– ограничение перемещения транспорта утвержденной схемой передвижения на территории производства работ.

– запрещение хранения и применения химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания.

Воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ можно отнести к кратковременному.

Во время строительно-монтажных работ источником воздействия на приземный слой атмосферы является автотранспортная и строительная техника. При работе двигателей которой, на строй площадке в атмосферу выделяются: углерода оксид, азота оксид, азота диоксид, бензин, керосин, сажа, серы диоксид.

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуется:

– не допускать разведение костров и сжигание в них любых видов материалов и отходов;

– постоянно контролировать соблюдение технологических процессов в период строительно-монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

– параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

– определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

– при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ;

– при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли.

Источником потенциального воздействия на почвенно-растительный слой (ПРС)  является:

-земляные работы;

- работа строительной техники;

- загрязнение территории отходами, образующимися при проведении строительно-монтажных работ;

Пространственно-временные параметры изменения растительного покрова носит локальный характер. В целом растительность сохранит фоновый облик.

Для минимизации отрицательного воздействия на ПРС в период строительно-монтажных работ требуется:

– проведение работ строго в полосе отвода земель;

– при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли;

– предотвращение захламления территории отходами строительства и потребления (сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные места).

Возможность воздействия на водную среду  и подземные воды заключается:

- в потреблении воды, необходимой для хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд рабочих;

-возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, а также поймы водотоков и  почвенного покрова поверхностными стоками с участка строительства  связанное с проливом и утечкой нефтепродуктов при смене масла и заправке топливом в неположенных местах, в случае несоблюдения культуры производства;

- нарушение рельефа территории при проведении земляных работ, может привести к изменению стока и распределению сточных вод;

- выбросы от работы двигателей автомобилей и строительной техники.

После проведения строительных работ эксплуатирующей организации и администрацией сельского поселения, 1–2 раза в год после прохождения весеннего половодья и дождевых паводков, необходимо  вести специальные наблюдения ( мониторинг) на участке проектируемого строительства в водоохранной зоне р. Вильва.

На участке от ПК0/8-ПК1/8+56,5 (2 и 3 пояс ЗСО, арт. скв.) новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора  согласно пп.3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Рекомендуется  проведение водозащитных и противофильтрационных мероприятия согласно пп.8.7-8.10 СниП 22-02-2003.

Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в период строительно-монтажных работ предусмотреть следующие мероприятия:

– осуществление сбора и вывоза для утилизации образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод в полном объеме на очистные сооружения;

– для предотвращения негативного влияния на подземные воды не допускать попадание в водоносные горизонты горюче-смазочных материалов и других загрязнителей.

В связи с тем, что территория проектируемого строительства расположена на закарстованной территории, необходимо учитывать противокарстовые мероприятия профилактического и эксплуатационного характера:

Противокарстовые мероприятия профилактического характера:

-организация поверхностного стока;

-во избежание активизации карстово-суффозионных процессов земляные работы производить в сухое время года, не допускать застаивания воды в выемках и котлованах дождевых вод;

-визуальные наблюдения за состоянием конструкций и деформаций земной поверхности.

Противокарстовые мероприятия эксплуатационного характера:

─Регулярный визуальный контроль за состоянием участка проектируемого строительства с целью выявления симптомов карстовых деформаций. Обнаружение симптомов карстовой деформации и оповещение об этом факте специалистов – карстоведов способствует профессиональной оценке опасности развития карстово-суффозионного процесса и своевременному проведению адекватных риску противокарстовых мероприятий;

6.Все работы на территории объекта строительства планируется вести в границе отведённых земель. В период проведения работ возможно захламление прилегающих территорий строительным мусором и бытовыми отходами. По окончанию работ необходимо провести уборку участка строительства  и прилегающих территорий от строительного мусора.

Новое строительство проектируемых  сетей  газопровода, не повлечет за собой загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

При эксплуатации газопровода невозможно полностью исключить вероятность возникновения  аварийных ситуаций поэтому, принимаются следующие меры:

- арматура и трубы подбираются  с учетом физико-химических свойств рабочей среды, параметров  технологического процесса (температуры и давления), климатических условий района строительства;

- за работой и исправностью арматуры  и газопровода следит обслуживающий персонал;

- проводится периодический осмотр, ремонт, испытания на  прочность и герметичность.

Приложение А

В соответствии статьями 41, 42, 43, 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 50 Устава Добрянского муниципального района, на основании обращения 
ООО «ГТС» от 17 июня 2019 г. № СЭД-265-01-01-75-1773,

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории 
на объект «Распределительные газопроводы в с. Голубята (2 очередь) Добрянского района Пермского края», расположенного на территории Вильвенского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования – общественно-политической газете Добрянского муниципального района «Камские зори», в сетевом издании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района www.dobrraion.ru.

3. Физические и юридические лица в недельный срок со дня опубликования постановления о подготовке документации по планировке территории вправе предоставить в администрацию Добрянского муниципального района свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района.

Глава муниципального района -

глава администрации Добрянского

муниципального района К.В. Лызов

Приложение Б

Ситуационный план

# Text boxes

21.06.2019

729

О подготовке документации по планировке территории