ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЖИ ДИНАМИКА»

Муниципальный контракт:

№ 09/16 от 28.03.2016 года

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Материалы по обоснованию проекта

Том 2

| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Н.П. Кулеш |
| Главный архитектор проекта | К.А. Алексеев |

Санкт-Петербург

2016 г.

Введение	7

Часть II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

1.	Прогноз динамики численности населения	8

2.	Организация системы социально-бытового обслуживания	10

3.	Объекты социальной сферы и иные значимые объекты, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района	16

3.1	Жилищный фонд и жилищное строительство	16

4.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	19

4.1	Основные направления развития производственного комплекса	19

4.2	Аграрный комплекс	24

4.2.1	Молочное направление	25

4.2.2	Мясное направление	25

4.2.3	Основные задачи реализации	25

4.2.4	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации	29

5.	СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДМР	31

5.1	Градостроительные зоны ДМР	33

5.1.1	Компенсационно-расселенческая зона ДМР.	33

5.1.2	Хозяйственно-ресурсная зона ДМР	34

5.1.3	Буферная зона экологического каркаса территории и зона познавательно-оздоровительной рекреации.	35

5.2	Система планировочных каркасов территории ДМР	36

5.3	Функциональное зонирование  ДМР	39

5.3.1	Развитие рекреационных территорий	40

6.	Развитие рекреационно-туристского  комплекса Добрянского муниципального района и зон охраны объектов культурного наследия	44

7.	Развитие транспортной инфраструктуры	45

7.1	Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры	51

8.	Инженерное обеспечение	53

8.1	Мероприятия по водоснабжению	54

8.1.1	Городское поселение город Добрянка	54

8.1.2	Поселок городского типа Полазна	54

8.1.3	Сельские поселения	55

8.2	Мероприятия по водоотведению	55

8.2.1	Городское поселение город Добрянка	55

8.2.2	Поселок  городского  типа  Полазна	55

8.2.3	Сельские поселения	56

8.3	Мероприятия по теплоснабжению	56

8.3.1	Городское поселение город Добрянка	56

8.3.2	Поселок  городского  типа  Полазна	57

8.3.3	Сельские поселения	57

8.4	Газоснабжение	58

8.4.1	Городское поселение город Добрянка	58

8.4.2	Поселок городского типа Полазна	58

8.4.3	Сельские поселения	58

8.5	Мероприятия по электроснабжению	59

8.5.1	Городское поселение город Добрянка	59

8.5.2	Поселок  городского  типа  Полазна	60

8.5.3	Сельские поселения	60

8.6	Объекты информатики и связи	60

8.6.1	Городское поселение город Добрянка	60

8.6.2	Поселок  городского  типа  Полазна	61

8.6.3	Сельские поселения	61

9.	Санитарная очистка территории	61

9.1.1	Городское поселение город Добрянка	61

9.1.2	Сельские поселения	61

10.	Основные технико-эконмические показатели схемы территориального планирования Добрянского муниципального района	63

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта: | Н.П. Кулеш |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта: | К.А. Алексеев |
| Экономист: | Н.Ю. Семенова |
| Инженеры: | М.В. Ермохина |
|  | М. Е. Герасимова |
| Картографы, специалисты по ГИС: | С. С. Лаврищев |

Список используемых сокращений:

ДМР – Добрянский муниципальный район

СТП – схема территориального планирования

АЗС – автомобильная заправочная станция

ГФД – государственный фонд данных

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

Кв. – квартал (лесной)

МО – муниципальное образование

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОКН – объекты культурного наследия

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

ЗАО-закрытое акционерное общество

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СП – свод правил

ТБО – твёрдые бытовые отходы

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

Категория, род (вид) населённого пункта:

АЦ – административный центр;

г. –  город

дер. –  деревня

п. –  посёлок

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Гриф секретности |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
| 1 | Положение о территориальном планировании (поясниетельная записка) | НС |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Добрянского муниципального района, масштаб 1:100000 | НС |
| Материалы по обоснованию |
| 3 | ТОМ 1. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) | НС |
| 4 | ТОМ 2. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) | НС |
| 5 | Карта положения Добрянского муниципального района в Пермском крае | НС |
| 6 | Карта современного использования территории, масштаб 1:100000; | НС |
| 7 | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:100000; | НС |
| 8 | Карта ресурсов района, масштаб 1:100000; | НС |
| 9 | Карта границ земель различных категорий, масштаб, 1:100000; | НС |
| 10 | Карта каркаса системы расселения, масштаб, 1:100000; | НС |
| 11 | Карта функционального зонирования и каркаса социально - экономического развития, масштаб 1:100000; | НС |
| 12 | Карта экологического и историко-культурного каркаса масштаб, 1:100000; | НС |
| 13 | Карта развития лесного комплекса на расчетный срок, масштаб 1:100000; | НС |
| 14 | Карта градостроительных мероприятий и размещения объектов капитального строительства (основной чертеж), масштаб 1:100000; | НС |
| 15 | Транспортная карта, масштаб 1:100000; | НС |
| 16 | Карта основных инженерных сетей и сооружений, масштаб 1:100000; | НС |
| 17 | Защита территории района от потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, масштаб 1:100000. | НС |

Введение

Проектные работы по внесению изменений в Схему территориального планирования Добрянского муниципального района Пермского края выполнены в соответствии с муниципальным контрактом № 60/16от 16.05.2016 года.

Схема территориального планирования Добрянского муниципального района пермского края была разработана ЦНИИП градостроительства РААСН в 2011 году. Настоящий документ разработан с использованием материалов утвержденной схемы территориального планиования. Внесение изменений в схему территориального планирования Добрянского муниципального района (дале по тексту ДМР) разрабатывается с целью актуализации сведений, исправление технических ошибок в документах территориального планирования..

Исходный год проектирования - 2016 год, расчетный срок – 2035 год, 1 очередь - 2025 год. Предусматривается определение масштабов развития зон различного функционального назначения межселенных территорий, и даются предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. В схему района встроены утвержденные проекты населенных пунктов поселений и показатели социального развития даны как в аспекте района, так и в аспекте отдельных поселений и населенных пунктов. Некоторые различия в цифрах и графике обусловлены разностью принципиального подхода к предполагаемым, на основе анализа демографических  процессов последних лет и социально-экономических надежд на развитие района (фактически, Пермской агломерации), в СТП Пермского края. Так отдельные населенные пункты поселений, расположенных в компенсационной и ресурсной функциональных  зонах  Добрянского муниципального района, расширяют свои границы.

Часть II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# Прогноз динамики численности населения

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Успешная реализация национальных программ на территории района в различных сферах отразятся на показателях численности населения. Активно поддерживаемый администрацией района процесс устойчивого функционирования муниципальных образований, проведение активной инвестиционной политики также будут оказывать большое влияние на демографическую ситуацию в районе.

Проектная численность населения района определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.  В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Добрянского муниципального района до 2025 года, утвержденной решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 21.12.2011 № 247 (в ред. от 20.02.2015), Программой комплексного социально – экономического развития Добрянского муниципального района до 2017 года, утвержденной решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 20.03.2013 № 568 (в ред. от 20.02.2015), постановлением администрации  Добрянского муниципального района от 02.09.2013 № 1697 (в ред. от 23.07.2015) «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Добрянского муниципального района».

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть тенденции демографических процессов, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование численности населения района и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, испытывает значительные колебания из года в год, но, в тоже время, легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт механического притока и положительной динамики основных демографических процессов.

Таблица 1 Прогноз динамики численности постоянного населения и источники ее формирования, тыс.чел.

| № п/п | Годы | Численность постоянного населения на конец | Прирост за период | В том числе за счет: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | естественного прироста | механического прироста |
| 1 | 2015 | 56,4 | - | - | - |
| 2 | 2015-2025 | 57,0 | +0,6 | 0,5 | 0,1 |
| 3 | 2025-2035 | 60,0 | +3,0 | 2,9 | 0,1 |

Ожидаемая на перспективу динамика уровней естественного и миграционного прироста представлена ниже.

Таблица 2 Ожидаемый уровень компонентов демографического прироста, ‰‰

| № п/п | Показатели | Отчет 2015г. | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2025. | 2025-2035 гг. |
| 1 | Рождаемость | 15,1 | 14,9 | 15,0 |
| 2 | Смертность | 14,5 | 14,5 | 14,3 |
| 3 | Естественный прирост | 0,6 | 0,4 | 0,7 |
| 6 | Миграционный прирост | -5,1 | 0,8 | 0,9 |

В соответствии с проектом в течение расчётного срока темпы естественного прироста сохранятся на современном уровне, естественный прирост будет стабильно положительным. В проекте предполагается, что к концу расчетного срока численность населения Добрянского района достигнет 60,0 тыс.чел.

В течение всего периода показатели как естественного, так и механического прироста будут меняться. Статистические данные показывают, что современная возрастная структура населения характеризуется большой долей населения трудоспособного возраста. Следовательно, в ближайшей перспективе будет происходить увеличение демографической нагрузки пенсионными возрастами.

Прогнозирование численности населения района в разрезе поселений производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему развитию, а также в соответствии с выявленными территориями опережающего развития.

Данные о расчетной численности населения в разрезе поселений района представлены в таблице.

Таблица 3 Прогноз динамики численности населения Добрянского муниципального района в период расчетного срока

| № п/п | Наменованиие | Отчет 01.01.2016 (чел.) | Первая очередь 2025год, (тыс.чел.) | Расчетный Срок 2030 (тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добрянское городское поселение | 33,6 | 34,1 | 35,4 |
| 2 | Полазненское городское поселение | 13,3 | 13,5 | 14,6 |
| 3 | Вильвенское сельское поселение | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
| 4 | Висимское сельское поселение | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 5 | Дивьинское сельское поселение | 1,9 | 2 | 2,1 |
| 6 | Краснослудское сельское поселение | 2,3 | 2,2 | 2,4 |
| 7 | Перемское сельское поселение | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 8 | Сенькинское сельское поселение | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | Итого по району | 56,4 | 57,0 | 60,0 |

Выводы

- Проектная численность населения района определилась следующим образом:

    - расчетный срок: 60,0 тыс.чел.

    - в том числе 1-я очередь 57,0 тыс.чел.

- В перспективе увеличится доля детей и  пенсионеров, доля людей в трудоспособном возрасте снизится.

На перспективу численность населения увеличится в основном за счет роста городского населения г. Добрянка, который со временем будет выполнять функции ценра услуг  на севере Пермской агломерации.

# Организация системы социально-бытового обслуживания

В целях определения места размещения и радиуса обслуживания объектов социальной инфраструктуры регионального значения в Пермском крае выделены системы расселения с соответствующими центрами обслуживания. Добрянский район входит в центральную систему расселения.

На перспективу организация обслуживания населения района должна формироваться с учетом специфики расселения на данной территории.

В каждом населенном пункте поместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования (допускаются исключения по жизненно необходимым видам).

Чтобы сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, необходимо создание ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархической соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени:

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения (начальная или основная школы, д/с - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания)

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также обслуживать за счет выездных форм или временными облегченными зданиями (павильоны, ларьки).

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.).

Город Добрянка, как районный центр, должен выполнять для населения Добрянского района роль центра концентрации учреждений и предприятий периодического пользования, радиус его обслуживания должен быть на уровне 1-чаовой транспортной доступности.

На перспективу, данные учреждения должны размещаться в райцентрах и обслуживают население района, проживающее в пределах 1-часовой транспортной доступности от него. Для населения района, проживающего за пределами этого радиуса, могут формироваться подрайонные центры, обслуживающие население, в основном, в пределах 30-минутной транспортной доступности от них. Минимальная численность подрайонной системы от 2тыс.чел.

В перспективе с учетом перспективной транспортной доступности (см. раздел Транспорт»)  все населенные пункты Добрянского района попадают в зону часовой доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного раза в месяц, размещение которых целесообразно в межрайонных и областных центрах.

Доступность объектов эпизодического пользования сосредотачиваемых в межрайонных центрах должна составлять в среднем 2-2,5часа транспортной доступности. Для Добрянского района роль и межрайонного и краевого центров выполняет г. Пермь.

В основу формирования системы обслуживания населения положен дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, все они подразделяются на две группы:

1.	объекты, обеспечивающие населению базовый, социально гарантируемый минимум, или стандарт услуг, в основном, на бесплатной или льготной основе;

2.	не лимитируемые коммерческие объекты, на платной основе.

В основу этих предложений должна быть положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, а также более поздние правительственные и ведомственные документы, развивающие и дополняющие данную методику

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

В «Методике» приводятся нормативы расчетов обеспеченности населения, минимально необходимой для реализации государственных гарантий социального минимума услуг, по 4-м видам учреждений обслуживания: образования (образовательные учреждения, включая дошкольные), здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Расчет по этим видам обслуживания по данным нормативам приводиться ниже, при рассмотрении отдельных видов обслуживания.

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях. Функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и прибыльностью этих объектов.

Таблица 4

| № п/п | наименование показателей | единица измерени | принятые расчетные значения на 1000 жителей | наименование поселений | ИТОГО по району |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Добрянское | Полазненское | Вильвенское | Висимское | Дивьинское | Краснослудское | Перемское | Сенькинское |  |
| 1 | Численность населения | тыс. человек | - | 35,4 | 14,6 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | 60,0 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40-60 | 2130 | 900 | 60 | 50 | 80 | 100 | 60 | 40 | 3420 |
| 3 | Общеобразовательные учреждения | мест | 110 | 3894 | 1606 | 170 | 130 | 250 | 270 | 170 | 120 | 6610 |
| 4 | Учреждения здравоохранения больницы | коек | 13,5 | 620 | 240 | 23 | 26 | 30 | 30 | 24 | 20 | 1013 |
| 5 | амбулатории, поликлиники, | посещений / смену | 28 | 1330 | 500 | 60 | 70 | 80 | 80 | 65 | 50 | 2235 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | Число единиц | Радиус доступности 30 минут | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 7 | Учреждения культурно-досугового типа (клубы, танцевальрые залы) | мест | 150 | 5310 | 2190 | 240 | 180 | 310 | 350 | 240 | 160 | 8980 |
| 8 | кинотеатры | число мест | 25-30 | 1062 | 438 | 40 | 30 | 50 | 60 | 40 | 25 | 1745 |
| 9 | библиотеки | тысяч томов | 5 | 177 | 73 | 8 | 6 | 10 | 13 | 8 | 6 | 300 |
| 10 | Предприятия торговли | м2 торговой площади | 280 в городе 300 в селах | 9912 | 4088 | 480 | 360 | 630 | 720 | 480 | 330 | 17000 |
| 11 | Предприятия и общественного питания | Колич. мест | 40 | 1416 | 600 | 65 | 50 | 85 | 100 | 65 | 45 | 2426 |
| 12 | Предприятия коммунального обслуживания | единиц | 5-7 | 250 | 100 | 8 | 6 | 11 | 13 | 8 | 6 | 400 |
| 13 | Предприятия связи | га | 0,3-0,8 | 3,0 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 9,1 |
| 14 | Гостиницы | мест | 6 | 210 | 90 | 24 | 7 | 12 | 15 | 24 | 7 | 389 |
| 15 | Пожарные депо | автомоб. | 0,2 город, 0,4 село радиус доступн.-3 км | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 16 | кладбища | га | 0,24 | 8,5 | 3,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 14,4 |

Таким образом, на перспективу в целом по району для организации полноценного культурно-бытового обслуживания к расчетному сроку необходимо выполнять следующие мероприятия. При разработке проектной документации необходимо учитывать, что кроме нормативного есть еще и территориальный подход в размещении  нормируемых учреждений  культурно-бытового обслуживания. Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице 5.

Таблица 5 мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство дошкольных образовательных учреждений | П.Полазна | Первая очередь |
|  |  | Г.Добрянка Д.Залесная | Расчетный срок |
| 2 | Реконструкция дошкольных образовательных учреждений | п. Вильва п. Полазна | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция общеобразовательных школ | Г.Добрянка П.Полазна | Расчетный срок |
| 4 | Строительство школы-сада | п.Н.Лух | Первая очередь |
| 5 | Открытие районного Дома культуры в | г.Добрянка | Расчетный срок |
| 6 | Организация многофункционального центра по оказанию муниципальных услуг | Г.Добрянка | Первая очередь |
| 7 | Строительство многофункциональных социальных центров: | п.Челва д.Ключи п.Кыж д.Залесная | Расчетный срок |
| 8 | Строительство культурно-досугового центра | п.Дивья с.Никулино п.Н.Лух | Первая очередь |
| 9 | Строительство рынка | п. Полазна | Первая очередь |
| 10 | Строительство «Крытого катка с искусственным льдом» | г.Добрянка | Расчетный срок |
| 11 | Строительство/реконструкция стадионов: | г.Добрянка п.Полазна | Первая очередь |
| 12 | Реконструкция стадиона | с.Перемское | Расчетный срок |
| 13 | Строительство ФОК | п.Полазна | Первая очередь |
| 14 | Организация лыжной трассы | с.Перемское, с.Никулино, п.Таборы, п.Челва, п.Красное | Расчетный срок |
| 15 | Строительство гостиницы и комплекса обслуживания | г.Добрянка | Расчетный срок |
| 16 | Строительство пожарного депо: | п.Висим п.Вильва | Первая очередь |

В соответсвии с требованиями ….., на территории Добрянского муниципального района следует разместить новые объекты здравоохранения. Развитие системы здравоохранения относится к полномочиям Пермского края, поэтому схемой территориального планирования Добрянсмкого муниципального района мероприятия по развитию объектов здравоохранения не утверждаются и даны справочно. Мероприятия по развитию системы здравоохранения представлены в таблице 6.

Таблица 6 мероприятия по развитию системы здравоохранения

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Населенный пункт | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство-реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов Строительство комплекса Полазненской районной больницы | с.Липово д.Гари п.Камский д.Залесная д.Бобки п.Таборы с.Бор-Ленва с.Никулино П.Полазна | Первая очередь |
| 2 | Строительство сельских врачебных амбулаторий: | с.Перемское | Первая очередь |
| 3 | Строительство-реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов | с.Липово д.Гари п.Камский д.Залесная д.Бобки п.Таборы с.Бор-Ленва с.Никулино | Первая очередь |

# Объекты социальной сферы и иные значимые объекты, не относящиеся к вопросам местного значения муниципального района

## Жилищный фонд и жилищное строительство

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в районе, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания: обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства проводился с учетом предложений программных документов: Схемы территориального планирования Пермского края.

В Стратегии Пермского края было определено, что одной из задач, решаемых для устойчивого долгосрочного стратегического социально-экономического развития района, является создание условий для обеспечения населения доступным и качественным жильем, создание комфортной среды обитания для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства. При этом средний уровень обеспеченности жильем в Стратегии к 2025 году принимался на уровне 30 м².

Таблица 7 Динамика жилищного фонда Добрянского района в период расчетного срока

| № п/п | Наименование | Отчет (2015 год) | Проектные периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
|  |  | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село |
| 1 | Население района, тыс.чел | 56,4 | 46,9 | 9,5 | 57,0 | 47,6 | 9,4 | 60,0 | 50,0 | 10,0 |
| 2 | Жилообеспеченность, м²/чел | 24,5 | 25,1 | 21,4 | 29,0 | 30,0 | 25,0 | 34,1 | 35,0 | 30,0 |
| 3 | Жилищный фонд (тыс.м²) | 1379,7 | 1178,8 | 200,9 | 1663 | 1428 | 235 | 2050,0 | 1750,0 | 300,0 |
| 4 | Убыль жилищного фонда тыс. м² |  |  |  | 7,5 | 5,2 | 2,3 | 14,9 | 11,2 | 3,7 |
| 5 | Сохраняемый к расчетному сроку жилищный фонд, тыс. м² |  |  |  | 1372,2 | 1173,6 | 198,6 | 1648,1 | 1416,8 | 231,3 |
| 6 | Прогнозируемый объем нового строительства, тыс. м² |  |  |  | 290,8 | 254,4 | 36,4 | 401,9 | 333,2 | 68,7 |

Ориентировочные объемы жилищного строительства определены исходя из проектной численности населения (57,0 тыс.чел. – на первую очередь, 60,0 тыс.чел. – расчетный срок), а также ориентировочной убыли жилищного фонда, которая составит на первую очередь – 7,5тыс.м2, на расчетный срок 14,9 тыс. м2

В новом жилищном строительстве преобладать будет многоэтажное  жилищное строительство

Для обеспечения прогнозируемого объема жилищного фонда необходимо новое жилищное строительство в размере 401,9 тыс.м² на расчетный срок , на первую очередь строительства объем нового строительства составит 290,8тыс.м²

Такой объем нового жилищного строительства на территории района возможен только при условии преодоления кризисных явлений в экономике, общего подъема уровня благосостояния народа и поддержки государства в решении данной острой социальной проблемы.

Надо отметить, что данные предложения территориальной схемы района утверждаются в документах территориального планирования поселений и могут подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации

Согласно законодательству о градостроительной деятельности, после принятия территориальной схемы потребуется разработка дальнейшей градостроительной документации – генеральных планов поселений и проектов планировки, в составе которых будут определены и уточнены инженерная и транспортная инфраструктура населенных пунктов района, необходимое количество и расположение объектов социальной инфраструктуры.

Главными задачами при размещении жилищного строительства на территории района являются:

обеспечение устойчивости и надежности функционирования всей территории района. Стратегия обустройства территории в жилищной сфере должна реализовывать основные задачи:

- резервирование территории для дальнейшего развития как на территориях, примыкающих к существующей застройке, так и на новых резервных территориях при соответствующих градостроительных обоснованиях;

- проведение реконструкции жилищного фонда путем ликвидации аварийного и ветхого жилья, обеспечения инженерного обустройства площадок под строительство жилых домов. и др.

- повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства, реконструкция и строительство очистных сооружений, а также инженерных сетей водопровода и канализации

в сельских населенных пунктах необходимо сохранение индивидуальности застройки, с одновременной увязкой с изменившимися общественными условиями и современными потребностями - размещением современных оздоровительных центров, центров торговли, культуры, спорта, здоровья и туризма, деловой инфраструктуры, что будет способствовать закреплению населения в районе, в первую очередь молодежи;

структура жилищного фонда в новом строительства должны отвечать платежеспособности населения, которая в свою очередь определяет спрос на различный вид жилья, степень его комфортности. По мере роста жилищной обеспеченности усиливается дифференциация потребностей различных групп населения.

Как было указано в программных документах района, одним из основных сдерживающих факторов роста объемов жилищного строительства в районе несовершенство механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в  жилищное строительство и модернизацию инженерных сетей.

Выводы

1.Согласно гипотезе, на увеличение жилищного фонда косвенно повлияют следующие факторы:

- повышение уровня жизни населения и, как следствие, потребность улучшения условий проживания, что придет к росту спроса на более комфортабельное жилье, с благоприятной окружающей экологической обстановкой;

- рост численности населения на расчетный период;

- внедрение в практику системы ипотечного кредитования и предоставления жилищных ссуд дополнительно стимулирует жилищное строительство;

2.Всего за расчетный должно быть введено порядка 400тыс.м², общая площадь жилых помещений в среднем на одного человека вырастет до 34,1м²/чел.

3.В целях достижения требуемых объемов жилищного фонда к 2015 г. необходимо достичь уровня нового жилищного строительства не ниже 0,7 кв. м на душу населения, к 2025 г. - 0,9 кв. м на душу населения.

# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Стратегия социально-экономического развития г. Добрянки и прилегающих территорий должна строиться в соответствии с основными концептуальными подходами (положениями):

- личностно-ориентированный подход, направленность на результат, определяемый с учетом качества жизни (социального стандарта), социально-экономического регулирования, социальной и профессиональной адаптации личности, социальной безопасности;

-приоритет средового подхода при разработке проектов и программ, в организации работ (собственно исполнение работ и формирование соответствующей среды);

-принцип пилотности (островов роста базовых отраслей, территорий и т.п.) – выход на развитие через конкретные проекты, поддержку инициативы и развитие межведомственных проектов и программ (от целевых межведомственных программ и отраслевых проектов – к проектам социально-экономического развития района, территории и т.п., повышения качества жизни).

Основные направления развития производственного комплекса

В настоящее время перехода к рынку, связанное с проведением ряда радикальных реформ во всех социально-экономических сферах, осложненных мировым финансово-экономическим кризисом, качественные и количественные изменения в развитии района трудно предсказуемы.

В современных условиях хозяйственной деятельности, с развитием негосударственного сектора, при ограниченных финансовых возможностях муниципальных органов, при слаборазвитых инвестиционных процессах, низком уровне жизни населения, но, одновременно, при планируемых масштабных преобразованиях в области технологий и инноваций, разработка конкретных предложений по экономическому развитию на 20-летний период расчетного срока практически не реальна. Поэтому на базе анализа сложившихся тенденций в хозяйственной и градостроительной деятельности, а главным образом, исходя из материалов большого числа разработанных комплексных и отраслевых программ социально-экономического развития Пермского края и Добрянского района, программ и плановых разработок федерального, регионального и районного значения, в проекте рассматривается гипотеза общих направлений социально-экономического развития района, позволяющая определить основные градостроительные параметры и ориентировочные показатели по расчетной численности населения, объемам жилищного и основных видов социально-бытового строительства, размеров необходимых территорий, а также комплекса основных мероприятий градостроительного характера, в том числе, решение основной задачи проекта - планировочной организации территории района.

Основные положения перечисленных программ и предложения по развитию на их основе отдельных, наиболее важных отраслей и производственных комплексов на ближайшие годы сводятся к следующему:

- на основе экономико-географических и социально-экономических предпосылок в Схеме территориального планирования Пермского края выделены г. Пермь и 10 «полюсов роста» в непрерывной связи с зонами существующей и перспективной социально-экономической активности, в которых необходимо выделение и резервирование территорий для развития селитебных зон, размещения индустриальных зон, логистических центров, зон развития туризма и рекреации.

Полюсы роста региона

Пермская агломерация. Добрянский муниципальный район расположен во внешнем поясе Пермской агломерации, предназначенном для активного развития промышленно-энергетического комплекса, производственно-деловых, транспортно-коммуникационных, логистических и других видов деятельности с целью разгрузки основногоядра от непрофильных функций. За внешнюю зону агломерации принята 2,5 часовая изохронна транспортной доступности до г. Пермь.

Кудымкарская система, охватывающая пространство от г. Кудымкар до Юрлы и от В. Иньвы до Юсьвы. Намечаемое в зоне пересечения двух проектируемых транспортных коммуникаций:Западного меридионального коридора и 1-го Северного широтного ОРТН. Здесь планируются зоны перспективного градостроительного развития и рекреации.

Соликамско-Березниковская система в составе г.г. Березники, Соликамск, Усолье и Яйва. Здесь пересекаются три ОРТН : Восточное меридиональное, Восточное дуговое и планируемое на расчетную перспективу 1-ое Северное широтное. Здесь намечаются зоны перспективного градостроительного развития и перспективные туристско-рекреационные зоны, небольшие ООПТ.

Александровско-Губахинская система включает г.г. Александровск, Кизел и Губаха с прилегающими к ним густо населенными территориями. Это полоса вдоль Восточного ОРТН от пгт. Всеволодо-Вильва до пгт. Усьва. Это зона перспективного градостроительного развития  и перспективных туристско-рекреационных зон. Проектируется и небольшая ООПТ.

Чусовская система расположена на пересечении Центрального широтного коридора и Восточного дугового ОРТН. Система охватывает пространство от г. Лысьвы до г. Гремячинска и от от г. Чусового до пгт. Промысла. Это перспективные туристско- рекреационные зоны и зоны перспективного градостроительного развития. Существующие и проектируемые ООПТ, расположены в районах системы. Данная территория входит в состав формирующейся зоны опережающего развития «Лысьвенско- Чусовской промышленный узел».

Верещагино - Очерская система – формирующаяся зона развития АПК и транспортно-логистического узла.

Пермский край вступил в период инвестиционного роста. В соответствии с микрозонированием территории Пермского края, предложенной в «Схеме территориального планирования Пермского края» до 2025 года» Добрянский район  входит в Центральный функционально-планировочный район, обладающий самым высоким промышленно-научным потенциалом и позиционируется в перспективе как территория развития инновационных технологий, догистичентров и т.д.

На перспективу поставлена задача перевода развития Пермской агломерациина интенсивные рельсы развития, отказ от гипертрофированного развития ядра (г. Пермь), освобождение его от непрофильных функций, создание условий  для развития «полюсов роста» на периферии агломерации, не требующей применения высококвалифицированного, наукоемкого труда. Эти функции должны развиваться на основе новых технологий в поселениях Пермской агломерации, становясь основой экономического возрождения страны. Это относится к Добрянскому городскому поселению.

Добрянское муниципальное образование относится к числу наиболее перспективных для экономического развития территорий области, поскольку его географическое положение и ресурсный потенциал благоприятны для развития пропульсивных видов деятельности, создания «полюсов роста». Для Добрянского «полюса роста» пропульсивными отраслями и производствами должны стать:

-  топливно-энергетический кластер как основа функционирования промышленности, для чего потребуется резервирование территорий для развития добывающей промышленности, развития специализированного энергетического машиностроения, предприятий по производству контрольно-измерительной аппаратуры для нужд топливно-энергетического комплекса, производства оборудования для топливной и энергетической промышленности. Пермский край – энергоизбыточный регион. Доля энергии, поставляемой за пределы региона, составляет 18%. Пермская ГРЭС является крупнейшим поставщиком энергии в уральском регионе. Намечаемое строительство 4-го энергоблока Пермской ГРЭС является одним из наиболее подготовленных и экономичных проектов.

- Пермский горно-химический кластер, который должен объединить ряд экспортно-ориентированных предприятий края, потребует выделения специализированной технико-внедренческой зоны химического профиля с размещением в ней лабораторий химического анализа для сертификации продукции, разработки новых ее видов, модернизации старых и создания новых технологий в районе пгт. Яйва, в пределах трудовой транспортной доступности от г. Добрянки. Создание рабочих мест для новых квалифицированных и высококвалифицированных кадров позитивно скажется на развитии района.

- машиностроение  (производство электроники, электронно-вычислительных приборов, современных станков, узлов и деталей двигателей и т.п.);

деревообработка (сборные деревянные дома, комплекты и детали домов);

промышленность  строительных материалов (производство железобетонных изделий, кирпича и т.д.).

Учитывая более высокое качество среды в Добрянке и Полазне (особенно уровень развития социальной инфраструктуры), перспективна в этих населенных пунктах и организация филиалов вузов, размещение опытно-конструкторских и научно-лабораторных баз, создание технопарков, которые могут сочетаться с ландшафтными парками и т.п. Полазна в настоящее время развивается и как центр спортивно-оздоровительного туризма и один из спутников Перми, играющих роль его «спальных» районов. Эти функции поселка достаточно перспективны.

Учитывая большие перспективы для строительства, должен быть создан строительный кластер, большая часть которого разместится в пределах транспортной трудовой доступности от Добрянского и Полазненского городских поселений, в Кудымкарском районе  и вблизи г. Губаха.

По планам Министерства промышленности и природных ресурсов Пермского края, в Добрянке планируется организация лесоперерабатывающей экономической зоны (ЛЭЗ), где в производственную цепочку должны войти Добрянский ЦБК, ДФК - фанерный комбинат (или цех в составе ЦБК), плитное производство и, возможно, лесопиление и производство пелетт, что позволит довести комплексность использования древесины практически до 100%. Базовые предприятия ЛЭЗ - фанерный комбинат (ДФК) и ЦБК. Оба комбината ориентированы на переработку березы.

На сегодняшний день арендовано более 245 тыс. куб. леса на корню, с преимущественным количеством березы. Затраты краевого бюджета на создание инфраструктуры ЦБК и ДФК включены в программу «Развитие ЛПК Пермского края на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». На Добрянском ЦБК планируется выпускать легкомелованную бумагу для печати (по мировой классификации LWC) массой 60 г/м2 с использованием 70% беленой термомеханической массы из березы. Мощность предприятия — 320 тонн в год. Технико-экономическое обоснование проекта ДФК разработано специалистами Зеленодольского конструкторского бюро. Комбинат будет выпускать большеформатную клееную фанеру, объем производства — 60 тыс. кубометров древесины  в  год,  стоимость  по  предварительным  оценкам  составит  около полутора миллиардов рублей. При работе по непрерывному циклу ДФК потребуется 250-270 человек. Технологические кадры будут готовиться в профильных учебных заведениях Добрянки, Перми, Екатеринбурга, договор на подготовку кадров планируется заключить и с «Пермским фанерным комбинатом», общепромышленные кадры рассчитывают привлечь по оргнабору. Документация по проекту ЦБК выполнена в соответствии с международными стандартами UNIDO — это сделает его привлекательным для иностранного капитала, поскольку российские финансовые структуры не интересуются подобными проектами. Интерес к таким проектам проявляет безлесная Европа и еще более безлесный Китай». Добрянкой, в частности, интересуются Арабские Эмираты. Планируемые 1,5 тыс вакансий непосредственно на производстве и порядка 3-х тысяч вакансий в смежных сферах должны решить проблему занятости в городе. Австрийская компания «Кроношпан» уже вложила 300 млн. евро в этот завод.

Однако, развитие ЦБК на основе использования березового леса Добрянского района далеко не безразлично для экологии района, т.к. это предприятие первого класса вредности, с СЗЗ равной 1 км. Оно потребляет большое количество воды и загрязняет водоемы, на которых расположено. Такое положение поставит под сомнение использование рекреационных ресурсов г. Добрянки, а промышленная вырубка березовых лесов в буферном поясе района поставит под сомнение использование сохранность лесов этой рекреационно-туристической зоны района. Кроме того, данные производства могут быть размещены только с наветренной стороны от г. Добрянки.

Однако, к концу 2010 года руководством Добрянского муниципального района было принято решение об отказе от строительства ДФК) и ЦБК. Однако, авторы считают, что необходимо зарезервировать площадки, предусмотренные под строительство производственного комплекса ранее. Видимо ближайшая перспектива района будет ориентирована на разведку и освоение новых месторождений и горизонтов нефти, а также на строительство предполагаемого кремниевого завода на границе Добрянского и Висимского поселений..

Размещение почти всех производственных комплексов, намечаемых к новому строительству в Добрянском районе, предусматривается в г. Добрянка.

Полазненское городское поселение, с одной стороны, следует рассматривать в составе формирующегося территориально-производственного комплекса Добрянского муниципального района, где будут развиваться смежные и дополнительные отрасли межмуниципального сотрудничества, а с другой стороны, как поселение активно содействующее градостроительному развитию Пермской агломерации в рамках межмуниципальной кооперации внутри агломерации.

Намечается развитие существующий предприятий в составе ООО «Нефтесервисхолдинг», ЗАО «Нефтяная электронная компания», ОАО «Малмасс» и другие объекты.

Кроме вышеприведенных крупных производственных объектов в перспективе намечатся модернизация и развитие производства существующих предприятий, застройка и строительство новых объектов, в т.ч. предприятий строительного, транспортного, коммунально-бытового и  обслуживающего профиля как в городе, так и в сельских населенных пунктах.

Программными документами предусматривается повышение темпов развития малого предпринимательства и увеличение их  доли    в общем объеме экономической деятельности. В сельских населенных пунктах рассматриваются также предложения по строительству небольших предприятий местной промышленности, в т.ч. пищевой (сбор ягод, грибов, лекарственных трав, орехов, переработка молока, овощей и фруктов)   стройматериалов (кирпичный завод в Перемском), по сортировке твердых бытовых отходов (в Вильвенском сельском поселении) и сбору вторичных местных ресурсов (корчевка пней, корневищ и пр.),

Аграрный комплекс

Пермский край находится в зоне рискованного земледелия, что обуславливает повышенную производственную себестоимость и величину необходимых доходов хозяйств.

На основании принятой законодательным собранием Пермского края Концепции развития агропромышленного комплекса Пермского края на 2001 – 2005 годы определены задачи, которые стоят как в целом перед с/х производством, это, во-первых, формирование эффективного собственника, во-вторых, совершенствование организационно-экономической структуры АПК, в-третьих, развитие отраслевой и территориальной структуры агропромышленного производства, в-четвертых, развитие матерально-технического потенциала, повышения технологического  уровня аграрного производства, в-пятых, развитие межхозяйственной кооперации и вертикальной интеграции в АПК, создание эффективной системы рыночных отношений в АПК и, наконец, развитие социальной инфраструктуры сельских территорий.

Развитие агропромышленного производства в районе предполагает достижение определенных целей через решение целого ряда локальных задач.

В растениеводстве главным условием получения стабильных, гарантированных урожаев зерна и заготовок кормов является создание условий бездефицитного выноса питательных веществ из почвы.  При таком использовании пашни, насыщения севооборотов бобовыми культурами и короткой их ротацией, при частичном применении минеральных удобрений в первую очередь  Р и К. В хозяйствах где пашня используется не полностью есть возможность часть земель запускать или засеять их травами. Данные земли насыщаются NPK  и не зарастают лесом. Важным источником пополнения питательных веществ является применение биологической  системы земледелия, запашки органических остатков и сидеральные пары, известкование, фосфоритование, внесение NPK. Увеличение производства зерна предусматривается  за счет увеличения урожайности и небольшого увеличения посевных площадей, сортообновления и сортосмены, улучшения  посевных качеств семян. Посевные качества семян будут улучшаться за счет работы с гербицидами, внедрения биологических севооборотов.

Увеличение производства кормов предусматривается за счет увеличения продуктивности пашни, а качество за счет увеличения посева бобовых культур, перспективных высокоурожайных сортов. В связи с зарастанием  пашни с девяностых годов прошлого века, предлагается часть территорий участковых сельских лесничеств, а также, небольшое колическтво малоценных лесных участков вблизи населенных пунктов, перевести в земли сельскохозяйственного назначения под пашни (по мере надобности), см. чертеж №5.

Для внедрения ресурсосберегающих технологий необходим переход на прицепную технику для поверхностной обработки почвы современных образцов.

В настоящее время необходимо производить не просто продукцию растениеводства, а продукцию с высокой энергетикой и низкой себестоимостью.

Необходимо комплексное использование отходов и побочной продукции в промышленности и при переработке сельскохозяйственного сырья.

Животноводство является ведущей отраслью в сельскохозяйственном производстве.

### Молочное направление

Основная цель - рост конкурентоспособности молочного производства района на местных рынках, обеспечение внутренней емкости районного рынка молока и молочных продуктов качественной продукцией.

Основные задачи реализации:

1)	стабилизация    поголовья    продуктивного    скота,    активная    работа    по
обновлению и улучшению стада.

Решение - субсидирование части затрат на приобретение племенного скота за счет федерального, краевого и местного бюджетов, субсидирование приобретения биопродукции из средств местного бюджета (бюджетный кредит), ведение племенной работы в районе.

2)	оборудование и техническое переоснащение молочных комплексов (особое
внимание уделять технологиям содержания КРС).

Решение - субсидирование части затрат на приобретение (покупка, лизинг) технологического оборудования в молочном скотоводстве за счет средств краевого и местного бюджетов, возмещение процентной ставки по кредитам на приобретение и модернизацию оборудования, реконструкцию помещений, развитие автоматизированных технологий выращивания крупного рогатого скота.

### Мясное направление

Основная цель - сокращение убыточности производства мяса КРС, обеспечение сырьевой базы для перерабатывающих предприятий.

Отрасль является значимой, особенно при налаживании системы внутрирайонной специализации и при создании специализированного хозяйства по разведению скота мясных пород. На сегодняшний день качество кормовой базы и соблюдение технологических требований производство мяса в хозяйствах района может быть прибыльным.

### Основные задачи реализации

1)	наращивание поголовья мясного скота на территории района путем
субсидирования части затрат на приобретение племенных животных за счет
средств краевого и местного бюджетов;

2)	организация на базе неиспользуемых площадей летних площадок для откорма
молодняка (мясного и молочного скота) путем непосредственной
организационно-консультационной деятельности в хозяйствах специалистов
районного отдела сельского хозяйства, ПВЦ «Агротехнология» и других
научно-исследовательских институтов края.

3)	реализация проекта внутрирайонной специализации организация откорма скота   в специализированном   хозяйстве.   Основой   успешной   реализации направления по развитию мясного скотоводства является сокращение уровня себестоимости  продукции  за  счет  внутренних  источников (эффективной кормовой базы и внедрения трудосберегающих технологий).

Насущной задачей в районе является реорганизация финансово неблагополучных сельскохозяйственных предприятий.

В районе уже имеется практика проведения разных вариантов реорганизации. Работу в этом направлении необходимо продолжать. При этом важно учесть и решить социальные проблемы, возникающие при прекращении деятельности сельхоз. предприятий, а именно:

- трудоустройство высвободившихся работников;

- передача объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, органам местного самоуправления.

Развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ с правом застройки ) возможно за счет залежных земель вблизи развивающихся населенных пунктов и за счет перераспределения  земель неблагополучных  сельскохозяйственных предприятий.

Важность развития ЛПХ в жизнедеятельности района состоит в следующем:

- Трудоустройство и занятость сельского населения.

- Сохранение сельских населенных пунктов, инфраструктуры села;

- Повышения доходов населения;

- Снятие социальной напряженности в сельских населенных пунктах;

- Увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

С принятием Федерального Закона «О личных подсобных хозяйствах» население получило социальные гарантии по пенсионному обеспечению.

Для оказания методической и практической помощи необходимо:

- создать фонд поддержки ЛПХ;

- предусмотреть кредитование для развития ЛПХ;

- производить дотирование продукции;

- организовать закуп излишек сельскохозяйственной продукции;

В настоящее время, когда диспаритет цен подтачивает экономику сельхоз. предприятий, последние не могут обойтись без бюджетной финансовой поддержки.  Имея ограниченные возможности бюджетного финансирования, определены приоритетные направления вложения средств в развитие отраслей сельскохозяйственного производства:

- субсидия на приобретение средств химизации;

- субсидия по применению ресурсосберегающих технологий в кормоприготовлении;

- субсидия на приобретение элитных семян;

- субсидия на мероприятия по коренному улучшению земель;

- субсидия на сельскохозяйственную продукцию;

- субсидия на поддержку кадрового потенциала;

- субсидия на приобретение племенного скота;

- дотация на реализованную с/х продукцию.

Одной из основных задач является укрепление и развитие кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций.

В настоящее время принят закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края», который предусматривает материальное обеспечение молодых специалистов при поступлении на работу в соответствующую организацию.

На основе областной Программы развития агропромышленного комплекса  будет осуществятся финансирование из областного бюджета по следующим направлениям:

- централизованный закуп средств химизации;

- восстановление активной части основных производственных фондов

- компенсация части затрат на приобретение племенного скота;

- компенсация части затрат на приобретение и реализацию семян высоких репродукций;

- возмещение процентной ставки по кредитам.

Необходимо в ближайшие четыре года бюджетные средства  направлять на выполнение следующих мероприятий:

- реализация мер по повышению плодородия почв (внесение органических удобрений, известкование, фосфоритование кислых почв, химическая защита растений, внесение минеральных удобрений, запашка пласта многолетних трав, запашка соломы и пожнивных остатков);

- исполнение программы семеноводства сельскохозяйственных культур;

- улучшение генетического потенциала сельскохозяйственных животных (приобретение племенного скота, применение белковых витаминно-минеральных добавок);

- комплекс мер по кадровому обеспечению сельского хозяйства;

- обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения через организацию закупа сельхозпродукции;

-внедрение новых типов и марок животноводческого оборудования..

Согласно приведенным данным по оценке потенциальной возможности, осуществление мероприятий по развитию сельского хозяйства в период расчетного срока (20 лет) сводится к следующему:

- изменение структуры осваиваемых земель, с целью повышения доли посевных площадей по производству кормов и площадей пастбищ и сенокосов для обеспечения роста объемов продукции животноводства до 40-50% от общих объемов производства с/х продукции, против 20% состояния на 2009 год;

- приоритетное развитие сельскохозяйственного производства за счет крестьянских (фермерских) хозяйств, обеспечивающих большие возможности использования новых технологических и технических средств при одновременной максимальной  поддержке этой формы хозяйства.

Следует обратить внимание на восстановление таких отраслей сельско-хозяйственного производства, как выращивание вятских тяжеловозов, (с применением экстенсивных технологий) и  романовских овчино-шубных овец, что даст возможность развития  промыслов.

По данным статистической отчетности в таблицах формы 22-2 общая площадь сельхозугодий приведена в количестве 24710 га, в т.ч. площадь пашни – 16792 га. Площадь осваиваемых сельхозугодий  в материалах административных служб и государственной статистики составляет всего 5619 га. Проектом предлагается к концу расчетного срока освоение всех земель, ранее используемых под сельскохозяйственные угодья с небольшим ростом, и, согласно обмеру плана М!:100000, принимаются, ориентировочно, в количестве 25899 га.

Распределение намечаемых сельхозугодий по видам использования приводится в таблице 8.

Таблица 8 Распределение намечаемых сельхозугодий по видам использования

| № п/п | Виды использования земель | проектное предложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. га | % к итогу |
| 1 | пашня | 16,0 | 61,8 |
| 2 | сенокосы | 5,5 | 19,3 |
| 3 | пастбища | 4,9 | 18,9 |
| 4 | ИТОГО | 25,9 | 100,0 |

Следует отметить, что освоение новых земель под пашню, намеченное ранее на месте вырубки таежных лесов, в настоящей работе рекомендовано ограничить только небольшими вырубками вторичных березовых лесов, сохраняя коренные таежные леса как экологический каркас территории района. Ориентировочное распределение площади земель, намечаемых к освоению к концу расчетного срока, под залежью и огородом представлено в таблице 9.

Таблица 9 Ориентировочное распределение площади земель, намечаемых к освоению к концу расчетного срока, под залежью и огородом

| №/№ | Наименование поселений | проектная площадь земель сельскохозяйственных угодий (тыс.га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Добрянское г. поселение | 3,3 |
| 2 | Полазенское городское поселение | 6,8 |
| 3 | Вильвенское с. пос. | 2,1 |
| 4 | Висимское с. пос. | 2,3 |
| 5 | Дивьинское с. пос. | 1,5 |
| 6 | Краснослудское с.п. | 2,6 |
| 7 | Перемское с. пос. | 6,1 |
| 8 | Сенькинское с. пос. | 7,2 |
|  | ИТОГО по ДМР | 25,9 |

Освоение сельскохозяйственных угодий в приведенных масштабах и, соответственно, совершенствование и эффективность развития сельскохозяйственного производства позволит обеспечить потребность населения и развивающихся предприятий по переработке продуктами животноводства и растениеводства.

Кроме того, очень важной является  возможность осуществлять в Сенькинском и Перемском сельских поселениях на основе традиционных технологий производство экологически чистой продукции, развивая инновационные технологии, дающие больший объем продукции,  на территории агробизнесинкубаторов Полазненского и Добрянского городских поселений, в ареале населенных пунктов Ярино, Кухтым, Фоминка, Завожик, Липово.

Развивающиеся в сельских населенных пунктах малые предприятия, применяющие новые технологии переработки сельхозпродукции и новый расширенный ассортимент товарной продукции, обеспечат своей продукцией постоянное население и рекреантов Добрянского и территорий прилегающих районов.

В соответствии с намечаемыми программами федерального, регионального и местного значения по отдельным отраслям сельского хозяйства, намечено большое количество мероприятий по модернизации и расширению возможностей сельского хозяйства. Это означает, что потребуется значительное увеличение трудовых ресурсов, в том числе и высококвалифицированных специалистов.

Расчеты показывают, что хотя при ожидаемых демографических изменениях  до 2015 года возможно сокращение численности сельского населения, за пределами 2015-2020 года при осуществлении намечаемых мероприятий в социальной сфере, уровне жизни населения, условиях труда и комфортности проживания, следует ожидать позитивных изменений в естественном и миграционном процессах. Поэтому ориентировочная численность сельского населения, принимаемая к 2015 году -  63,3 т.человек, а к 2030 году, т.е. к концу расчетного срока – 71,1 тыс. чел.

### Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации

Цель - повышение занятости и доходов сельских жителей, сокращения уровня бедности за счет увеличения объемов и повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции в результате облегчения доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и услугам за счет создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов различной специализации.

Основные задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов и меры их государственной поддержки, обеспечивающей развитие малых форм хозяйствования и их кооперативов, союзов и ассоциаций, предоставление им правовой и судебной защиты;

- развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию и других видов деятельности, облегающих деятельность малым формам хозяйствования и повышающих ее эффективность;

- развитие информационного обслуживания малых форм хозяйствования, обучение (сельских жителей вопросами создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, новым технологиям, организации производства сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции, решению экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой поддержки малым формам хозяйствования;

- привлечение  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  для выполнения государственного заказа;

- подготовка высококвалифицированных кадров для малых форм
хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- "техническое перевооружение, реконструкция и строительство цехов и
производств по переработке сельскохозяйственной продукции, внедрение
современных технологий в действующих и вновь создаваемых
сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения
существующих и создания новых рабочих мест.

Основные направления мероприятий:

- совершенствование правового обеспечения деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- развитие системы финансово-кредитной поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения. - - Повышение квалификации и подготовка фермеров, владельцев ЛПХ, сельских .предпринимателей и членов кооперативов;

- создание системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, их союзов и ассоциаций;

- совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развития малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- укрепление и развитие системы подготовки кадров для малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Реализация мероприятий позволит:

- создать сеть сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- увеличить объем реализации продукции, производимой ЛПХ и КФХ;

- увеличить ежегодные доходы сельского населения от сдачи сельхозпродукции и даров леса, обеспечить рост объемов заготовок;

- вовлечь в трудовые отношения на основе заключенных договоров на сдачу сельхозпродукции семьи, открывать ежегодно дополнительные новые рабочие места и сохранять существующие рабочие места;

- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; ввод в действие новых, модернизация, техническое перевооружение имеющихся мощностей и объектов заготовки, переработки и реализации продукции, мощностей для обработки земли и оказанию других видов услуг.

# СТРАТЕГИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДМР

Территориальное планирование Добрянского муниципального района развивает принципы развития территории, заложенные в СТП Пермского края.

Главную роль (центральное положение) в планировочной организации Пермского края играет система Пермской агломерации. Выделено 10 локальных систем, тяготеющих к основным планировочным осям. Планировочно-коммуникационные оси включают транспортные коридоры (железные и автомобильные дороги, водные пути).

Зоны экономической активности формируются вдоль планировочно-коммуникационных осей, которые объединяют группы городов и крупные поселения

Предлагаемое макрозонирование территории края выделяет центральный функционально-планировочный район, куда среди прочих входит Добрянский муниципальный район.

Центральный район отличается самым высоким промышленно-научным потенциалом и значительным историко-культурным наследием. Учитывая сложившуюся специализацию Добрянского района, приоритетными являются электроэнергетика,
машиностроение, деревообработка, рекреация. Предлагается развитие новых
инновационных	технологий,	логистических      центров, создание технико-внедренческих и промышленных зон. Подчеркивается необходимость разработки специального проекта территориального планирования Пермской агломерации и зонирования территории для различных видов хозяйственной деятельности.

Территориальное планирование на уровне края предполагает выявление и формирование урбанизированного каркаса. В нем выделены планировочно-коммуникационные оси и примыкающие к ним локальные планировочные образования, где сосредоточены зоны экономической активности.

Согласно СТП Пермского края (Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2006 г.) принята трехуровневая многофункциональная территориально-планировочная система Пермской агломерации:

Первая зона - ядро агломерации включает территорию г. Перми плюс резервные территории перспективного градостроительного развития ИЖС, обслуживающие, деловые и логистические функции, связи и телекоммуникации

Вторая зона - эколого-компенсационная - срединная зона, удаленная от Перми на 20-25 км. Основное назначение - средозащитные, средоформирующие функции.

Третья зона — внешний пояс агломерации представляет собой перспективные территории активного развития производственно-деловых, транспортно-деловых, транспортно-коммуникационньгх, логистических функций для разгрузки основного ядра от непрофильных функций.

Добрянское городское поселение является перспективной территорией промышленного и энергетического комплекса внешнего пояса агломерации.

Полазненское городское поселение выполняет ответственную роль, как часть эколого-компенсационной зоны Перми.

2.4.1.  Принципы  градостроительного  зонирования территории ДМР

Территория ДМР поделена на систему двух городских и шести сельских поселений.

В соответствии со спецификой экономико-географического положения и расселения ДМР его территория дифференцируется по степени освоения и характеру функционального использования. Наблюдается резкий контраст в дифференциации плотностей населения: от 1,1 чел./м2 на севере до 1234,6 чел./м2 в Перми.

Урбанизированное ядро сложилось городскими поселениями - Добрянским и Полазненским, занимающими территорию 68243 га. Значительный процент приходится на территорию Гослесфонда, что составляет 345391 га, или 66,5 % от общей площади земель. На сельскохозяйственные территории приходится 14,4 %. Плотность сельского населения достигает 3чел./км2 . Земли населенных пунктов составляют всего 2,3% от общей площади земель.

Таким образом, по степени урбанизации и характеру функционального потенциала,  территория ДМР подразделяется на следующие градостроительные зоны:

1. рекреационная и компенсационно-расселенческая (близрасположенная к Перми);

2. хозяйственно-ресурсная;

3. буферная зона познавательно-оздоровительной рекреации.

Градостроительные зоны объединяет система планировочных каркасов:

Транспортного – планировочно-коммуникационные оси, включающие транспортные коридоры (железные и автомобильные дороги, водные пути);

Ресурсного – сформированного расположением и добычей природных ресурсов;

Расселенческого -  формирующего вдоль планировочно-коммуникационных осей дифференцированную по степени урбанизации зону экономической активности;

Экологического – формирующего систему природного, рекреационного и историко-культурного потенциала территории.

По проектному предложению на основе пространственного расположения системы каркасов и наложения их на зоны экономической активности, выявляются Многофункциональные территориально-планировочные системы, включающие территории перспективного градостроительного развития с приоритетами жилого и дачного строительства, производственно-хозяйственной деятельности, рекреации, или познавательно-туристической специализации.

Система центров Добрянского муниципального района складывается в следующей системе уровней:

1. Центр района

Г. Добрянка - районный центр и  центр Добрянского городского поселения;

2. Центры поселений района

Пгт. Полазна - центр Полазненского городского поселения;

Сенькино,    Перемское,    Висим,    Залесная,    Дивья,    Вильва    -    центры муниципальных образований.

3. Центры локальных  систем расселения

При том, что каждое поселение района в силу своих территориальных особенностей имеет по несколько локальных систем расселения со своими центрами, в районе образуется система подцентров третьего уровня.

Градостроительные зоны ДМР

### Компенсационно-расселенческая зона ДМР.

Компенсационно-расселенческая зона района, включающая Полазненское городское поселение, Краснослудское и Дивьинское (южная часть) сельские поселения, фактически является рекреационной территорией части  северной Пермской агломерации, где расположено значительное число привлекательных мест туристическо-рекреационного и курортного назначения, участков ИЖС и садовых товариществ. Здесь же, на границе с Пермью в Краснослудском муниципальном образовании расположится порт, таможенный терминал. На основе использования транзитного положения зоны необходимо более активно формировать здесь логистические центры, специализированные рекреационные центры, агротехнопарки.

Однако, учитывая высокую степень освоенности и ценность ближайшей к Перми компенсационно -расселенческой зоны как рекреационной (Краснослудского образования и Полазненского поселения), необходимости ограничения нагрузок на эту территорию, предлагается развитие Дивьинского сельского поселения, а также и самой Дивьи, расположенной на дороге Пермь-Левшино-Ярино-Углеуральская, для размещения логистического центра.

Полазна, входящая в «зону экономической активности» и являющаяся одним из «полюсов роста Пермской агломерации»,  - важный пункт компенсационно - расселенческой зоны. Функции отдыха, рекреации и спорта для жителей Перми и ближних сельских поселений играют в этой зоне значительную роль. Проектом закрепляется роль Полазны как южного рекреационного центра района. В добавление к функционирующим базам отдыха «Боброво», «Демидково», «Росинка», «Лесная сказка», «Ностромо», «Лукоморье», «Ермаки», гороно-лыжной базе и центру активного отдыха «Полазна» в деревне Константиновка проектом предлагается организация туристско-рекреационной зоны в южной части поселения.

Первоочередные перспективы развития Полазны связаны с интенсивным жилищным строительством.

Учитывая  транспортно-коммуникационную привлекательность местоположения Полазны на транзитных магистралях, предлагается формирование торгово-развлекательного центра «Экопарк». Вдоль дороги Полазна - Чусовой, вблизи развилки, предлагается формирование учреждений придорожного сервиса.

В связи с положениями о формировании ряда предприятий в системе агробизнес-инкубаторов в контактной зоне между п.г.т. Полазна и д. Пеньки, предлагается создание агроколледжа с обширными территориями сельскохозяйственного назначения, включающего многочисленные специализации, в том числе народные промыслы, токарное, слесарное и мебельное производство.

На базе опытных полей возможно развивать агротуризм.

### Хозяйственно-ресурсная зона ДМР

Включает в себя Добрянское городское поселение, а также Сенькинское и Дивьинское (северная часть) сельские поселения. Это самая активно - деловая зона ДМР, в которой сосредоточены территории нефтяных месторождений и добычи, трассы транзитных газопроводов, нефтепроводов, транспортных артерий, энергетический кластер (ГРЭС), основные производственные комплексы по деревообработке и переработке, элементы строительного комплекса (производство стройматериалов), научно-исследовательские    учреждения    для     инновационных разработок, филиалы ВУЗов, административные функции и основные трудовые ресурсы района. Предлагается формирование в ж/п Ярино логистического центра.

Наличие в зоне 2 большого количества объектов культурного (памятники археологии, истории и архитектуры) и природного (прибрежные ландшафты, коренные хвойные подтаежные леса) наследия дает возможность  организации рекреационной и туристической деятельности.

В то же время близость  к Перми является предпосылкой продовольственного обеспечения краевого центра как направления производственной деятельности района.

Необходимо возвращение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, бывших ранее в ведении колхозов, с целью формирования на их основе системы агробизнес-инкубатора, технопарков, с совместными научными и учебными центрами, опытными полями и фермами с возрождением сельхозпредприятий на территории Добрянского (Завожик), и Дивьинского (Кухтым) сельских поселений.

Центральным ареалом инновационно-агротехнологической части соответствующего кластера может рассматриваться ареал д.д. Ярино, Кухтым, Фоминка, Завожик, Липово, на северной границе Ресурсно-хозяйственной зоны. При этом, центр этой зоны, или сам агробизнес-инкубатор может располагаться в д. Фоминка.  Следует предусматривать дифференциацию территорий для возделывания экологически чистой продукции, кормовых культур и др. При этом необходимо поощрять малый бизнес и малые сельскохозяйственные частные предприятия в этой сфере деятельности.

Наряду с новыми приемами повышения урожайности и продуктивности в этой зоне следует использовать возможности традиционного выращивания экологически чистой продукции в агробизнес-кластере на сельхозземлях Сенькинского (Сенькино, Усть-Гаревая) сельского поселения, на территориях, удаленных от промышленных центров.

Перспективы развития Сенькино:

развитие традиционной сельскохозяйственной производственной деятельности в системе агробизнес-кластера;

Территорию поселения возможно использовать для агротуризма на базе частных ферм и хозяйств.

Возможно освоение резервных территорий сельских населенных пунктов под комплексную жилую застройку (дачную) в районе Сенькино - Лябово.

В Сенькино или Усть-Гаревой, где были ремесленные традиции народных промыслов,  следует создать колледж или средние учебные заведения по подготовке кадров по специальностям: народные промыслы, токарное и слесарное дело, гончарное производство, реставрация, строительные специальности. В Сенькинском МО планируется организация кирпичного производства на базе залежей качественных глин.

Преодоление оторванности Сенькинского поселения должно быть компенсировано посредством строительства моста через Камское водохранилище либо в районе южная части Добрянки, либо севернее Пермской ГРЭС в районе Ломоватово

Урбанизированная часть зоны будет сохранять свою доминирующую роль, а г. Добрянка, как основная ее часть, будет наращивать административно-производственный потенциал.

В ближайшей перспективе в Добрянке предполагается увеличение количества градообразующих предприятий:

строительство лесоперерабатывающей зоны,  включающей  фанерный цех, вблизи Пермской ГРЭС, на базе собственных березовых лесов района и, видимо, на привозной древесине малоценных пород  ;

строительство  филиала Пермского  порта в  южной  части  города вблизи бывшего межхозяйственного лесхоза,

создание филиалов ВУЗов,

создание     научно-исследовательских    учреждений    для     инновационных разработок агропромышленного комплекса,

организация   производства   стройматериалов   на   базе   разорившихся   или ликвидированных предприятий,

создание производственных предприятий по заготовке кормов (в отведенных резервных зонах),

Следует обратить внимание на сильное тепловое загрязнение водоема от ГРЭС, однако акваторию рядом со станцией можно использовать для рыборазведения;

Возможность развития агротуризма на базе агро-бизнес-инкубатора.

### Буферная зона экологического каркаса территории и зона познавательно-оздоровительной рекреации.

В эту зону входит почти целиком Висимское, Перемское и Вильвенское сельские поселения. Зона включает в себя сразу 3 центра сельских поселений.

В северной части Добрянского муниципального района сосредоточена большая часть ООПТ, входящих в природно-экологический каркас Добрянского района как неотъемлемая часть Пермской агломерации и Камской долины. В общей площади района территории ООПТ составляют 10,6%. В северной части сосредоточено 60% из их числа.       Такая концентрация при сохранении необходимых условий очень благоприятна для выживания природных комплексов. Именно такая обширная территория ценных природных ландшафтов сложилась на севере района, вдоль долины Косьвы. К ней примыкает Южно-Романовское болото территорией 7693 га.

Северная экологическая зона должна служить мощным барьером разрушительной экспансии промышленного Соликамско-Березниковского  и Губахинского химического кластера. Необходимо предотвратить размещение в северной части Добрянского района промышленных и других производственных, предприятий, потенциально опасных в экологическом отношении.

Преобладающим направлением производственной деятельности в этой зоне будет сельскохозяйственная с ориентацией на традиционные технологии животноводства и растениеводства и инновационные технологии производства продукции из них, с расширенным ассортиментом, в единой структуре агрокомплекса. Зона позиционируется как территория производства экологически чистых продуктов питания.

Необходимо повысить процент земель сельскохозяйственного использования на территориях Перемского сельского поселения (за исключением ранее намеченных к вырубке земель на территории коренных таежных лесов.). Предлагается размещение в каждом сельском поселении автоматизированных молочных комплексов и сведение к минимуму перевода земель сельскохозяйственного назначения под жилую застройку;

Проектом предлагается на базе существующих сельхозпредприятий создавать учебные центры для обеспечения кадрами: в селе Перемское - Косьвинского совхоза, колхоза «Прикамье», в Висиме - ООО «Урал». В с. Перемском целесообразно восстановить и расширить деятельность предприятия механизации, на базе которого готовить специалистов механизаторов.

Для территорий, специализирующихся на животноводстве, необходимо предусмотреть создание кормозаготовительных предприятий и кооперативных организаций, что будет содействовать трудозанятости населения в отдаленных и труднодоступных населенных местах.

Производство экологически чистой сельхозпродукции  становится неотъемлемой частью оздоровительно-рекреационной роли  района.  Зоны санаториев, домов отдыха, турбаз, рыбацких баз, коттеджных и дачных поселков могут располагаться вдоль левого побережья камского водохранилища и его заливов в районе деревень и поселков:  Бор-Ленва, Висим, Ольховка, Нижний Лух, Красное, а также на  р. Косьве,  в заброшенных деревнях между  Перемским и Таборами.

Имеется возможность развития агротуризма на базе частных ферм и хозяйств.

Территория третьей функционально-планировочной зоны богата памятниками археологии, истории и культуры.  На этой базе возможно развитие туристских ряда маршрутов, посвященных истории и культуре района.

Система планировочных каркасов территории ДМР

Структура транспортного каркаса

По плотности сети дорог с твердым покрытием Пермский край находится на 49 месте в России, что снижает деловую активность. Проектом предусматривается дополнение меридиональных связей выходом железной дороги в проектируемую систему трансфедеральной магистрали Белкомур и создание системы широтных связей внутренних и внешних связей района в системе края.

Структура ресурсного каркаса  сформирована расположением и местами разработки природных ресурсов района, к которым относятся полезные ископаемые и территории вторичных мелколиственных лесов, не входящих в природно-экологический каркас территории. Ресурсный каркас составляет основу оси размещения зоны экономической активности района;

Структура расселенческого каркаса формируется вдоль планировочно-коммуникационных и природных связей, создавая дифференцированную по степени урбанизации  систему осей расселения района.

Структура природно-экологического каркаса территории.

В сложившемся градостроительном зонировании природно-экологический каркас вместе с примыкающими землями сельскохозяйственного назначения определяют характер дальнейшего функционального использования.

Природно-экологический каркас данной территории составляет Камское водохранилище, образованное на р. Каме и, частично, на р. Чусовой (Чусовской залив), система средних (Косьва), малых рек, ручьев и озер, формирующих дренажную сеть района, сохранившиеся таежные коренные леса, защитные леса, заказник, ООПТ.

Проектом предусмотрен вывод коренных лесов из плана лесозаготовок и вырубки под пахотные земли.

Учитывая особую привлекательность западной прибрежной части района, придается статус территории с особым режимом использования «Висимскому историко-природному комплексу» вблизи населенных пунктов Бор-Ленва, Висим, Нижний Лух. Здесь возможно развитие функций отдыха, туризма. Необходимо создание условий для развития частных пансионов гостиничного обслуживания.

Кроме того, организуется особо охраняемая природная территория с гидрологическим заказником и охранными зонами в бассейне р. Тюсь и ее притоков.

Структура экологического каркаса включаетв себя следующие функциональные зоны с особыми режимами лесопользования:

Защитная – леса, защищающие реки от пересыхания, транспортные магистрали от снежных заносов;

Рекреационная – лесные массивы в одно-полутора- часовой доступности от населенных пунктов;

Хозяйственно-промышленная – участки леса, на которых ведется плановая вырубка и другая хозяйственная деятельность;

Средоформирующая – основные лесные массивы северной и южной тайги, фактически, зона покоя животного и растительного мира района.

Структура историко-культурного каркаса территории.

Историко-культурный каркас территории района формируется по трем планировочным осям:

юго-западная часть Камского водохранилища, где сложились три историко-культурные группы, включающие:

- Краснослудско-Полазненскую группу археологических, исторических, архитектурных и природных памятников;

Согласно Постановлению коллегии Министерства культуры РСФСР от 19 февраля 1990г., № 12, коллегии Госстроя РСФСР от 28 февраля 1990г., № 3 и президиума Центрального совета ВООПИК от 16 февраля 1990г., № 12 (162) Полазненское городское поселение отнесено к категории исторических городов. Использование его территории должно регламентироваться Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002г, № 73-ФЗ.

Ландшафтный памятник природы - Полазненский бор - охраняемый ландшафт регионального значения, режим охраны которого установлен Указом Губернатора Пермского края от 26 июня 2001г., № 163. Использование его территории должно регламентироваться Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995г, № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (статья 21).

Подлежит внимательному отношению историческая, так называемая сельская часть и ее сохранившаяся доминанта - обращенная к заливу и к зоне центра Свято-Троицкая церковь на улице Революции.

- западную левобережную группу, включающую г. Добрянку, с памятниками истории, и архитектуры, исторические населенные пункты Добрянского городского  поселения. В г. Добрянке можно выделить три группы памятников со своими объединенными охранными зонами. От стрелки центральной части города, где расположены: церковь Рождества Богородицы, дом управляющего железоделательным (Добрянским) заводом и заводская контора, отходят улицы Советская (Билимбаевская) и Ленина (Домовая), вдоль которых группируются основные памятники истории и архитектуры. Вдоль этих улиц, захватывая прилегающие участки поперечных улиц, организовываются объединенные охранные зоны для двух групп памятников. Третья охранная зона организуется вокруг Свято-Митрофаниевской церкви;

- западную правобережную группу, включающую Сенькинское сельское поселение с памятниками археологии, историческими сельскими населенными пунктами и памятниками природы;

Косьвенская группа исторических поселений с археологическими памятниками на берегах р. Косьвы - Перемское и Никулино -  расположена на землях Заказника и особо охраняемой природной территории болотного комплекса;

группа исторических населенных пунктов, тяготеющих к железной дороге,  включает д. Кухтым Добрянского с.п., д. Кыж Вильвенского с.п., с которым связана историческая деревня Голубята того же поселения, и д. Таборы Перемского с.п. с группой археологических памятников.

В зависмости от зоны, в которой образуются точки пересечения каркасов как узлы зон экономической активности, рекреации, перспективного градостроительного развития, скопления объектов истории культуры, возникают многофункциональные территориально-планировочные системы – зоны деловой активности.

Функциональное зонирование  ДМР

Функциональное зонирование Добрянского муниципального района определяют три его градостроительные зоны и, пронизывающая их, система каркасов территории: расселенческого, ресурсного, историко-культурного.

Район представляет собой два вида территории – урбанизированную и  лесную с включением сельских населенных пунктов.

Субурбанизированная зона Перми, одновременно является урбанизированной частью района, для которой характерно функциональное деление территории в соответствии с транспортными и природными осями  расселения  всего района и отдельных поселений.

Так берега основных природных осей расселения, таких как  Камское водохранилище, Чусовской залив,  р. Чусовая и наиболее крупные их притоки между существующими населенными пунктами активно застраиваются  рекреационными объектами, для чего используются резервные территории  и территории под  залежными  землями.   Территории населенных пунктов поселений  образуют системы  расселения  двух порядков – основного и локального.  К землям населенных пунктов внутри поселений примыкают  земли сельхозназначения  или  промышленности  (в зависимости  от  градостроительной зоны).  Поскольку основную территорию района занимают лесные территории, земли сельхозназначения дискретны.

Наиболее урбанизированная территория района, охватывает две градостроительные зоны, в которых  сосредоточено основное население района.

1. контактная компенсационно-расселенческая зона г. Перми, отделенная от нее  Камским водохранилищем, это зона, в которой размещаются коттеджные поселки, мало- и средне- этажное постоянное и сезонное жилье,   краткосрочная рекреация, санатории и профилактории, колледжи, филиалы ВУЗов, опытные поля и лаборатории инновационных производств, порт, терминалы, логистика, крупные торговые комплексы на магистралях, малые пищевые и перерабатывающие предприятия, огороднические открытые и парниковые хозяйства и пр., обслуживающие г. Пермь;

2. хозяйственно-ресурсная зона района, где расположена наибольшая часть природных ископаемых, предприятий по их добыче и переработке, пашни и сельхозпредприятия. Промышленные земли и земли агро-бизнес-инкубаторов  сельскохозяйственного профиля  тяготеют к транспортным магистралям.  Расширение земель сельхозназначения (пашни) идет  за счет  восстановления  залежных земель и, в отдельных случаях за счет расчистки территорий вторичных березово - осиновых  лесов сельскохозяйственных лесничеств, территории которых используются также для сенокосов и пастбищ  лесов сельских  лесничеств.  Основные сельскохозяйственные территории ресурсной зоны  располагаются  в сельских поселениях Сенькинском ,  Висимском.   Вблизи от Перми и Добрянки будет, в основном, развиваться огородничество:

3. К северу от урбанизированной территории района, в основном, на территории Полазненского и, частично, Вильвенского сельских поселений, расположена третья буферная зона познавательно-оздоровительной рекреации. Ресурсом этой зоны являются исторические деревни и села, памятники археологии и культуры. Основными осями расселения этой зоны являются реки Косьва, Вильва, авто- и железнодорожная магистрали. Наиболее многолюдные населенные пункты, на местах пересечения или совпадения трасс рек и железной дороги. Основной вид деятельности этой зоны – мясомолочное животноводство, освоение лесосеки, обеспечение продуктами питания и обслуживание рекреационно-туристической отрасли хозяйства зоны и района.

Кроме общего для района функционального макро-зонирования и мезо-зонирования  каждой градостроительной зоны, описанного выше, микрозонирование определено для каждого городского и сельского поселения как стратегия их развития.

### Развитие рекреационных территорий

В границах территории Добрянского муниципального района предусматривается использование значительной части земель для организации рекреационных зон, обеспечивающих развитие массового загородного отдыха, туризма, спортивно-оздоровительных и других объектов. Предусматривается размещение двух основных видов отдыха – кратковременного, длящегося от одного до нескольких выходных и праздничных дней и длительного, обеспечивающего отдых детей во время каникул, работающего населения во время отпусков и активной группы неработающего населения, предпочитающего проводить отдых за пределами города – в учреждениях отдыха общественного типа.

Определение номенклатуры, вместимости и, соответственно, требуемых размеров территории для организации загородного отдыха зависит от большого числа факторов: от возрастной структуры населения, соотношения городской и сельской групп населения, размеров населенных пунктов и их дислокации, характера и уровня социально-экономического развития, природно-климатических условий, расположения в системе расселения и многих других. На данной стадии проекта выполняется определение ориентировочных размеров территорий по основным видам отдыха, исходя из укрупненных удельных показателей, приводимых в материалах ранее выполненных разработок проектных институтов и публикаций соответствующих специалистов.

Особенностью проектируемого района является невысокая общая численность населения, составляющая 70 тысяч человек при обширных размерах территорий, большей частью залесенных, а также дисперсный характер расселения сельского населения, составляющего около 20 % и проживающих, большей частью, в населенных пунктах от 10 до 100 человек, за исключением нескольких центров поселений, с населением в 300 и более человек. Применительно к этим условиям основными видами отдыха для жителей городских поселений являются отдых в лесу, на пляжах, на индивидуальных дачах и садово-огородных участках, обеспечивающих отдых населения всех возрастных групп. Наибольшие размеры территорий требуются для развития отдыха в лесных массивах при принятых нагрузках по 5-7чел/га, а также для организации комплексов садово-дачных кооперативов, являющихся по существу местами смешанного отдыха, т.к. позволяют обслуживать население и в выходные дни, в периоды отпусков и каникул.

При определении ориентировочных размеров территорий дачных комплексов принимается обеспеченность дачными участками до 75% семей населения городских поселений. Число дачных и садово-огородных коллективов для сельского населения принимается минимальным – в размере до 10%  обеспечения семей. При этом представляется целесообразным организацию этого вида досуга в сельской местности за счет реорганизации заброшенных населенных пунктов, расположенных в наиболее пригодных для целей отдыха местах. Для развития остальных видов и кратковременного, и длительного отдыха, размещаемых, как правило, также в границах лесных массивов, размеры требуемых территорий значительно меньше (дома отдыха, пансионаты, пионерские лагеря, всевозможные спортивно-оздоровительные, рыболовные, охотничьи и др. базы, площадки для игр и отдыха детей и взрослых и другие объекты. Следует отметить, что объекты, предусмотренные проектом для развития всех видов кратковременного отдыха для населения каждого поселения размещаются в достаточно комфортных местах  в пределах нормативных радиусов транспортной доступности – 1,5 км. Объекты длительного отдыха также размещаются в границах района в наиболее благоприятных местах по природным, транспортным и др. условиям.Общая расчетная площадь территории, необходимой для организации отдыха населения проектируемого района определена в количестве 3400-3500 га. Однако ресурсный потенциал для развития учреждений отдыха, включающего наличие прекрасных лесных массивов, водных артерий, транспортных связей, благоприятных ландшафтных, климатических условий и местоположения в системе расселения в проектируемом районе очень высок.

В этой связи проектом предусматриваются территории потенциально пригодные для развития учреждений отдыха и туризма регионального и федерального значения в масштабах, превышающих потребности населения района и размеров, предусмотренных в работе СТП Пермского края и размещаемых в ганицах компенсационных территорий и за его пределами. В проекте даны места размещения и ориентировочные площади потенциала перспективного развития рекреационной деятельности в границах каждого поселения, реализация которого будет осуществляться по мере возможности и спроса.

Таблица 10 Проектные предложения по размещению рекреационных зон в границах дмр

| № | Наименование показателей | Наименованите поселений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Добрянское | Полазненское | Вильвенское | Висимское | Дивьинское | Краснолукское | Перемское | Сенькинское | Итого по району |
| I | Зоны рекреационных территорий для обслуживания населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Кратковременного отдыха (без учета дач) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 803 | 385 | 42 | 52 | 62 | 62 | 52 | 42 | 1500 |
|  | В т.ч. – лесные массивы | 780 | 370 | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 1450 |
|  | - территории объектов отдыха (базы, пляжи, сооружения) | 21 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
|  | 2. Долговременного отдыха (дома отдыха, пансионаты, участки пионерских лагерей и др) | 135 | 63 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 250 |
|  | ИТОГО | 938 | 448 | 50 | 61 | 72 | 72 | 60 | 49 | 1750 |
| II | Зоны потенциально возможного развития рекреаций для объектов всех видов отдыха (включая туризм, но без учета дач) федерального и регионального значения | 5700 | 1870 | 8130 | 12 | 10450 | 4740 | 0200 | 30 |  |
| III | Зоны развития территорий дачных и садово-огородных товариществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено территорий | 1150 | 320 | 200 | 130 | 1360 | 550 |  | 550 | 260 |
|  | Из них требуется для обслуживания населения Добрянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Развитие рекреационно-туристского  комплекса Добрянского муниципального района и зон охраны объектов культурного наследия

Природно-экологический каркас, и, в первую очередь берега Камского водохранилища, рек Косьва, Вильва и малых рек, расположенных в наиболее красивых и доступных местах, соединяясь с землями историко-культурного каркаса, создают структуроформирующие оси эколого - культурного развития туристической отрасли экономики района.

Наиболее привлекательны для развития массового отдыха жителей Пермского края в ДМР являются санатории, дома отдыха, спортивные базы, расположенные и перспективны, на левом берегу Камского водохранилища между Ельниками, Городищем в Краснослудском сельском поселении и Полазной, между Полазной и Добрянкой, в н.п. Залесная, Мохово, Ивановка, Бесово, Лунежки, Горы, Ключи; санаторные группы формируются между д. Бор-Ленва и Висим, у д. Сенькино, у д. Нижнее Красное в Перемском сельском поселении, на правом берегу Чусовского залива Камского водохранилища у д.   Ветляны, Усть-Шалашная.

Основной упор следует делать развитие рекреаций для летнего отдыха детей дошкольного и школьного возраста экономически несостоятельных семей Перми, Добрянки, а, вероятно и Березников. Новые турбазы и спортивно-оздоровительные комплексы формируются у д. Талка и на проектируемой дороге от Омеличей до Губахи. Все исторические населенные пункты, места археологических памятников и объектов культуры соединены туристическими маршрутами, на которых длжны быть созданы гостиницы, кемпинги, музеи и другие объекты индустрии отдыха.

- Для развития рекреационно-туристского комплекса ДМР необходимо разработать "Проект зон охраны объектов культурного наследия района»;

Первоочередными задачами развития туристско-рекреационно-оздоровительного комплекса являются:

- Наряду с существующим статусом «историческое населенное место РФ» г. Добрянка и пгт Полазна (постановление коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г. №3, Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 г.№12, президиума ЦС ВООПИК от 16.02.1990 г. №12) необходимо придание статуса «историческое населенное место» и отдельным населенным пунктам: Ярино, Фоминка, Горы, Лунежки, Завожик. Добрянского городского поселения. Придание статуса «исторического тракта» участку дороги Пермь – Березники. Усиление мер охраны объектов историко-культурного наследия, Наряду с существующим статусом «историческое населенное место РФ» г. Добрянка и пгт Полазна (постановление коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 г. №3, Министерства культуры РСФСР от 19.02.1990 г.№12, президиума ЦС ВООПИК от 16.02.1990 г. №12) необходимо придание статуса «историческое населенное место» и отдельным населенным пунктам: Ярино, Фоминка, Горы, Лунежки, Завожик, Перемское, Таборы, Голубята. Сенькино, Усть-Гаревой, Никулино, Кухтым, Кыж.

- Развитие музейных функций при доминирующей роли Добрянки, создание экспозиций и экскурсионных маршрутов, связанных с железодеятельными заводами, с вовлечением в экскурсионную деятельность населенных пунктов ДМР и соседствующих районов. Строительство новых и увеличение финансирования на поддержание существующих музеев, памятных мест, гостиниц, санаториев, турбаз, спортивно-развлекательных баз и центров, объектов кустарных изделий, шитья на дому и т.д.

- Создание современных спортивно-развлекательных центров, как на базе существующей спортивной биатлонной школы, так и строительство комплекса «аквапарк».

- Разработка комплексной программы развития на территории ДГП туристско-рекреационного направления на основе имеющихся сегодня в Добрянке санатория «Уральская Венеция», и других объектов (лыжных баз, домов отдыха, турбаз), а также с учетом памятников истории и архитектуры, представленных сооружениями железоделательных, чугунно- и медеплавильных производств, находившихся на протяжении многих веков во владении Демидовых.

# Развитие транспортной инфраструктуры

При разработке проектных предложений были поставлены следующие задачи:

- Учет положения и роли территории района в планировочной структуре и системе расселения региона;

- Учет прохождения по территории района транспортных путей международного и федерального уровня;

- Рассмотрение транспортной инфраструктуры района на уровне региональных и местных транспортных связей;

- Повышение степени интегрированности транспортной сети района в транспортную сеть региона и смежных территорий;

- Повышение структурной связности территории и устойчивости транспортной сети района;

Создание инфраструктурных условий для повышения транспортного обеспечения и качества транспортных услуг населению, как составного элемента повышения качества жизни:

- Выработка мероприятий по повышению безопасности и скорости передвижения;

- Инфраструктурное обеспечение развития производственно-экономической базы района.

В Федеральном проекте «Транспортная стратегия Российской Федерации» транспорт назван одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важной составной частью производственной инфраструктуры.

В планировочной структуре Пермского края Добрянский муниципальный район занимает соседнее положение с центром, примыкая непосредственно к городской территории Перми. По материалам «СТП Пермского края» в состав Пермской агломерации входит примерно треть территории Добрянского района. Через территорию Добрянского района проходит наиболее короткая связь Пермского транспортного узла с северными территориями края и с сопредельными с ним территориями. В связи с планируемым  развитием добывающей и лесной промышленности в северных регионах в масштабах страны, ожидается значительное увеличение транзитной нагрузки на дороги меридионального направления, в том числе Добрянского муниципального района, что приводит к необходимости развивать дублирующие направления и замкнутые транспортные системы, для увеличения безопасности и надежности транспортного обслуживания населения и территорий района.

Проектные предложения по транспортной инфраструктуре Добрянского муниципального района разработаны на основе транспортных решений в «Схеме территориального планирования Пермского края» НПИ «ЭНКО» 2006г, «Генерального плана г.Добрянка», с учетом перспектив развития поселений района и планов реализации экономического и рекреационного потенциала территории, а также на основании данных, предоставленных администрацией Добрянского муниципального района.

В основе транспортной инфраструктуры района лежат: - железнодорожная линия «Пермь (Левшино)-Ярино-Углеуральская», существующие автомобильные дороги регионального значения «Пермь-Березники» и «Полазна-Чусовой» с выходом на федеральные трассы 1Р-344 на Кудымкар и 1Р-242 «Пермь-Екатеринбург» юго-восточного направления. Указанные дороги позволяют осуществлять внешние связи района с соседними территориями Пермского края, с центром края – Пермью и смежными территориями соседних  районов.   Они, также, являются (вместе с автодорогой местного значения «Добрянка-Ольховка») основными осями транспортной инфраструктуры района.

При разработке проектных предложений были поставлены следующие задачи:

- Рассмотрение транспортной инфраструктуры Добрянского муниципального района на уровне региональных и местных транспортных связей;

- Учет положения территории района в планировочной структуре и системе расселения Пермского края;

- Повышение степени интегрированности транспортной сети района в транспортную сеть Пермского края и смежных территорий;

- Соответствие намечаемому функциональному зонированию территории;

- Повышение структурной связности территории и устойчивости транспортной сети;

- Создание инфраструктурных условий для повышения транспортного обеспечения и качества транспортных услуг населению, как составного элемента повышения качества жизни;

- Выработка мероприятий по повышению безопасности и скорости движения.

- Инфраструктурное обеспечение развития производственно-экономической базы района;

- Обеспечение транспортной доступности всех населенных пунктов района.

Проектная транспортная инфраструктура включает сеть существующих железных дорог, сеть существующих и проектных автомобильных дорог регионального и местного значений, существующие автостанции, станции и остановочные пункты на железной дороге, устройства речного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Настоящим проектом поддерживаются предложения «Генерального плана г.Добрянка» по железнодорожному транспорту:

- восстановление пассажирского движения;

- строительство пассажирской станции и вокзала с привокзальной площадью в районе Крутой горы с соответствующим резервированием территории;

- строительство новых подъездных путей к предлагаемым площадкам промышленного освоения;

- реконструкция ряда существующих подъездных путей к промышленным предприятиям.

Автомобильный транспорт.

В перспективе значение транзитной автодороги регионального значения «Пермь-Березники» возрастет. Планируется увеличение грузовых перевозок по автодороге в связи с прогнозируемым развитием промышленности на севере Пермского края и в сопредельных с ним территориях.

Проектом поддерживается предусмотренная реконструкция автодороги «Пермь-Березники».

Проектным решением предлагается создание опорной сети автомобильных дорог Добрянского муниципального района. Структура опорной сети сформирована с учетом сложившейся системы автодорог, предложений генплана г.Добрянка и проектов сельских поселений района. А также на основе анализа экономического и рекреационного развития  территорий.

Предлагаемая структура проектируемого опорного автотранспортного каркаса состоит из основных дорог регионального и местного значений.

В проекте планируется усиление местной автодорожной сети, создание дополнительных выходов на существующую автодорожную региональную сеть и железнодорожную линию, а также  обеспечение всех населенных пунктов района подъездами с твердым покрытием, в ряде случаев это тупиковые подъезды к отдельным малочисленным местам проживания.

Опорная система автомобильных дорог включает региональные и местные дороги Добрянского района. Прежде всего, это существующие региональные автодороги – «Пермь-Березники» и «Полазна-Чусовой», по которым осуществляются как внутренние, так и внешние связи территории.

Далее, в составе опорной сети предлагаются следующие автодороги:

- автодорога «Голубята-Вильва-Таборы» меридионального направления обслуживает местные связи восточных территорий района, являясь дополнительным, дублирующим звеном в системе автодорог меридионального направления;

- «Фоминка-«Добрянка-Ольховка»»,

- «Ольховка-Нижний Лух»,

- «Нижний Лух-«Пермь-Березники»»

- «Красное-Филагино-«Пермь-Березники»»

- «Нижний Лух-а/д «Красное-«Пермь-Березники»»

Вышеперечисленные дороги, вместе с а/д «Пермь-Березники», образуют замкнутую систему работающую на местных связях, обеспечивая устойчивую и безопасную транспортную доступность западных прибрежных территорий района, а также населенных пунктов Висимского, Добрянского и части Перемского поселений до центра – Добрянки, кроме этого система дорог дает выход на внешние связи региона.

- «Добрянка-Ярино». Автодорога соединяет центр района с ближайшей железнодорожной станцией;

- ««Пермь-Соликамск»-Вильва». Автодорога широтного направления, является связью двух меридиональных автодорог – «Пермь-Березники» и новой дороги на  востоке района.

Основные дороги Сенькинского поселения – это выходы на а/д «Пермь-Ильинский» и дороги, обслуживающие прибрежные территории поселения. В проекте предусматривается, кроме существующего,  дополнительный выход на региональную автодорогу, что позволит создать дублирующую систему, обеспечивающую надежность и безопасность транспортного обслуживания населения и территории. Опорная сеть включает:

- «Патраки-Комариха»,

- ««Пермь-Ильинский»-Сенькино»,

- ««Шемети-Пахнино»-Рассохи».

Проектом предусматривается расширение местной автодорожной сети с целью наиболее полного обслуживания населенных пунктов и территорий района. Поскольку все дороги существующей местной сети района назначены III технической категории, в проекте предусматривается доведение технических параметров дорог до соответствующих по классификации.

По правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 28/09 2009г.) пересечение дорог III технической категории с железными дорогами осуществляются в разных уровнях. Проектом предусматривается устройство всех пересечений автодорог III технической категории с железнодорожными путями  в разных уровнях.

Ниже приводится список основных автодорог, предусмотренных к строительству и реконструкции.

Реконструкция а/д «Висим-Нижний Лух». Автодорога обеспечивает связь прибрежных западных территорий с центром муниципального района - автодорога находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует параметрам III технической категории;

Строительство а/д «Пермь-Березники»-Нижнее Красное» с пересечением реки Косьва, протяженность автодороги 14 км, дорога обеспечивает выход северо-западных территорий на а/д «Пермь-Березники»;

Строительство автодороги «Челва-Н.Красное» (до переправы) – протяженностью 6,2 км. Автодорога обеспечит транспортную связность территории Перемского сельского поселения и выход на административный центр поселения.

Строительство а/д «Полазна-Чусовой»-Голубята-Вильва-Таборы-Нагорное», с обходом п.Вильва. Протяженность автодороги составит   км. Предлагаемая дорога усиливает автодорожную сеть Добрянского района, обеспечивая выходы на региональные автодороги Пермской области, образуя дублирующие к существующей сети автодорожные пути и альтернативные выходы. Кроме этого, связывает отдельные населенные пункты восточной территории между собой и создает инфраструктурное развитие прилегающих территорий, предусматриваемое в настоящем проекте. Трасса автодороги проходит по существующим дорогам, с достройкой отдельных участков;

Строительство новой автодороги «Нижний Лух - а/д «Пермь-Березники» протяженностью 24 км, на расчетный срок. Автодорога образует выход рекреационных территорий Висимского поселения на региональную автодорогу «Пермь-Березники» и далее на восточные территории Добрянского района и соседних с ним районов Пермской области.

Строительство новой автодороги «Нижний Лух-Нижнее Красное», протяженностью 20 км предусмотрено на расчетный срок. Автодорога обеспечит связь Висимского сельского поселения с Перемским, а также выход на западные территории рекреационного и туристического использования;

Реконструкция автодороги «Пермь-Ильинский»-Усть-Гаревая», протяженностью 31,6 км, предусмотрена на первую очередь. Автодорога является основным выходом Сенькинского сельского поселения на автодороги внешней сети, обеспечивая связь с Пермью и центром Добрянского муниципального района. Технические параметры дороги не соответствуют параметрам III категории.

Строительство новой автодороги «Патраки-Комариха, протяженностью 4,3 км, предусмотрено на расчетный срок. Автодорога обеспечит связь Сенькинского поселения с Ильинским, создаст дублирующий выход на а/д «Пермь-Ильинский».

Строительство новой автодороги «Фоминка-«Добрянка-Ольховка», примыкание, протяженностью 11,5 км, строительство предусмотрено на расчетный срок. Предлагаемая автодорога, вместе с а/д «Фоминка-Голубята», образует связь западных территорий с восточными, образует замкнутую автодорожную систему в центральной части Добрянского района.

Реконструкция автодороги «Фоминка-Голубята» протяженностью  км. предложена на расчетный срок, Автодорога образует выход восточных территорий района на а/д «Пермь-Березники».

Строительство а/д «Пермь-Березники»-Александровск». Автодорога предназначена для связи промышленных зон восточной части Пермского края с рекреационными зонами Добрянского района. Осуществление строительства такой дороги может быть отнесено на отдаленную перспективу, за пределами расчетного срока.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» пересечение автомобильных дорог I-III технической категории с железными дорогами должно осуществляться в разных уровнях. В проекте предусматриваются строительство следующих путепроводных пересечений:

- в створе с а/д «Пермь-Березники»-Вильва»;

- в створе с а/д «Фоминка-Голубята»;

- в створе в а/д «Ольховка-Кыж»;

- в створе с а/д «Добрянка-Ярино».

Кроме этого, предусматривается строительство мостовых переходов на пересечении автодорог с реками:

- через р.Косьва в створе с а/д «Пермь-Березники»-Н.Красное»;

- через р. Нижний Лух в створе с а/д «Нижний Лух-Н.Красное»;

- через р.Нижний Лух в створе в а/д «Нижний Лух-«Пермь-Березники»;

- через р.Вильва в створе с а/д «Вильва-Мутная-Голубята»;

В проекте предусмотрено развитие сети автомобильных дорог местного значения, для обеспечения подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам Добрянского муниципального района. В том числе строительство новой автодороги месного значения от а/д «Пермь-Березники» до намеченного горнолыжного курорта.

Учитывая намечаемый значительный объем реконструкции и строительства автодорог местного значения, проектом предлагается организация по ним новых автобусных маршрутов в напралении Нижний Лух – автодорога Пермь-Березники – Милково и Голубята-Вильва-Таборы, что значительно повысит уровень транспортного обслуживания населения.

В проекте предусматривается строительство двух АЗС на автодороге «Пермь - Березники» - у д. Ключи на первую очередь и в Перемском районе - на расчетный срок. Кроме этого, в районе д. Фоминка предлагается размещение центра сервисного обслуживания автотранспорта.

Градостроительные ограничения, связанные с транспортной инфраструктурой.

Ограничением использования территории можно считать земли транспортных коммуникаций и сооружений.

Для железных дорог в Российской Федерации установлены охранные зоны, в пределах которых ограничивается градостроительная деятельность. Размеры ограничений и порядок использования охранных зон и полос отвода железной дороги установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006г. №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог». Согласно установленным нормам ширина охранной зоны железной дороги определена – не менее 100 м.

Для автомобильных дорог это полосы отвода дорог.

Кроме того, для автомобильных дорог устанавливаются (вне населенных пунктов) придорожные полосы, использование которых должно быть согласовано с владельцем дороги и с исполнительными органами власти на областном и местном уровне.

Согласно распоряжению Дорожного агентства Пермского края от 25.08.2010г. № СЭД-44-01-06-65 «Об установлении придорожных полос автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения Пермского края» для автодорог регионального и межмуниципального значения Пермь-Березники, Полазна-Чусовой, Добрянка-ст.Ярино, «Пермь-Березники»-Добрянка №2, Пермь-Ильинский ширина придорожных полос  составляет 100 м.

Речной транспорт

Согласно основным направлениям развития водного транспорта в «СТП Пермского края», водный путь по р.Кама является важным звеном в единой глубоководной системе Европейской части России. В связи с этим, предусматривается модернизация и развитие портового хозяйства края, т.к. оно не соответствует современным требованиям по состоянию причалов, составу перегрузочной техники, наличию терминальных комплексов. В «СТП Пермского края» предлагается поэтапное открытие водных путей для иностранных судов, развитие туристских, круизных и прогулочных перевозок, в том числе, сооружение нового современного речного вокзала в г.Добрянка.

Настоящим проектом предусматривается  реконструкция водного пути по р.Кама, строительство нового пассажирского причала и вокзала в исторической части г.Добрянка, а также реконструкция причалов в пгт. Полазна, дд. Лябово, Нижний Лух, Висим, Бор-Ленва, с организацией местных линий речного пассажирского транспорта.

В районе на перспективу предлагается вместе с действующей переправой Добрянка-Лябово, устройство новой паромной переправы в Красном через реку Косьва.

Кроме этого предусматривается строительство и обустройство грузового причала в г.Добрянка.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт.

- восстановление пассажирского движения;

- строительство пассажирской станции и вокзала с привокзальной площадью в районе Крутой горы с соответствующим резервированием территории;

- строительство новых подъездных путей к предлагаемым площадкам промышленного освоения;

- реконструкция ряда существующих подъездных путей к промышленным предприятиям.

Все предусмотренные мероприятия по железнодорожному транспорту отнесены на расчетный срок.

Автомобильный транспорт

Первая очередь строительства

- Строительство новой автодороги местного значения а/д «Добрянка-Ольховка»-ПРГЭС, протяженностью 6,6 км.

- Капитальный ремонт а/д Добрянка-а/д«Пермь-Березники» в районе д.Ключи.

- Капитальный ремонт а/д «Добрянка-Ольховка».

- Реконструкция автодороги «Висим - Нижний Лух».

- Капитальный ремонт автодороги «Пермь-Ильинский» - Усть-Гаревая».

- Строительство  АЗС.

Расчетный срок

- Строительство новой а/д «Пермь-Березники» - Нижнее Красное», с пересечением р.Косьва;

- Строительство новой автодороги «Челва – Нижнее Красное» (до переправы);

- Строительство а/д Голубята – Вильва – Таборы , с обходом п.Вильва;

- Строительство новой автодороги «Нижний Лух – а/д «Пермь-Березники»;

- Строительство новой автодороги «Нижний Лух – Нижнее Красное»;

- Строительство новой обходной автодороги на севере г.Добрянка;

- Строительство новой автодороги «Патраки – Комариха»;

- Строительство новой автодороги «Фоминка – а/д «Добрянка – Ольховка»;

- Реконструкция автодороги «Фоминка – Голубята»;

- Строительство путепроводных пересечений автодорог с железнодорожными линиями:

- в створе с а/д «Пермь – Березники» - Вильва»;

- в створе с а/д «Фоминка – Голубята»;

- в створе с а/д «Ольховка – Кыж»;

- в створе с а/д «Добрянка – Ярино».

- Строительство мостовых переходов на пересечении автодорог с реками:

- через р. Косьва, в створе с а/д «Пермь-Березники» - Нижнее Красное»;

- через р. Нижний Лух в створе с а/д «Нижний Лух – Нижнее Красное»;

- через р. Нижний Лух в створе с а/д «Нижний Лух – «Пермь – Березники»;

- через р. Вильва в створе с а/д «Вильва – Мутная – Голубята».

- Строительство АЗС и центра сервисного обслуживания автотранспорта на а/д «Пермь – Березники».

Речной транспорт

Первая очередь строительства

- Строительство причала в д.Лябово;

- Реконструкция существующего причала в г.Добрянка.

Расчетный срок

- Восстановление водного пути по р.Кама;

- Строительство причалов в пгт.Полазна, д.д.Н.Лух, Бор-Ленва, Висим;

- Строительство речного вокзала и пристани в г.Добрянка;

- Устройство грузового причала в г.Добрянка;

- Строительство паромной переправы через р.Косьва в д.Н.Красное.

Мероприятия по снижению риска ДТП на транспорте

В работе предусмотрены отдельные мероприятия по повышению общего уровня транспортной безопасности и снижению риска возникновения ДТП на транспорте, в том числе:

- устройство пересечений автомобильных и железных дорог в разных уровнях;

- общее развитие автотранспортной сети;

- строительство  дублирующих участков основных направлений;

- строительство  автодорожных обходов населенных пунктов;

- повышение технического уровня дорожной сети путем реконструкции отдельных участков и искусственных сооружений;

- обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации и безопасности движения.

# Инженерное обеспечение

Анализ  состояния  действующих  систем  инженерного  обеспечения  района  по  водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, электроснабжению,  слаботочным  системам  и  санитарной  очистке  территории  позволил  сделать  выводы  об  уровне  развития  систем,  степени  охвата  инженерными  услугами  населения  и  производств  Муниципального  района,  а  также  дать  принципиальные  предложения  по  их  развитию  в  соответствии  с  предложениями   по  развитию  основных  параметров  района.

К  числу  основных  проблем  в  действующих  системах  инженерного  оборудования  следует  отнести:

Водоснабжение – централизованное  имеется  только  в  центрах  городских  поселений – г. Добрянка, п.г.т. Полазна,

При  этом  водозаборы  имеют  недостаточную  мощность.  В сельских  поселениях  практически  отсутствует  система  централизованного  водоснабжения.  В  ряде  сельских  поселений  осуществляется  подвоз  питьевой  воды.

Водоотведение - в г. Добрянка полностью изношена КНС №8, дюкер и напорный трубопровод работают с повышенным давлением, что приводит к ежегодным авариям.

В п.г.т. Полазна действующие  очистные  сооружения  имеют  степень  износа  оборудования  до  95%,  работают по устаревшей  технологии,  не  обеспечивающей  нормативную  степень  очистки.

В  сельских  поселениях  отсутствует  централизованное  водоотведение.

Не  развита  система  дождевой  (ливневой  канализации).

Теплоснабжение - большинство  теплоисточников  находятся  в  неудовлетворительном  техническом  состоянии.  Все  тепловое  хозяйство  находится  в  руках  частных  организаций.

Газоснабжение -  низкий  уровень  газификации.

Электроснабжение  - ВЛ-10  и  0,4 кВ, физически  и  морально  устарели ТП.

Средства  связи - большинство  АТС  имеют  устаревшее  аналоговое  оборудование  и  недостаточную  для  удовлетворения  всех  заявок  емкость.

Санитарная  очистка - твердые  бытовые  отходы  городских  поселений  вывозятся  на  санкционированную  свалку,  емкость  которой  исчерпана.  Сельские  поселения  пользуются  неорганизованными  свалками.

Ниже  приводятся  основные  проектные  предложения  по  развитию  систем  инженерного  обеспечения  района  с  учетом  «Программы социально-экономического  развития  Добрянского  муниципального  района.

## Мероприятия по водоснабжению

### Городское поселение город Добрянка

- Проектирование и реконструкция  Тюсевского  водозабора  пресных подземных вод (бурение скважин, прокладка водовода, перекладка дюкера, реконструкция электроснабжения артезианских скважин правого берега);

- Проведение дополнительного мониторинга подземных вод Тюсевского  водозабора  силами специализированной организации;

- Разработка проекта и проведение второго этапа реконструкции  Тюсевского  водозабора  пресных подземных вод;

- Для обеспечения бесперебойной работы оборудования водозаборно - очистных сооружений (ВЗОС) требуется установка на (ВЗОС) стационарной дизель - генераторной установки для автономного резервного электроснабжения;

- Замена  ветхих  участков  водопроводной  сети;

- Внедрение  ряда  мероприятий  по  экономному  расходованию  водопроводной  воды.

### Поселок городского типа Полазна

- строительства водовода от артскважин водозабора "Черный Исток" до насосной станции третьего подъема;

- строительства водовода через дамбу, дюкер в п. Полазна;

- привлечения  воды  от  водозабора «Кривое»,  как  резервного  источника,  а  также  для  обеспечения  водой  питьевого  качества  комплекса  коттеджной  застройки,  размещаемой  в  северо-восточной  части  пос. Палазна;

- использования  пожарных  водоемов  в  д. Мохово (наиболее  высокая  точка  в  водопроводной  сети)  с  закачкой  в  них  воды  питьевого  качества  с  водозабора,  что  позволит  поддерживать  необходимый  минимальный  напор  в  сети  15-20 м.в.с.  в  течении  длительного  времени  без  дополнительного  расходования  электроэнергии;

- проведения гидрогеологических изысканий и бурения скважин в деревнях Полазненского городского поселения;

- выполнения  замены  ветхих  сетей;

- внедрения  водосберегающих  мероприятий,  в  том  числе,  установки  поквартирных  водосчетчиков

### Сельские поселения

Добрянское  муниципальное  образование  богато  подземными  водами,  в  том  числе  пресными,  которые  распространены  почти  повсеместно  и  пригодны  для  обеспечения  населения  доброкачественной  водой.

В  настоящее  время  в  муниципальном  районе  ведутся  работы  по  изысканию  источников  водоснабжения  для  конкретных  поселений.

Проектом  предусматривается  во  всех  сельских  поселениях  развитие  и  создание  системы  водоснабжения,  ориентированных  на  подземные  источники.

В  крупных  населенных  пунктах  предполагается  организация  системы  централизованного  водоснабжения.

## Мероприятия по водоотведению

### Городское поселение город Добрянка

- Дальнейшее  развитие  централизованной  системы  канализации;

- Внедрение  системы  оборотного  водоснабжения  на  промпредприятиях;

- Строительство  КНС (для  новых  районов  застройки),  реконструкция  КНС № 8.

- Для обеспечения бесперебойной работы оборудования КНС-6 и КНС-7 требуется установка на указанных КНС стационарных дизель - генераторных установок для автономного резервного электроснабжения;

- Для обеспечения бесперебойной работы оборудования КНС-2, КНС-3 и КНС-5 требуется  приобретение передвижной дизель - генераторной установки (1 шт.) для автономного резервного электроснабжения указанных КНС;

- Внедрение  системы  доочистки  на  очистные  сооружения  для  обеспечения  нормативных  показателей предъявляемых к  качеству  очищенных  сточных  вод,  сбрасываемых  в  водоемы.

### Поселок  городского  типа  Полазна

- полная  реконструкция  существующих  городских  очистных  сооружений на 3600 куб.м/сут;

- перекладка  ветхих  сетей,  с  заменой  при  необходимости  их  на  большие  диаметры;

- развитие  системы канализации  со  строительством коллекторов  для  новых  районов  застройки.

### Сельские поселения

- Для  объектов  капитального  строительства,  размещаемых  в  крупных  населенных  пунктах  предлагается  устройство  централизованной  системы  канализации  с  устройством   локальных  очистных  сооружений.  Для  индивидуальной  застройки  и  садовых  участков  предлагается  оставить  систему  выгребов  с  периодическим  вывозом  бытовых  стоков  на  сливные  станции,  либо  на  очистные  сооружения,  размещаемые  в  ближайших  населенных  пунктах.

## Мероприятия по теплоснабжению

### Городское поселение город Добрянка

Теплоснабжение - осуществляется  от  отопительно-производственной  котельной  при  ГРЭС  и  нескольких  отопительных  котельных.  Индивидуальная  жилая  застройка  будет  обеспечиваться  от  индивидуальных  отопительных  приборов,  работающих  на  природном  газе  и  электроэнергии. Предусматривается:

- внедрение  энергосберегающих  мероприятий,  в  том  числе,  автоматическое  регулирование  отпуска  тепла, установка  приборов  коммерческого тепла;

- строительство  новых  участков  магистральных  теплотрасс с высокими теплотехническими характеристиками теплоизоляционных материалов для районов  нового  строительства.

Основные мероприятия по теплоснабжению

Таблица 11 Информация по котельным ДМР

| №/ п/п | Наименование объекта, адрес | Вид топлива | Мощность (Гкал) | Присоединенная нагрузка | собственник | Состо-яние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрянское городское поселение |
| 1 | Котельная №2, г. Добрянка, ул. Ермакова 20 | мазут | 4,44 |  | АДГП |  |
| 2 | Пермская ГРЭС-филиал ОАО «ОГК-1» | природный газ | 620 |  | Пермская ГРЭС -филиал ОАО «ОГК-1» |  |
| Полазненское городское поселение |
| 3 4 | Котельная №6, п. Полазна, очистные Котельная №7, п. Полазна, пер. Транспортный | Природный газ | 0,63 39,8 |  | ООО «Теплосервис» | Износ тепловых сетей 63% от общей протяженности |
| 5 | Котельная №9, п. Дивья | Природный газ | 1,04 |  | ООО «Теплосервис» |  |
| Вильвенское сельское поселение |
| 6 | Котельная в д. Вильва | дрова | 2,4 |  | Вильвенское с/п |  |
| Перемское сельское поселение |
| 7 | Котельная с. Перемское | уголь | 0,6 |  | ДМР |  |
| Краснослудское сельское поселение |
| 8 | Котельная в д. Гари | пеллеты | 0,27 | 0,2 | ДМР |  |

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 133,4 км;

Протяженность ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 9,22 км;

Процент износа сетей – порядка 70%.

### Поселок  городского  типа  Полазна

Теплоснабжение  поселка  намечено  осуществлять    от  разных  источников  тепла:

- малоэтажную  застройку  -  от  индивидуальных  источников,  работающих  на  природном  газе;

- высокоэтажную  и  объекты  соцкультбыта  -  от  существующих  котельных.

Таблица 12

| №/ п/п | Наименование объекта, адрес | Вид топлива | Мощность (Гкал) | Присоединенная нагрузка | собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Котельная №6, п. Полазна, очистные Котельная №7, п. Полазна, пер. Транспортный | Природный газ | 0,63 39,8 |  | ООО «Теплосервис» | Иизнос тепловых сетей 63% от общей протяженности |

### Сельские поселения

Для  зон  капитального  строительства  теплоснабжение (отопление,  горячее  водоснабжение)  предлагается  осуществить  от  централизованных  источников – котельных,  работающих  на  газе.  Потребители  малоэтажной  застройки  обеспечиваются  отоплением  и  горячей  водой  от  индивидуальных  источников.

Таблица 13

| №/ п/п | Наименование объекта, адрес | Вид топлива | Мощность (Гкал) | Присоединенная нагрузка | собственник | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №9, п. Дивья | Природный газ | 1,04 |  | ООО «Теплосервис» |  |
| Вильвенское сельское поселение |
| 2 | Котельная в д. Вильва | дрова | 2,4 | - | Вильвен-ское с/п | - |
| Перемское сельское поселение |
| 3 | Котельная с. Перемское | уголь | 0,6 | - | ДМР | - |
| Краснослудское сельское поселение |
| 4 | Котельная в д. Гари | пеллеты | 0,27 | 0,2 | ДМР | - |

## Газоснабжение

### Городское поселение город Добрянка

- строительство  второго  головного  ГГРП  в  южной  части  района «Задобрянка»  с  подводом  природного  газа  по  газопроводу  высокого  давления  от  ГРС (в  р-не  д. Ключи);

- строительство  газопроводов  низкого  давления  с  разводящими  сетями  к  потребителям  города.

### Поселок городского типа Полазна

- строительство  необходимой  для  развития  газоснабжения  пос.  Полазна  второй  нитки  газопровода  ГКС-16 «Полазна»;

- строительство  дополнительных  ГРП .для  обеспечения  газом  малоэтажной  застройки

### Сельские поселения

В  соответствии  с  «Программой  социально-эконогмического  развития  Добрянского  муниципального  района»  проектом  предусматривается  газификация  основной  части  населенных  пунктов.

В Перемском  поселении:

- село  Перемское,

- дер.  Грязнуха,

- пос.  Таборы;

В Вильвенском  поселении:

- пос. Вильва,

- пос. Боковая,

- пос. Голубята,

- пос. Кыж.

Проектируемые  ГРП  размещаются  в  п.  Боковая, п. Кыж,  пос. Шкарята.

в  Сенькинском  поселении:

- село  Сенькино,

- пос.  Камский,

- дер.  Шемети,

- дер.  Меркушево,

- село Усть-Гаревая,

- дер. Петраки.

Проектируемые  ГРП размещены  в  с. Сенькино  и  на  западе  от  пос. Камский.

В Висимском  поселении:

- село Липово,

- пос. Бор-Ленво,

- село Висим,

- пос. Ольховка,

- пос. Нижний  Лух.

- в Дивьинском  поселении

- пос. Дивия,

- пос. Ярино,

- пос. Ветляны,

- пос. Кухтым  и ж/д станция Кухтым.

В Краснослудском  поселении:

- дер.  Залесная,

- ж/д ст. пл. 5 км,

- ж/д ст. Бобки и дер. Бобки,

- ж/д ст. Пальники.

Газификация  поселков  значительно  повысит  уровень  комфорта  для  проживания  населения.  Использование  газа  предусмотрено  для  приготовления  пищи,  нагрев  воды,  отопление  индивидуальной  застройки  от  собственных  источников,  работающих  на  природном  газе.  Использование  природного  газа  для  отопительных  котельных  для  застройки  повышенной  этажности  и  общественных  зданий  повысит  надежность  их  работы  и  сократит  вредные  выбросы  в  атмосферу.

Мероприятия по электроснабжению

### Городское поселение город Добрянка

Источник  -  Пермская  ГРЭС.  При  развитии  городского  поселения «Добрянка» предполагается  значительное  увеличение  электропотребления,  которое  может быть  покрыто  с  вводом  IV энергоблока  ГРЭС.

В г. Добрянка предусматривается:

- строительство  ПС 110 кВ «Радужная» (I  очередь  2  трасформатора  по  16МВА);

- установка  КТП-ВВ  в  районах  нового  строительства;

- реконструкция  изношенных  сетей  10/0,4 кВ  с  заменой  воздушных  линий  на  кабельные;

- прокладка  ВЛ-6 (6 км)  с  п/ст «Добрянка».

- на  п/ст «Городская» .

### Поселок  городского  типа  Полазна

Ожидаемый  прирост  электрических  нагрузок  предполагается  обеспечить  за  счет намечаемого ввода  дополнительной  электрической  мощности на ГРЭС с  реконструкцией  существующей  электросети.

Находящиеся  в  неудовлетворительном  состоянии  ТП  и  распределительные  электросети  подлежат  реконструкции  и  перекладке.

### Сельские поселения

Развитие  электроснабжения  сельских  поселений  решается  от  питательных  пунктов  системы  «Пермьэнерго»:

- в  Перемском  сельском  поселении –   ПС «Боковая-Пихта» и ПС «Сафронята»;

- в  Вильвенском  сельском  поселении  - ПС «Боковая»;

- в Сенькинском сельском поселении – от подстанции в с. Сенькино и от пос. Шемети;

- в  Висимском сельском поселении  -

- в  Дивьинском  сельском поселении -   от  п/с «Дивья 5».

## Объекты информатики и связи

### Городское поселение город Добрянка

Телефонизацию  предполагается  осуществлять  от  действующих  АТС  с их  расширением, а также за счет  реконструкции  существующих  сетей  на  базе  цифрового  оборудования.

При  подсчете  количества  номеров  для  новой  застройки  применялись  современные  нормативы:

- для  жилого  сектора - 1 телефон  на  1  квартиру,

- для  объектов  коммунально-бытового  назначения –10-20 тел. на 100

- работающих,

- для  офисов  -  30-40 тел.  на  100  работающих.

Развитие рынка услуг связи , телекоммуникаций и средств связи включает:

1. Обеспечение телефонной связью жителей района, независимо от их места проживания.

Задачи проекта:

- Внедрение операторами связи современных информационно-коммуникационных технологий.

- Увеличение количества абонентов фиксированной и мобильной связи.

- Создание безроумингового пространства на услуги мобильной  связи.

- Формирование клиенто-ориенрованных пакетов новых и дополнительных услуг связи.

2. Обеспечение доступности Интернета каждому жителю района.

Задачи проекта:

- Формирование современной телекоммуникационной  инфраструктуры связи

- Предоставление высокоскоростного доступа в Интернет по технологии DSL и IP решений (Интернет + телевидение).

- Увеличение числа пользователей Интернет - услуг.

На данный момент планируется прокладка магистральной оптической трассы, которая непосредственной близости будет проходить через следующие населенные пункты: Грязнуха, Никулино, Адамово, Фоминка, Добрянка, Полазна, Дивья, Красная, Пальники. При проектировании трассы возможно рассмотреть возможность подключения следующих населенных пунктов: Вильва, Челва, Никулино, Ветляны, Ярино, Дивья, Н. Лух, Ольховка, Висим, Ключи, Бобки, Гари, Залесная.

### Поселок  городского  типа  Полазна

Развитие  средств  связи  предусматривается  за  счет  замены  аналоговых  АТС  на  цифровые  с  увеличением  номерной  емкости  АТС.

### Сельские поселения

Развитие  телефонной  сети  во  всех  сельских  поселениях  предусматривается  за  счет  использования  сотовой  телефонии  и  размещения  вышек  сотовой  связи,  реорганизации  существующих  АТС  с  переводом  их  на  цифровое  оборудование  и  увеличение  номерной  емкости.  В  пос. Висим  предусматривается  строительство  новой  АТС.

# Санитарная очистка территории

Санитарная  очистка  - твердые  бытовые  отходы  городских  поселений  вывозятся  на  санкционированную  свалку,  емкость  которой  исчерпана.  Сельские  поселения  пользуются  неорганизованными  свалками.

Ниже  приводятся  основные  проектные  предложения  по  санитарной очистке территории  Добрянского  муниципального  района.

### Городское поселение город Добрянка

Для  повышения  качества  сбора  и  утилизации  ТБО  предусматриваетя:

- селективный  сбор  отходов,  что  должно упростить  переработку  с  использованием  отходов;

- строительство  нового  полигона  ТБО  в  10  км  к  юго-востоку  от  города  по  автодороге  на  Ярино.  Полигон  будет  расчитан  не  только  для  города  Добрянка,  но  и  всего  Добрянского  района;

- закрытие  существующей  свалки  с  ее  рекультивацией;

- создание  мусоросортировочного  комплекса.

### Сельские поселения

В  Добрянском  муниципальном  районе  предусмотрена  организация  полигона  для  утилизации  ТБО  практически  со  всего  районе.

С  целью  наиболее  оперативной  реализации  проектных  предложений  по  обеспечению  инженерными  услугами  населения,  проживающего  в сельских  поселениях  целесообразно  использовать  для  головных  сооружений  систем  водоснабжения,  канализации,  теплоснабжения  высокотехнологичных  установок  полной  заводской  готовности,  а  для  прокладки  сетей  -  пластиковые  трубы  как  для  самотечных,  так  и  напорных  трубопроводов.

# Основные технико-эконмические показатели схемы территориального планирования Добрянского муниципального района

| NN п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | тыс.га | 512843 | 512843 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га/% | 79896 | 79896 |
|  | - земли поселений (городов, поселков и сельских поселений) | -"- | 12170 | 12170 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | -"- | 3029 | 3029 |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | -"- | 162 | 162 |
|  | - земли лесного фонда | -"- | 361663 | 361663 |
|  | - земли водного фонда | -"- | 55923 | 55923 |
|  | - земли запаса | -"- | 19698 | 19698 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | тыс.чел. | 56,4 | 60,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | тыс.чел | 46,95 | 50,0 |
|  | - численность сельского населения | -"- | 9,5 | 10,0 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | -"- | 31,1 |  |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | тыс.чел. | 11,9 |  |
| 3 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 3.1 | Объем промышленного производства | млн.руб | 38529,4 |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс.кв.м общей площади квартир | 1379,7 |  |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 24,5 |  |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания меж-селенного значения |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 3622 |  |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | -"- | 6288 |  |
| 5.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | шт | 1 |  |
| 5.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - |  |
| 5.5 | Больницы. | коек | 169 |  |
| 5.6 | Амбулаторно-поликли-нические учреждения. | посещений в смену | 599 |  |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 135 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | 113 |  |
|  | - регионального значения | -"- | 22 |  |
|  | - межселенного значения | -"- |  |  |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог - всего |  | 559 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- | - |  |
|  | - регионального значения | -"- | 152 |  |
|  | - межселенного значения | -"- | 407 |  |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут | 15 510 | 16 500 |
|  | из них в городских поселениях | -"- | 12 911 | 13 750 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | -"- | 24,6 | 24,6 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -"- | 24,6 | 24,6 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 7.2.1 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | тыс.куб.м/сут | 24,6 | 24,6 |
|  | из них городских поселений | -"- | 24,6 | 24,6 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | 23,7 | 23,7 |
|  | в том числе в городских поселениях | -"- | 20,0 | 20,0 |
| 7.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Производительность централизованных источников |  |  |  |
|  | - электроснабжения | МВА | - | 32 |
|  | - теплоснабжения | Гкал/час | 670,45 | 670,45 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/ год | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | - |
|  | из них |  |  |  |
|  | в городских поселениях | -"- | - | - |
|  | - на производственные нужды | -"- | - | - |
| 7.5 | Связь |  |  |  |
| 7.5.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 13874 | 13874 |
|  | - всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | -"- | 13874 | 13874 |
|  | - в сельских поселениях | -"- | - |  |
| 7.6 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.6.1 | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 112,6 |  |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | -"- |  |  |
|  | из них в городских поселениях | -"- |  |  |
| 7.6.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/год |  |  |
| 7.6.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- |  |  |
| 7.6.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- |  |  |
| 7.6.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц га |  |  |
| 7.6.6 | Общая площадь свалок | га |  |  |
|  | в том числе стихийных | -"- |  |  |
| 7.7 | Иные виды инженерного оборудования | соответству- |  |  |
|  |  | ющие единицы |  |  |

# Footnotes

в данный момент существует проблема заключенных договоров на вырубку леса в лесах первой категории, в ООПТ и, вообще  вырубки таежных лесов.